| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/112 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 2 August 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят пятая сессия
Женева, 15−18 ноября 2011 года
Пункт 4.7.7 предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
поправок к действующим правилам, 
представленных GRSG

Предложение по дополнению 6 к Правилам № 121 (идентификация органов управления, контрольных сигналов и индикаторов)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности*

Воспроизводимый ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее сотой сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2011/8 с поправкой, содержащейся в пункте 33 доклада (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/79, пункт 33). Этот текст передается Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения.

I.	Предложение

Таблицу 1 изменить следующим образом:

"

| 2. | Ближний свет | 1/, 6/, 13/ | Орган управления | Нет | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Контрольный сигнал | Да | Зеленый |
| 3. | Дальний свет |  | Орган управления | Нет | - |
|  |  | 1/ 13/ | Контрольный сигнал | Да | Синий |

"

Пункт 2.5 изменить следующим образом:

"2.5 "Контрольный сигнал" означает оптический сигнал, загорание которого указывает на приведение в действие или деактивацию устройства, правильное или неправильное функционирование или состояние или же на несрабатывание".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.