| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/130 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 29 July 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Сто пятьдесят пятая сессия

Женева, 15−18 ноября 2011 года

Пункт 4.11.3 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов исправлений 
к действующим правилам, представленных GRE

Предложения по исправлению 6 к поправкам серии 03 к Правилам № 19 (передние противотуманные огни)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят пятой сессии для устранения несоответствий между некоторыми спецификациями по горизонтальному положению и диаграммой в приложении 4. В его основу положен неофициальный документ GRE-65-27, воспроизведенный в приложении IX к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRE/65, пункт 39). Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

Пункт 6.4.3 изменить следующим образом:

"6.4.3		Фотометрические требования

Отрегулированная таким образом передняя противотуманная фара должна отвечать фотометрическим требованиям, приведенным в таблице ниже (см. также пункт 2.2 приложения 4 к настоящим Правилам):

| Определенные линии или зоны | Вертикальное положение* выше h: + ниже h: − | Горизонтальное положение* слева от v: - справа от v: + | Сила света (в кд) | Точки, в которых должно быть обеспечено соответствие предписаниям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка 1, 2** | +60° | ± 45° | макс. 60 | Все точки |
| Точка 3, 4** | +40° | ±30° |  |  |
| Точка 5, 6** | +30° | ±60° |  |  |
| Точка 7, 10** | +20° | ±40° |  |  |
| Точка 8, 9** | +20° | ±15° |  |  |
| Линия 1** | +8° | от -26° до +26° | макс. 90 | Вся линия |
| Линия 2** | +4° | от -26° до +26° | макс. 105 | Вся линия |
| Линия 3 | +2° | от -26° до +26° | макс. 170 | Вся линия |
| Линия 4 | +1° | от -26° до +26° | макс. 250 | Вся линия |
| Линия 5 | 0° | от -10° до +10° | макс. 340 | Вся линия |
| Линия 6 *** | -2,5° | от -10° до +10° | мин. 2 000 | Вся линия |
| Линия 7 *** | -6,0° | от -10° до +10° | <50% макс. значения на линии 6 | Вся линия |
| Линия 8, лев. и прав. *** | от -1,5° до -3,5° | -22° и +22° | мин. 800 | Одна или более точек |
| Линия 9, лев. и прав. *** | от -1,5° до -4,5° | -35° и +35° | мин. 320 | Одна или более точек |
| Зона D *** | от 1,5° до -3,5° | от -10° до +10° | макс. 8 400 | Вся зона |
| * Координаты указаны в градусах для сферических углов системы с вертикальной полярной осью. ** См. пункт 6.4.3.4. *** См. пункт 6.4.3.2.. |

"

Пункт 6.4.3.2 изменить следующим образом:

"6.4.3.2	По просьбе подателя заявки две передние противотуманные фары, составляющие комплектную пару согласно пункту 4.2.2.5, могут подвергаться испытаниям по отдельности. В этом случае требования для линий 6, 7, 8, 9 и зоны D, указанные в таблице пункта 6.4.3, применяются к половине суммы показаний правосторонней и левосторонней передней противотуманной фары. Вместе с тем каждая из двух передних противотуманных фар должна соответствовать не менее чем на 50% минимальному значению, предусмотренному для линии 6. Кроме того, каждая из двух передних противотуманных фар, которые составляют комплектную пару согласно пункту 4.2.2.5, должна соответствовать только требованиям для линий 6 и 7 линии от 5° вовнутрь до 10° наружу."

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208/, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.