|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2011/43 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 21 décembre 2010 Français Original: Anglais et français |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

153e session

Genève, 8–11 mars 2011

Point 14.1 de l’ordre du jour provisoire

Examen et vote par l’AC.3 concernant des projets de règlements
techniques mondiaux ou des projets d’amendements à des
règlements techniques mondiaux existants

Proposition d’amendement 1 au règlement technique mondial no 6 (Vitrages de sécurité)

Communication du Groupe de travail des dispositions générales de sécurité*

Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail des dispositions générales de sécurité (GRSG) à sa quatre-vingt-dix-neuvième session. Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2010/31, tel qu’il a été modifié par le paragraphe 36 du rapport. Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation 
des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité exécutif (AC.3) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/78, par. 36).

Paragraphes 4.1.2.1 à 4.1.2.3, modifier comme suit:

«4.1.2.1 	Marques d’identification des pare-brise.

4.1.2.1.1 	“II” pour les pare-brise en verre feuilleté.

4.1.2.1.2 	“IV” pour les pare-brise à feuilles verre-plastique.

4.1.2.2 		Marques d’identification des vitres.

4.1.2.2.1	Aucun symbole n’est requis pour les vitres en verre à trempe uniforme.

4.1.2.2.2 	“XI” pour les vitres en verre feuilleté.

4.1.2.2.3 	“VI” pour les doubles vitrages.

4.1.2.2.4 	“XII” pour les vitres à feuilles verre-plastique.

4.1.2.3 		Autres marques d’identification.

4.1.2.3.1 	Les vitrages doublés de matière plastique doivent porter la marque “/P” après celle requise au paragraphe 4.1.2.1 ou 4.1.2.2, par exemple, II/P.

4.1.2.3.2 	Les vitrages ayant un coefficient de transmission de la lumière inférieur à 70 % doivent porter la marque “/V” après celle requise au paragraphe 4.1.2.2.

4.1.2.3.3 	Si un vitrage doit porter à la fois les marques “/P” et “/V”, la marque requise au paragraphe 4.1.2.3.1 doit précéder celle requise au paragraphe 4.1.2.3.2.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2006-2010 (ECE/TRANS/166/Add.1, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.