|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2011/72 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 1 avril 2011 Français Original: anglais et français |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

154e session

Genève, 21–24 juin 2011

Point 4.12.1 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 – Considération des projets de rectificatifs
aux Règlements existants soumis par le GRRF

Proposition de rectificatif 1 au complément 9 au Règlement no 13-H (Freins des véhicules des catégories M1 et N1)

Communication du Groupe de travail en matière de roulement et de freinage*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF) à sa soixante-neuvième session et vise à permettre le montage sur les véhicules de la catégorie N1 de certains types de roues et pneumatiques de secours à usage temporaire. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/5, tel que remplacé par l'annexe IV du rapport (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/69, para. 17). Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité Administratif (AC.1).

Paragraphes 2.34.1 et 2.34.2, modifier comme suit (y compris la neuve note *):

«2.34.1	Par “système d’aide au freinage de catégorie A”, un système qui détecte une situation de freinage d’urgence essentiellement* à partir  de la force exercée par le conducteur sur la pédale de frein;

2.34.2	Par “système d’aide au freinage de catégorie B”, un système qui détecte une situation de freinage d’urgence essentiellement* à partir  de la vitesse communiquée par le conducteur à la pédale de frein;».

Paragraphe 2.34.3, devrait être supprimé.

Annexe 1

Paragraphe 22.1, modifier comme suit:

«22.1	Catégorie de systèmes d’aide au freinage A/B 2/».

Paragraphe 22.1.3, devrait être supprimé.

Annexe 9, section B

Paragraphe 1.2, modifier comme suit:

«1.2	Caractéristiques générales de performance pour les systèmes BAS de catégorie “B”.

Lorsqu’il a été déduit… respectées.».

Paragraphe 2.1.6, modifier comme suit:

«2.1.6	Vitesse de la pédale de frein, vp, mesurée au centre… de la mesure.».

Paragraphes 5 à 5.2, devrait être supprimé.

Annexe 9, appendice 4

Paragraphes 1.2 et 1.3, modifier comme suit:

«1.2	La pédale de frein… (sans activation du système d’aide au freinage s’il s’agit d’un système de la catégorie “B”) pour obtenir… complets (fig. 3).

1.3	La décélération totale… à l’instant 2 s. Une fois atteinte la décélération totale, la pédale  de frein doit être actionnée de manière à ce que l'ABS puisse continuer le cycle complet. L’instant d’activation totale… de décélération (voir la figure 3).».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail pour 2010-2014 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/208, para. 106 and ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les Règlements, afin d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.

*	selon le constructeur du véhicule.