|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2011/94/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 28 septembre 2011 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

155e session

Genève, 15-18 novembre 2011

Point 4.10.1 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants proposés par le GRRF

Propositions d’amendements au projet de complément 9 à
la série 11 d’amendements au Règlement no 13 (Freinage
des véhicules lourds)*

Communication du Groupe de travail en matière de roulement
et de freinage**

Le texte reproduit ci-après, fondé sur le document GRRF-71-03, a été adopté par le Groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF) à sa soixante et onzième session afin de mettre à jour certaines références compte tenu des modifications apportées au document ECE/TRANS/WP.29/2011/94. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration de l’Accord (AC.1) pour examen.

Annexe 11 − appendice 2

Paragraphe 2.2.2.2, modifier comme suit:

«2.2.2.2	Le couple d’actionnement … pour élaborer le diagramme 2 de la partie 1 de l’annexe 19.».

Paragraphe 3.5.1, modifications sans objet dans la version française.

Paragraphe 3.8, deuxième tableau, ligne f), modifier comme suit:

«

| f) Le couple d’actionnement minimal utile déclaré C0,dec | Il faut vérifier que l’efficacité de freinage s’inscrit dans les limites du diagramme 2 de la partie 1 de l’annexe 19. |
| --- | --- |

».

Paragraphe 3.9.1, modifier comme suit:

«3.9.1	Numéro du procès-verbal d’essai

Le numéro du procès-verbal d’essai … un point ou une barre oblique par exemple.

La partie de base … (conformément au paragraphe 4 de la partie 1 de l’annexe 19 du présent Règlement).».

Paragraphe 4.3.1.1, modifier comme suit:

«4.3.1.1	On détermine la course … méthode définie au point 2 de la partie 1 de l’annexe 19 du présent Règlement … à l’appendice 1 de l’annexe 19.».

Annexe 11 − appendice 3

Paragraphe 2.3.3, modifier comme suit:

«2.3.3	Cette rubrique … définie au paragraphe 4 de la partie 1 de l’annexe 19 du présent Règlement … facteur d’amplification du frein (BF).».

Paragraphe 4, modifier comme suit:

«4.	L’essai … s’il y a lieu, au paragraphe 4 de la partie 1 de l’annexe 19 au Règlement no 13 … d’amendements.».

Annexe 19

Paragraphe 4.4.2.9, modifier comme suit:

«4.4.2.9	Si le fabricant …

… Les résultats d’au moins trois essais conformes au paragraphe 4.4.3.4 de la partie 1 de l’annexe 19 exécutés pendant l’essai sur le terrain dans les conditions d’essai en charge du type 0…».

Annexe 19 − appendice 1

Paragraphe 3.3.1, modifier comme suit:

«3.3.1	Plage de pressions pour laquelle la course effective ci-dessus est valable (voir le paragraphe 2.3.4 de la partie 1 de l’annexe 19).».

Annexe 20

Paragraphe 7.3.1.4, modifier comme suit:

«7.3.1.4	Les freins étant réglés … conformément au paragraphe 5.4.1.2.4.2 de la première partie de l’annexe 19 du présent Règlement et défini …».

Paragraphe 7.4.2.1, modifier comme suit:

«7.4.2.1	La relation entre … visée au paragraphe 5.2 de la partie 1 de l’annexe 19 du présent Règlement.».

Paragraphe 7.4.8.1, modifier comme suit:

«7.4.8.1	Toutes les restrictions en matière d’installation … visée au paragraphe 5.2 de la partie 1 de l’annexe 19 du présent Règlement doivent s’appliquer.».

# Footnotes

*	Le présent document a été soumis tardivement pour pouvoir y faire figurer les toutes dernières informations au sujet des progrès réalisés.

**	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.