| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2012/20 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 1 June 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совестное совещание экспертов по Правилам, 
прилагаемым к Европейскому соглашению 
о международной перевозке опасных грузов 
по внутренним водным путям (ВОПОГ)

(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Двадцать первая сессия

Женева, 27−31 августа 2012 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила, 
прилагаемые к ВОПОГ:

Поправки для вступления в силу 1 января 2015 года

9.3.4 Альтернативные варианты постройки,

Передано Рекомендованными классификационными обществами ВОПОГ

I.	Введение

1.	Пункт 9.3.4.1.1 ВОПОГ гласит следующее:

"Максимально допустимая вместимость грузового танка в соответствии с пунктами 9.3.1.11.1, 9.3.2.11.1 и 9.3.3.11.1 может быть превышена, и минимальные расстояния в соответствии с пунктами 9.3.1.11.2 a) и 9.3.2.11.7 могут не соблюдаться, если выполняются положения настоящего раздела. Вместимость грузового танка не должна превышать 1 000 м3".

2.	Как представляется, в этом пункте отсутствует указание на допустимое отклонение от длины грузового танка.

II.	Предложение

3.	Добавить в пункт 9.3.4.1.1 следующие два слова:

"Максимально допустимая вместимость и длина грузового танка в соответствии … могут быть превышены …".

III.	Обоснование

4.	Когда допускается наличие грузовых танков больших размеров, следует ссылаться не только на общую вместимость танка, но и на допустимую длину танка.

5.	Пункт 9.3.x.11.1 d) гласит следующее:

"d)	Если длина судна составляет не более 50,00 м, длина грузового танка не должна превышать 10,00 м; и если длина судна составляет более 50,00 м, длина грузового танка не должна превышать 0,20 L".

6.	Из нынешнего текста не явствует, применяется ли это отклонение также и к длине танка.

IV.	Переходные положения

7.	Переходные положения не требуются, поскольку речь идет только о будущих новых вариантах постройки.

# Footnotes

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства 
по Рейну в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2012/20.

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 b)).