|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2012/63 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 27 juillet 2012 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

158e session

Genève, 13-16 novembre 2012

Point 4.7.2 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements 
à des Règlements existants, proposés par le GRE

Proposition de complément 16 au Règlement no 4 
(Dispositifs d’éclairage des plaques 
d’immatriculation arrière)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage 
et de la signalisation lumineuse*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-septième session en vue d’introduire dans le Règlement des dispositions concernant l’utilisation de sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) ainsi qu’à corriger et harmoniser les dispositions relatives aux marques d’homologation. Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/6, non modifié, ainsi que sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/9, tel qu’amendé par l’annexe II du rapport (voir ECE/TRANS/WP.29/GRE/67, par. 25 et 29). Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Paragraphe 1.3, modifier comme suit:

«1.3	Par “dispositifs d’éclairage de la plaque arrière d’immatriculation de types différents”, …

…

b)	Les caractéristiques du système optique (niveaux d’intensité, angles de répartition de la lumière, catégorie de lampe à incandescence, module d’éclairage, etc.);».

Paragraphe 1.4, modifier comme suit:

«1.4	Dans le présent Règlement … d’homologation de type.

Dans le présent Règlement, les références aux lampes à incandescence étalon et au Règlement no XXX renvoient au Règlement no XXX et à ses séries d’amendements en vigueur au moment de la demande d’homologation de type.».

Paragraphe 2, modifier comme suit:

«2.		Demande d’homologation

…

b)	D’une description technique succincte indiquant notamment, à l’exception des dispositifs d’éclairage équipés de sources lumineuses non remplaçables:

i)	La ou les catégories … de type; et/ou

ii)	La ou les catégories de sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL); cette catégorie de sources lumineuses à DEL doit être l’une de celles visées dans le Règlement no XXX et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type; et/ou

iii)	Le code d’identification propre au module d’éclairage2;

c)	…».

Paragraphe 3.4, modifier comme suit:

«3.4	À l’exception des dispositifs d’éclairage équipés de sources lumineuses non remplaçables, l’indication, nettement lisible et indélébile:

a)	De la ou des catégories de sources lumineuses prescrite(s); et/ou

b)	Du code d’identification propre au module d’éclairage.».

Paragraphe 5.2, modifier comme suit

«5.2	Toutes les mesures s’effectuent avec une source lumineuse étalon, incolore ou colorée, de la catégorie prescrite par le fabricant constructeur, alimentée:

a)	Pour les lampes à incandescence, à la tension qui est nécessaire pour produire le flux lumineux de référence prescrit pour cette catégorie de lampe à incandescence;

b)	Pour les sources lumineuses à DEL, à la tension de 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V; les valeurs de flux lumineux obtenues doivent être corrigées. Le facteur de correction est le rapport entre le flux lumineux normal et la valeur moyenne du flux lumineux obtenue à la tension utilisée.

Toutes les mesures sur les feux à sources lumineuses non remplaçables s’effectuent à la tension de 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V selon le cas.».

Paragraphes 5.6 à 5.6.3, modifier comme suit:

«5.6	Dans le cas de sources lumineuses remplaçables:

5.6.1	Toute catégorie de source lumineuse homologuée en application du Règlement no 37 et/ou du Règlement no XXX peut être utilisée à condition qu’aucune restriction d’utilisation ne soit indiquée dans le Règlement no 37 et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type ni dans le Règlement no XXX et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type.

5.6.2	Le dispositif doit être conçu de telle sorte que la source lumineuse ne puisse être montée autrement que dans la position correcte.

5.6.3	La douille doit être conforme aux caractéristiques de la publication CEI 60061; la feuille de caractéristiques de la douille correspondant à la catégorie de lampe à incandescence source lumineuse est applicable.».

Annexe 1, figure 1, modifier comme suit:

«Annexe 1

Schémas de marques d’homologation

# Figure 1
(Marquage des feux simples)

Modèle A

».

Annexe 2, point 9, modifier comme suit:

«9.		Description sommaire3:

…

Nombre et catégorie(s) de sources lumineuses: .................

…».

Annexe 5, paragraphe 1.2, modifier comme suit:

«1.2		Pour les sources lumineuses remplaçables:

Pour les sources lumineuses à la tension de 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V; les valeurs de luminance obtenues doivent être corrigées. Pour les lampes à incandescence le facteur de correction est le rapport entre le flux lumineux de référence et la valeur moyenne du flux lumineux obtenue à la tension utilisée (6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V).

Pour les sources lumineuses à DEL, le facteur de correction est le rapport entre le flux lumineux normal et la valeur moyenne du flux lumineux obtenue à la tension utilisée (6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V).

Les flux lumineux réels de chaque source lumineuse utilisée ne doivent pas s’écarter de plus de (5 % de la valeur moyenne. Pour les lampes à incandescence seulement, on pourra aussi utiliser, dans chacune des positions, une lampe à incandescence étalon émettant son flux de référence, et additionner les valeurs relevées pour les différentes positions.».

Annexe 6,

Paragraphe 1.2, modifier comme suit:

«1.2		En ce qui concerne … choisi au hasard et équipé d’une source lumineuse étalon, ou … respectivement:».

Paragraphe 1.2.3, modifier comme suit:

«1.2.3 		Ou bien si, dans le cas … source lumineuse étalon.».

Annexe 7,

Paragraphe 1.2, modifier comme suit:

«1.2		En ce qui concerne … choisi au hasard et équipé d’une source lumineuse étalon, ou dans le cas d’un dispositif équipé de sources lumineuses non remplaçables…».

Paragraphe 1.2.3, modifier comme suit:

«1.2.3		Ou bien si, dans le cas … une autre source lumineuse étalon.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.