| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/68 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 27 July 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят восьмая сессия

Женева, 13−16 ноября 2012 года

Пункт 4.7.7 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов поправок

к действующим правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 19 к Правилам № 23 (задние фары)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения 
и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят седьмой сессии в целях включения в Правила положений об использовании источников света со светоизлучающими диодами (СИД) в соответствии с проектом правил (Правила № ХХХ: ECE/TRANS/WP.29/2010/44 и Corr.1), а также исправления и согласования положений, касающихся маркировки официального утверждения. В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/9 с поправками, указанными в пункте 25 и приложении III к докладу, и ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/9 с поправками, указанными в пункте 29 доклада (см. ECE/TRANS/WP.29/GRE/67, пункты 25 и 29). Этот текст передан на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

Пункт 1.4 изменить следующим образом:

"1.4		"Задние фары/огни маневрирования различных типов" означают…

b)	характеристики… категория лампы накаливания, модуль источника света и т.д.);

Изменение цвета источника света или цвета любого фильтра не означает изменения типа."

Пункт 1.5 изменить следующим образом:

"1.5		Приведенные в настоящих Правилах ссылки… на официальное утверждение типа.

Приведенные в настоящих Правилах ссылки на стандартный (эталонный) источник(и) света с СИД и на Правила № ХХХ относятся к Правилам № ХХХ и сериям поправок к ним, действующим на момент подачи заявки на официальное утверждение типа."

Пункт 2.2.2 изменить следующим образом:

"2.2.2		Краткое техническое описание… с несменными источниками света с указанием, в частности:

а)	категории…; и/или

b)	категории или категорий предписанного (предписанных) источника (источников) света с СИД; эта категория источника света с СИД должна соответствовать категориям, предусмотренным в Правилах № ХХХ и сериях поправок к ним, действующим на момент подачи заявки на официальное утверждение типа; и/или

с)	конкретного идентификационного кода модуля источника света."

Пункт 3.2 изменить следующим образом:

"3.2		должна проставляться… указывающая:

а)	категорию или категории предписываемого (предписываемых) источника (источников) света; и/или

b)	конкретный идентификационный код модуля источника 
света."

Пункт 4.7 изменить следующим образом:

"4.7		В приложении 2 приводятся схемы знаков официального утверждения для одиночного огня (рис. 1) и для сгруппированных, комбинированных и совмещенных огней (рис. 2) со всеми упомянутыми выше дополнительными обозначениями. Буквы А и R могут быть совмещены."

Пункты 5.4−5.4.3 изменить следующим образом:

"5.4		В случае сменного (сменных) источника (источников) света:

5.4.1		Может (могут) использоваться источник(и) света любой категории или категорий, официально утвержденной или утвержденных на основании Правил № 37 и/или Правил № ХХХ, при условии, что в Правилах № 37 и в сериях поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа, или в Правилах № ХХХ и в сериях поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа, никаких ограничений на его (их) применение не предусматривается.

5.4.2		Конструкция устройства должна быть такой, чтобы источник света мог устанавливаться только в правильном положении.

5.4.3		Патрон источника света должен соответствовать характеристикам, указанным в публикации МЭК 60061. К патрону применяются спецификации, относящиеся к использованному источнику света."

Пункт 7.1.1 изменить следующим образом:

"7.1.1		в случае… эталонного источника света, относящегося к категории, требуемой для данного устройства, на который подается следующее напряжение:

а)	в случае лампы (ламп) накаливания − напряжение, которое необходимо для обеспечения контрольного светового потока, требующегося для лампы накаливания данной категории;

b)	в случае источников света с СИД − 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В; обеспечиваемое значение светового потока корректируется. Поправочный коэффициент представляет собой соотношение между номинальным световым потоком и средним значением светового потока, регистрируемым при применяемом напряжении."

Приложение 2, рис. 1 изменить следующим образом:

"Приложение 2

Примеры схемы знаков официального утверждения

Рис. 1
Маркировка для одиночных огней

Образец А									факультативно:

"

Приложение 3, пункт 3.2 изменить следующим образом:

"3.2		на сменном (сменных) источнике (источниках) света:

в случае оснащения источником (источниками) света, рассчитанным(и) на напряжение 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В, полученные значения силы света корректируются. В случае ламп накаливания поправочный коэффициент представляет собой соотношение между контрольным световым потоком и средним значением светового потока, зарегистрированным при применяемом напряжении (6,75 В, 13,5 В или 28,0 В).

В случае источников света с СИД поправочный коэффициент представляет собой соотношение между номинальным световым потоком и средним значением светового потока, зарегистрированным при применяемом напряжении (6,75 В, 13,5 В или 28,0 В).

Фактические световые потоки каждой используемой лампы накаливания и/или каждого используемого источника света с СИД не должны отклоняться более чем на 5% от среднего значения.

В качестве альтернативы и только в случае ламп накаливания может использоваться стандартная…"

Приложение 4, пункт 1.2.2 изменить следующим образом:

"1.2.2		Если задняя фара оснащена… с использованием другого стандартного источника света."

Приложение 5, пункт 1.2.2 изменить следующим образом:

"1.2.2		Если задняя фара оснащена… с использованием другого стандартного источника света."

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

AR