| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/74 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 27 July 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят восьмая сессия

Женева, 13−16 ноября 2012 года

Пункт 4.7.13 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов поправок

к действующим правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 05 к Правилам № 48 (установка устройств освещения и световой сигнализации)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят седьмой сессии в целях устранения определенных несоответствий в существующем тексте, касающихся задних фар. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/
GRE/2012/18 с поправками, содержащимися в пункте 18 (см. ECE/TRANS/
WP.29/GRE/67, пункт 18). Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Пункт 6.4.4.3 изменить следующим образом:

"6.4.4.3 	По длине: сзади транспортного средства.

Вместе с тем оба факультативных устройства, упомянутых в пункте 6.4.2.2, в случае их использования могут устанавливаться сбоку транспортного средства при условии выполнения требований пунктов 6.4.5.2 и 6.4.6.2 ниже."

Пункт 6.4.5 изменить следующим образом:

"6.4.5 	Геометрическая видимость

6.4.5.1	Устройства, установленные сзади транспортного средства:

Определяется углами α и β, как указано в пункте 2.13:

α = 15º вверх и 5º вниз,

β = 45º вправо и влево, если установлено только одно устройство,

45° наружу и 30º внутрь, если установлены два устройства.

6.4.5.2 	Два факультативных устройства, упомянутые в пункте 6.4.2.2, если они устанавливаются сбоку транспортного средства:

Геометрическая видимость считается обеспеченной, если исходная ось соответствующего устройства направлена наружу под углом β, не превышающим 15° по отношению к средней продольной плоскости транспортного средства. По вертикали оба факультативных устройства могут быть направлены вниз."

Пункт 6.4.6 изменить следующим образом:

"6.4.6 	Направление

6.4.6.1 	Назад

6.4.6.2 	Кроме того, если оба факультативных устройства, упомянутых в пункте 6.4.2.2, устанавливаются сбоку транспортного средства, применяются предписания пункта 6.4.5.2 выше."

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.