| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/81 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: General 1 August 2012 Russian Original: English |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Сто пятьдесят восьмая сессия

Женева, 13−16 ноября 2012 года

Пункт 4.7.20 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам,
представленных GRЕ

Предложение по дополнению 8 к Правилам № 99 (газоразрядные источники света)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRЕ) на ее шестьдесят седьмой сессии в целях уточнения положений Правил № 99 ООН. В его основу положен документ GRЕ-67-07, воспроизведенный в приложении IX к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRЕ/67, пункт 55). Этот текст передается  на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

Приложение 1, спецификация DxR/4, таблица, изменить следующим образом:

"…

| Категория D1R: цоколь PK32d-3 Категория D2R: цоколь P32d-3 Категория D3R: цоколь PK32d-6 Категория D4R: цоколь P32d-6 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-111-4) |
| --- | --- |

…"

Приложение 1, спецификация DxS/4, таблица, изменить следующим образом:

"...

| Категория D1S: цоколь PK32d-2 Категория D2S: цоколь P32d-2 Категория D3S: цоколь PK32d-5 Категория D4S: цоколь P32d-5 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-111-4) |
| --- | --- |

…"

Приложение 1, спецификация D5S/1, наименование в рис. 1, изменить следующим образом:

"Рис. 1 − Категория D5S − цоколь PK32d-7"

Приложение 1, спецификация D5S/3, таблица, изменить следующим образом:

"…

| Категория D5S: цоколь PK32d-7 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-111-4) |
| --- | --- |

…"

Приложение 1, спецификация D6S/3, таблица, изменить следующим образом:

"...

| Категория D6S: цоколь P32d-1 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-111-4) |
| --- | --- |

…"

Приложение 1, спецификация D8S/3, таблица, изменить следующим образом:

"...

| Категория D8S: цоколь PK32d-1 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-111-4) |
| --- | --- |

…"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; и ECE/TRANS/2010/8, программа 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.