| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/84 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 1 August 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Сто пятьдесят восьмая сессия

Женева, 13−16 ноября 2012 года

Пункт 4.7.23 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов

поправок к действующим правилам, 
представленных GRE

Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 01 к Правилам № 119 (огни подсветки поворота)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят седьмой сессии в целях включения в Правила положений об использовании источников света со светоизлучающими диодами (СИД) в соответствии с проектом правил (Правила № 127: ECE/TRANS/WP.29/2010/44 и Corr.1) и уточнения определения зон в контексте фотометрических требований. В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/15 с поправками и ECE/TRANS/WP.29/GRE/ 2012/5 без поправок (ECE/TRANS/WP.29/GRE/67, пункты 25 и 43). Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Пункт 1.2 изменить следующим образом:

"1.2		…

b) 	характеристики оптической системы (уровни силы света, углы распределения света, категория источника света, модуль источника света и т.д.);

Различие... к изменению типа".

Пункты 1.2.1−1.2.4 исключить.

Пункт 2.2.2 изменить следующим образом:

"2.2.2		краткое техническое описание... с несменными источниками света:

a)	категории…; и/или

b)	категории или категорий предписанного(ых) источника(ов) света с СИД; эта категория источника света с СИД должна соответствовать одной из категорий, предусмотренных в Правилах № ХХХ и в сериях поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа; и/или

с) 	конкретный идентификационный код модуля источника света".

Пункт 3.2 изменить следующим образом:

"3.2		за исключением огней... отметку, указывающую:

а) 	категорию или категории предписываемого(ых) источника(ов) света; и/или

b) 	конкретный идентификационный код модуля источника света".

Пункты 5.4−5.4.3 изменить следующим образом:

"5.4		В случае сменных источников света:

5.4.1		может (могут) использоваться источник(и) света любой категории или категорий, официально утвержденной или утвержденных на основании Правил № 37 и/или Правил № XXX при условии, что в Правилах № 37 и в сериях поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа, или в Правилах № XXX и в сериях поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа, не предусматривается никаких ограничений на его (их) применение;

5.4.2		конструкция устройства должна быть такой, чтобы источник света мог быть установлен только в правильном положении;

5.4.3		патрон источника света должен соответствовать характеристикам, указанным в публикации 60061 МЭК. К патрону применяются спецификации, относящиеся к источнику света используемой категории".

Пункт 6.3 изменить следующим образом:

"6.3 		Сила света, испускаемого во всех направлениях, не должна превышать:

− 	300 кд над линией 1,0 U-L и R,

− 	600 кд между горизонтальной плоскостью и линией 1,0 U-L и R,

−	14 000 кд ниже линии 0,57 D-L и R. "

Пункт 7.1 изменить следующим образом:

"7.1		В случае огня со сменным источником света, если электропитание не обеспечивается электронным механизмом управления источником света, все измерения − фотометрические и колориметрические − производятся с использованием бесцветного или окрашенного стандартного источника света, относящегося к категории, предписанной для данного устройства, с подачей следующего напряжения:

а) 	в случае ламп(ы) накаливания – напряжения, необходимого для создания контрольного светового потока, требующегося для ламп накаливания данной категории;

b)	в случае источников света с СИД – 6,75 В, 13,5 В или 28,0 V; значение создаваемого светового потока корректируется. Поправочный коэффициент представляет собой соотношение между фактическим световым потоком и средним значением величины светового потока, получаемого при применяемом напряжении".

Пункт 7.3 изменить следующим образом:

"7.3		В случае системы, использующей электронный механизм управления источником света, являющийся частью огня3, все измерения − фотометрические и колориметрические − производятся с подачей на входные клеммы этого механизма напряжения 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В, соответственно".

Приложение 3, пункт 3.2 изменить следующим образом:

"3.2		На сменных источниках света:

в случае оснащения источниками света, рассчитанными на напряжение 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В, полученные значения силы света корректируются. Для ламп накаливания поправочный коэффициент представляет собой соотношение между контрольным световым потоком и средним значением величины светового потока, получаемого при применяемом напряжении (6,75 В, 13,5 В или 28,0 В).

Для источников света с СИД поправочный коэффициент представляет собой соотношение между фактическим световым потоком и средним значением величины светового потока, получаемого при применяемом напряжении (6,75 В, 13,5 В или 28,0 В).

Фактические значения силы света каждого используемого источника света не должны отклоняться более чем на ± 5% от среднего значения. В качестве альтернативы и только в случае ламп накаливания может использоваться стандартная лампа накаливания, устанавливаемая поочередно в каждом из отдельных положений, с подачей на нее такого напряжения, при котором сила ее света соответствует эталонному значению, причем значения отдельных измерений в каждом отдельном положении суммируются".

Приложение 5,

Пункт 1.2 изменить следующим образом:

"1.2		Что касается фотометрических характеристик... стандартным источником света, или в случае..:

Пункт 1.2.2 изменить следующим образом:

"1.2.2		Если огонь оснащен... с использованием другого стандартного источника света".

Пункт 1.3 изменить следующим образом:

"1.3		Координаты цветности... стандартным источником света или в случае огней, оснащенных..."

Приложение 6,

Пункт 1.2 изменить следующим образом:

"1.2		Что касается фотометрических характеристик... стандартным источником света, или в случае..:

Пункт 1.2.2 изменить следующим образом:

"1.2.2		Если огонь оснащен... с использованием другого стандартного источника света".

Пункт 1.3 изменить следующим образом:

"1.3		Координаты цветности... стандартным источником света или в случае огней, оснащенных..."

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.