| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2012/26 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 20 July 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям, 
касающимся безопасности

Сто третья сессия

Женева, 2−5 октября 2012 года

Пункт 3 предварительной повестки дня

Правила № 43 (безопасные стекловые материалы)

Предложение по поправкам к Правилам № 43 (безопасные стекловые материалы)

Представлено экспертом от Германии*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Германии с целью допущения официального утверждения типа стеклопакетов с многократным остеклением в качестве комплекта, состоящего из более чем двух стекол. Изменения к действующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Во всем тексте Правил заменить фразу "двойное остекление" на "многократное остекление".

Во всем тексте Правил заменить слово "стеклопакет" на "стеклопакет с многократным остеклением".

Пункты 2.8−2.8.2 изменить следующим образом:

"2.8	"Стеклопакет с многократным остеклением" означает прочное неразборное соединение не менее двух собранных в заводских условиях параллельных стекол, разделенных не менее чем одной однородной герметической плоскостью.

2.8.1	"Симметричный стеклопакет с многократным остеклением" означает стеклопакет с многократным остеклением, в котором все оба составляющие стекла являются идентичными (например, оба все стекла относятся к упрочненному типу).

2.8.2	"Асимметричный стеклопакет с многократным остеклением" означает стеклопакет с многократным остеклением, в котором оба по меньшей мере два составляющих стекла не являются идентичными (например, одно стекло является упроченное стекло, а другое − многослойное безосколочное стекло. "

Приложение 1, добавление 7, изменить следующим образом:

"ДВОЙНЫЕ СТЕКЛА СТЕКЛОПАКЕТЫ С МНОГОКРАТНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ

…

Основные характеристики:

Конструкция двойного стекла стеклопакетов с многократным остеклением (симметричная/асимметричная):

Номинальная толщина зазора (зазоров):

…

Прилагаемые документы:

Карточка для обоих всех элементов двойного симметричного стекла стеклопакета с многократным остеклением, предусмотренная приложением, в соответствии с которым эти элементы были испытаны или официально утверждены.

Карточка для каждого из различных элементов двойного асимметричного стекла стеклопакета с многократным остеклением, предусмотренная приложениями, в соответствии с которыми эти элементы были испытаны или официально утверждены.

…"

Приложение 12, заголовок, изменить следующим образом:

"ДВОЙНЫЕ СТЕКЛА СТЕКЛОПАКЕТЫ С МНОГОКРАТНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ"

Включить новый пункт 1.1.2 следующего содержания:

"1.1.2	Число составляющих элементов."

Пункты 1.1.2 и 1.1.3 (прежние), изменить нумерацию на 1.1.3 и 1.1.4.

Пункт 1.1.4 (прежний), изменить нумерацию на 1.1.5, а текст следующим образом:

"1.1.5	Номинальная ширина пространств(а) между двумя слоями стекол."

Пункт 1.1.5 (прежний), изменить нумерацию на 1.1.6.

Пункт 2.2 изменить следующим образом:

"2.2	Считается, что испытания, проведенные на двойных стеклах на стеклопакетах с многократным остеклением с одним или более зазорами с номинальной шириной пространства "e1" (… "en"), применимы ко всем двойным стеклам стеклопакетам с многократным остеклением, которые имеют одинаковые характеристики и у которых номинальная ширина пространств(а) составляет "e1± 3 мм" (… "en ± 3 мм"). Однако на официальное утверждение могут быть представлены образцы с меньшей или большей толщиной пространства."

Пункты 3.4.1−3.4.2.1 изменить следующим образом:

"3.4.1	Двойное Стекло с многократным остеклением, состоящее только из двух равномерно упрочненных стекол:

считается, что испытание дало положительный результат, если оба составных элемента все составные элементы разрушились.

3.4.2		Двойное стекло …

3.4.2.1	элементы образца прогибаются и раскалываются, образуя многочисленные круговые трещины, сконцентрированные приблизительно в точке удара;

Пункты 3.4.3−3.4.3.2 изменить следующим образом:

3.4.3		Двойное Стекло с многократным остеклением, состоящее из не менее чем одного равномерно упрочненного стекла и не менее чем одного многослойного безосколочного стекла, не являющегося ветровым:

3.4.3.1	упрочненное стекло разрушается (упрочненные стекла разрушаются);

3.4.3.2	многослойное безосколочное стекло (многослойные безосколочные стекла) или стекло (стекла) из стеклопластика прогибается и раскалывается (прогибаются и раскалываются), образуя многочисленные круговые трещины, сконцентрированные приблизительно в точке удара;"

Приложение 16, заголовок, изменить следующим образом:

"ДВОЙНЫЕ ЖЕСТКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕКЛА С МНОГОКРАТНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА

(Приложение 16 касается только стеклопакетов с многократным остеклением, состоящих из двух стекол)

Считается, что двойные жесткие пластиковые стекла стеклопакеты с многократным остеклением относятся к различным типам, если они отличаются друг от друга по крайней мере одной из нижеследующих основных или второстепенных характеристик."

II.	Обоснование

1.	В рамках нынешних положений Правил № 43 ООН стеклопакеты с многократным остеклением, состоящие более чем из двух стекол, не могут официально утверждаться.

2.	Установка стеклопакетов с многократным остеклением, состоящих более чем из двух стекол, требуется, в частности, в случае жилых автоприцепов с повышенной термоизоляцией, предназначенных для использования в суровых климатических условиях.

3.	С точки зрения изоляции эти стеклопакеты позволяют получить такой же результат, как и в случае аналогичных стеклопакетов, используемых в сфере строительства.

4.	Кроме того, рекомендуется заменить фразу "двойное остекление" на "многократное остекление", а слово "стеклопакет" на "стеклопакет с многократным остеклением" для целей уточнения соответствующих значений и согласования с международными стандартами. Такую замену необходимо произвести во всем тексте нынешних Правил. Если в какой-либо пункт вносится только такое изменение, то данный пункт в настоящем предложении не указывается.

5.	Согласно приложению 16 двойные жесткие пластиковые стекла не следует официально утверждать по типу конструкции в качестве стеклопакетов с многократным остеклением, состоящих более чем из двух стекол. Это отмечено в примечании, приведенном в пункте 1 приложения 16 и касающемся определения типа.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.