| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2012/7 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 6 February 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям, 
касающимся безопасности

Сто вторая сессия

Женева, 16−20 апреля 2012 года

Пункт 8 предварительной повестки дня

Правила № 67 (оборудование для сжиженного 
нефтяного газа (СНГ))

Предложение по поправкам к Правилам № 67

Записка секретариата*

Приведенный ниже текст был подготовлен секретариатом с целью обновить ссылки на международные стандарты в Правилах. Изменения к действующим Правилам выделены жирным шрифтом (новый текст).

I. 	Предложение

Пункты 6.15.2.1 и 6.15.2.2 изменить следующим образом:

"6.15.2.1	Электрические соединения, проходящие в багажнике и салоне, должны соответствовать классу изоляции IP 40 согласно стандарту МЭК 60529.

6.15.2.2	Все другие электрические соединения должны соответствовать классу изоляции IP 54 согласно стандарту МЭК 60529".

Пункт 6.15.13.1.1 изменить следующим образом:

"6.15.13.1.1	При совмещении … классу изоляции IP 40 согласно стандарту МЭК 60529".

Пункт 17.11.4 изменить следующим образом:

"17.11.4	Электропроводка должна … должны соответствовать классу изоляции IP 40 согласно стандарту МЭК 60529. Все другие электрические соединения должны соответствовать классу изоляции IP 54 согласно стандарту МЭК 60529".

Приложение 10

Пункт 2.1.2.3.1 изменить следующим образом (в том числе включить новую сноску 1):

"2.1.2.3.1	Испытание на изгиб проводят в соответствии со стандартами ISO 7438:20031 и ISO 7799:2000 и европейской нормой EN 910 для сварных деталей. Испытания на изгиб проводят на внутренней поверхности, находящейся под напряжением, и на внешней поверхности, находящейся под напряжением.

1	ISO 4009, на который содержится ссылка в настоящем стандарте, применять необязательно".

Пункт 2.6.1, изменить нумерацию сноски 1 на сноску 2.

II.	Обоснование

Рабочая группа по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на своей сто первой сессии приняла поправки к Правилам № 105 ООН (ECE/TRANS/WP.29/2012/24), обновляющие ссылки на стандарты МЭК и ISO. Аналогичные поправки необходимо внести в положения Правил № 67 ООН.

# Footnotes

* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.