|  | Nations Unies | ST/SG/AC.10/C.3/2013/53 |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. générale 3 août 2013 Français Original: anglais |

Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses
et du Système général harmonisé de classification
et d’étiquetage des produits chimiques

Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses

Quarante-quatrième session

Genève, 25 novembre-4 décembre 2013

Point 2 b) de l’ordre du jour provisoire

Inscription, classement et emballage: incohérences
dans la classification (application des critères/liste
des marchandises dangereuses)

Précisions concernant l’affectation de l’ACIDE FORMIQUE contenant plus de 85 % (masse) d’acide (No ONU 1779)

Communication du Conseil international des associations
chimiques (ICCA)

Introduction

Sur la base du document ST/SG/AC.10/C.3/2004/12, qui montrait que le point d’éclair était fonction de la concentration, il avait été décidé d’ajouter en regard du No ONU 1779 (ACIDE FORMIQUE contenant plus de 85 % (masse) d’acide) le chiffre «3» dans la colonne (4), dans la Liste des marchandises dangereuses.

En conséquence, un nouveau numéro ONU ainsi libellé avait été ajouté:

|  | (2) | (3) | (4) | (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3412 | ACIDE FORMIQUE contenant au moins 10 % et au plus 85 % (masse) d’acide | 8 |  | II |
| 3412 | ACIDE FORMIQUE contenant au moins 5 % mais moins de 10 % (masse) d’acide | 8 |  | III |

La décision de fixer à 85 % la concentration à partir de laquelle l’acide formique présente un risque subsidiaire de classe 3 avait été prise par les experts de la sécurité, avec une certaine marge de sécurité.

| Point d’éclair en fonction de la concentration |
| --- |
| Concentration (en pourcentage) | Point d’éclair de l’acide formique |
| 100 | 48 |
| 95 | 51 |
| 90 | 57 |
| 85 | 65 |
| 80 | 82 |

Grâce à cette marge de sécurité, certaines matières, dont la concentration dépasse légèrement 85 % d’acide en masse, ont un point d’éclair supérieur à 60 °C. Cette situation crée de nombreuses confusions car, dans la liste des marchandises dangereuses, le No ONU 1779 présente un risque subsidiaire de classe 3 alors que, d’après les critères généraux, ce risque subsidiaire n’existe pas. Cette ambiguïté est souvent à l’origine de rappels et de retards dans le transport.

Proposition

L’ICCA propose donc d’ajouter une disposition spéciale dans la colonne (6) en regard du No ONU 1779, libellée comme suit:

XXX	Le risque subsidiaire 3 doit être appliqué même lorsque la concentration dépasse 85 % (masse) d’acide et que le point d’éclair est supérieur à 60 °C.

Justification

La disposition spéciale proposée devrait rendre le Règlement plus clair. De la sorte, le transport d’acide formique contenant plus de 85 % (masse) d’acide et ayant un point d’éclair supérieur à 60 °C serait simplifié sans compromettre la sécurité.

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour 2013-2014, adopté par le Comité à sa sixième session (voir ST/SG/AC.10/C.3/84, par. 86, et ST/SG/AC.10/40, par. 14).