|  | Nations Unies | ST/SG/AC.10/C.3/2013/1 |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. générale 11 mars 2013 Français Original: anglais |

Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses
et du Système général harmonisé de classification
et d’étiquetage des produits chimiques

Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses

Quarante-troisième session

Genève, 24-28 juin 2013

Point 3 c) de l’ordre du jour provisoire

Inscription, classement et emballage: divers

Nouvelles préparations de peroxydes organiques devant figurer dans le paragraphe 2.5.3.2.4 et l’instruction d’emballage IBC 520

Communication du Conseil international des associations
chimiques (ICCA)

Introduction

1.	Puisque plusieurs nouveaux peroxydes organiques et nouvelles préparations ont été mis sur le marché, il convient d’actualiser les listes du 2.5.3.2.4 et de l’instruction d’emballage IBC 520. On trouvera en annexe une liste des nouveaux produits, le classement proposé, les références jointes pour agrément par l’autorité compétente et une synthèse des résultats d’épreuve justificatifs.

Propositions

2.	L’ICCA propose d’inclure deux rubriques modifiées et une correction dans le 2.5.3.2.4, à savoir la liste des peroxydes organiques déjà classés, comme indiqué ci-dessous en 3. En outre, il propose d’inclure deux modifications de l’instruction d’emballage IBC 520, comme indiqué en 4. Toutes les modifications sont indiquées en gris.

3.	Amendements proposés au 2.5.3.2.4 − Liste des peroxydes organiques déjà classés:

| PEROXYDE ORGANIQUE | Concentration (%) | Diluant type A (%) | Diluant type B 1) (%) | Matières solides inertes (%) | Eau (%) | Méthode d’emballage | Température de régulation (°C) | Température critique (°C) | No ONU (rubrique générique) | Observations (voir la fin du tableau) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corriger: PEROXYDE DE DIBENZOYLE | >51-100 |  |  | ≤48 |  | OP2 |  |  | 3102 | 3) |
| Qui devient PEROXYDE DE DIBENZOYLE Observations: faute de frappe depuis la huitième révision | >52-100 |  |  | ≤48 |  | OP2 |  |  | 3102 | 3) |
| Modifier: PEROXYDE DE tert-BUTYLE ET DE CUMYLE | >42-100 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| Qui devient PEROXYDE DE tert-BUTYLE ET DE CUMYLE | >42-100 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| Modifier: PEROXYDICARBONATE DE DICÉTYLE | ≤100 |  |  |  |  | OP7 | +30 | +35 | 3116 |  |
| Qui devient PEROXYDICARBONATE DE DICÉTYLE | ≤100 |  |  |  |  | OP8 | +30 | +35 | 3120 |  |
| Modifier: TRIMÉTHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE | >32-100 |  | ≥68 |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
|  | ≤32 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| Qui devient TRIMÉTHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE | >37-100 |  | ≥63 |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
|  | ≤37 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |

4.	Amendements proposés à l’instruction d’emballage IBC 520:

| No ONU | Peroxyde organique | Type de GRV | Quantité maximale (litres) | Température de régulation | Température critique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3109 | PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE |  |  |  |  |
|  | Ajouter la nouvelle rubrique suivante: |  |  |  |  |
|  | Peroxyde de tert-butyle et de cumyle | 31HA1 | 1 000 |  |  |
| 3119 | PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE |  |  |  |  |
|  | Ajouter la nouvelle rubrique suivante: |  |  |  |  |
|  | Tetraméthyl-1,1,3,3 éthyl-2 peroxyhexanoate de butyle, à 67 % au plus, dans un diluant de type A | 31HA1 | 1 000 | +15 ºC | +20 ºC |
|  | Ajouter à la rubrique existante: |  |  |  |  |
|  | Peroxydicarbonate de bis-(éthyl-2 hexyle), à 62 % au plus, en dispersion stable dans l’eau | 31HA1 | 1 000 | -20 ºC | -10 ºC |

Annexe

Test results of new organic peroxides and formulations to be added/amended
(2.5.3.2.4 or IBC 520)

[Anglais seulement]

| No | Product | packaging | UN | Detonation | P/T / C.1 | Deflagration / C.2 | Koenen/ E.1 | DPVT/ E.2 | (mod) Trauzl F.3 or F.4 | SADT (H.3 or H.4) | Competent Authority approval number |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tert-Butyl cumyl peroxide, ≤100% | OP8 | 3109 | Test A.1 No propagation | <2170kPa, No | 0.05 mm/s, No | 1.0 mm Low | 1.0 mm (10g), Low | F.4 4.5 ml, Low | H.3 70 °C | NL TNO 12EM/327 |
| 2 | Dicetyl peroxydicarbonate, ≤100% | OP8 | 3120 | Test A.1 No propagation | <2170kPa, No | 0.0 mm/s, No | < 1mm (“O”), No | <1.0 mm (10g), Low | n.a. | H.4 40 °C (400ml) | NL TNO 12EM/562 |
| 3 | Di-(2-ethylhexyl) peroxydicarbonate, not more than 62%, stable dispersion, in water | 31HA1 | 3119 | Test A.1 No propagation | <2170kPa, No | 0.0 mm/s, No | <1.0mm ("O"),No | 1.0 mm (50g), Low | F.4 0.4 ml, Low | H.3 0 °C | NL TNO 08DV3/2133 |
| 4 | 1,1,3,3-Tetramethylbutyl peroxy-2-ethylhexanoate, not more than 67%, in diluent type A | 31HA1 | 3119 | Test A.6 No propagation (90%) | <2170kPa, No (94%) | 0.33 mm/s, No (70%) | <1 mm ("A”), Low (70%) | < 3.5 mm, Low (70%) | F.4 4 ml, Low (70%) | H.3 +30°C (65%) | NL TNO 11 HPE/612 |

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour la période 2013-2014, adopté par le Comité à sa sixième session (voir ST/SG/AC.10/C.3/84, par. 86, et ST/SG/AC.10/40, par. 14).

Cette modification est proposée parce que, dans l’instruction d’emballage IBC 520, ce produit, à une concentration ≤37 %, figure déjà dans la liste sous le No ONU 3109.

# Text boxes

4

ST/SG/AC.10/C.3/2013/1