|  | Nations Unies | ST/SG/AC.10/C.3/2013/28 |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. générale 2 avril 2013 Français Original: anglais |

Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses
et du Système général harmonisé de classification
et d’étiquetage des produits chimiques

Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses

Quarante-troisième session

Genève, 24-28 juin 2013

Point 6 f) de l’ordre du jour provisoire

Propositions diverses d’amendements au Règlement type
pour le transport des marchandises dangereuses:
marquage et étiquetage

Proposition de nouvel amendement à la description
des étiquettes, des plaques-étiquettes, des symboles,
des inscriptions et des marques

Communication de l’International Paint and Printing Ink Council (IPPIC)

Introduction et discussion

1.	L’IPPIC accueille avec satisfaction les amendements au Règlement type, proposés initialement par l’expert du Royaume-Uni et adoptés aux quarante et unième et quarante-deuxième sessions du Sous-Comité, concernant la normalisation des marques/étiquettes/ plaques-étiquettes. Ces amendements, qui figurent dans l’annexe I du rapport du Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses et du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques sur sa sixième session (ST/SG/AC.10/40/Add.1), répondent à un souci de clarté et visent à supprimer les incertitudes aussi bien pour les expéditeurs que pour les concepteurs et les fabricants d’étiquettes.

2.	Ces dernières années, l’IPPIC a noté que le respect des dispositions concernant les étiquettes et inscriptions de taille réduite posait un problème pratique. Étant donné que cette question n’a pas été traitée dans les amendements mentionnés au paragraphe 1, l’IPPIC souhaite proposer des changements supplémentaires aux descriptions des inscriptions et des étiquettes.

3.	Les descriptions des marques désignant les quantités limitées aux sections 3.4.7 et 3.4.8, la marque indiquant une substance dangereuse pour l’environnement au 5.2.1.6.3 et les étiquettes du 5.2.2.2.1 autorisent toutes une réduction des dimensions de la marque ou de l’étiquette (au-dessous du minimum normal de 100 mm x 100 mm) lorsque la taille du colis l’exige. Les mêmes dispositions figurent dans les sections correspondantes des règlements modaux applicables au transport de marchandises dangereuses par voie terrestre, maritime et aérienne.

4.	L’IPPIC a été informé par certains de ses membres que des autorités nationales compétentes interprétaient de façon très littérale la disposition relative aux dimensions réduites en exigeant une étiquette ou marque de 100 mm x 100 mm si cela est matériellement possible compte tenu de la dimension du colis. Cette interprétation vaut même si l’étiquette/la marque occupe une grande partie de la surface disponible et ce, quels que soient les autres éléments qui doivent être apposés aussi sur le colis, comme par exemple une deuxième étiquette ou marque de transport ou une étiquette de danger pour l’approvisionnement et l’utilisation ainsi que des informations essentielles telles que des éléments d’identification et le mode d’emploi. Or, pour certains emballages uniques, il faut nécessairement réduire la dimension des étiquettes et marques de transport pour que toutes les informations requises puissent figurer sur le colis de façon lisible; c’est pourquoi l’interprétation stricte mentionnée ci-dessus est une source de problèmes pour les entreprises qui doivent concevoir et utiliser les étiquettes de leurs produits.

5.	Des exemples d’emballages étiquetés illustrant ce problème sont présentés dans l’annexe.

6.	L’IPPIC propose de modifier les descriptions des étiquettes et marques susmentionnées afin d’autoriser une réduction de leurs dimensions lorsque cela est rendu nécessaire non seulement par la taille physique de l’emballage mais aussi par la présence des autres éléments d’étiquetage qui doivent obligatoirement y être apposés. Les propositions suivantes sont formulées à partir des textes adoptés figurant dans le document ST/SG/AC.10/40/Add.1.

Proposition 1: Marquage désignant les quantités limitées

7.	Modifier les paragraphes 3.4.7.2 et 3.4.8.2 comme suit:

«3.4.7.2	Si les dimensions du colis l’exigent, compte tenu de l’obligation d’apposer d’autres marques ou étiquettes, les dimensions extérieures minimales indiquées à la figure 3.4.1 peuvent être réduites jusqu’à un minimum de 50 mm x 50 mm à condition que le marquage reste bien visible. L’épaisseur minimale de la ligne formant le carré peut être réduite à un minimum de 1 mm.

NOTA: Les dispositions du 3.4.7 de la dix-septième édition révisée des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses − Règlement type peuvent continuer d’être appliquées jusqu’au 31 décembre 2016.».

«3.4.8.2	Si les dimensions du colis l’exigent, compte tenu de l’obligation d’apposer d’autres marques ou étiquettes, les dimensions minimales extérieures représentées à la figure 3.4.2 peuvent être ramenées à 50 mm x 50 mm au minimum, à condition que le marquage reste bien visible. L’épaisseur minimale de la ligne formant le carré peut être réduite à un minimum de 1 mm. Le symbole “Y” doit respecter approximativement les proportions représentées à la figure 3.4.2.

NOTA: Les dispositions du 3.4.8 de la dix-septième édition révisée des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses − Règlement type peuvent continuer d’être appliquées jusqu’au 31 décembre 2016.».

Proposition 2: Marque désignant une matière dangereuse
pour l’environnement

8.	Modifier la section 5.2.1.6.3 et la figure 5.2.2 comme suit:

«5.2.1.6.3	La marque désignant une matière dangereuse pour l’environnement doit être conforme à celle représentée à la figure 5.2.2.

# Figure 5.2.2

Marque désignant une matière dangereuse pour l’environnement

La marque doit avoir la forme d’un carré posé sur un sommet (en losange). Le symbole (un poisson et un arbre) doit être noir sur un fond blanc ou d’une couleur offrant un contraste suffisant. Les dimensions minimales doivent être de 100 mm x 100 mm et l’épaisseur minimale de la ligne formant le carré doit être de 2 mm. Si la taille du colis l’exige, compte tenu de l’obligation d’apposer d’autres marques ou étiquettes, les dimensions/l’épaisseur de la ligne peuvent être réduites, à condition que la marque reste bien visible. Lorsque les dimensions ne sont pas spécifiées, tous les éléments doivent respecter approximativement les proportions représentées.

NOTA 1: Les dispositions d’étiquetage du 5.2.2 s’appliquent en complément de toute prescription requérant le marquage du colis avec la marque désignant une matière dangereuse pour l’environnement.

NOTA 2: Les dispositions du 5.2.1.6.3 de la dix-septième édition révisée des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses − Règlement type peuvent continuer d’être appliquées jusqu’au 31 décembre 2016.».

Proposition 3: Étiquettes de classe/division

9.	Modifier le paragraphe 5.2.2.2.1.1.3 comme suit:

«5.2.2.2.1.1.3 Si la taille du colis l’exige, compte tenu de l’obligation d’apposer d’autres marques ou étiquettes, les dimensions peuvent être réduites, à condition que le symbole et les autres éléments de l’étiquette restent bien visibles. La ligne tracée à l’intérieur de l’étiquette doit rester à 5 mm du bord. L’épaisseur minimale de cette ligne doit rester de 2 mm. Les dimensions des étiquettes pour bouteilles doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 5.2.2.2.1.2.

NOTA: Les dispositions du 5.2.2.2.1.1 de la dix-septième édition révisée des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses − Règlement type peuvent continuer d’être appliquées jusqu’au 31 décembre 2016. Dans ce cas, les dispositions du 5.2.2.2.1.1.1, du 5.2.2.2.1.1.2 et du 5.2.2.2.1.1.3 ne s’appliquent pas avant le 31 décembre 2016.».

Annexe

Exemples d’emballages uniques montrant la difficulté
d’apposer correctement les étiquettes de transport
de 100 mm x 100 mm

Exemple 1: seau de 5 litres

Cet emballage contient un produit classé sous le No ONU 3469 MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, inflammables, corrosives (groupe d’emballage II). Deux étiquettes de transport, celle de la classe 3 et celle de la classe 8, doivent donc y être apposées. (Ce produit est classé aussi comme matière dangereuse pour l’environnement mais la marque correspondante n’est pas obligatoire sur les colis de 5 litres maximum.)

Il est tout juste possible d’apposer deux étiquettes de transport de 100 mm x 100 mm sur le seau sans couvrir en partie l’étiquette de livraison obligatoire. Les étiquettes de transport doivent être placées côte à côte le long de l’un des bords afin de trouver place sur le seau; même ainsi, l’une d’elles déborde sur le rebord supérieur, ce qui n’est pas idéal car l’étiquette est moins solidement fixée et peut donc se détacher plus facilement.

Une faible réduction de la dimension des étiquettes de transport, par exemple de 20 %, permettrait de placer facilement deux étiquettes solidement fixées sur le seau sans nuire à la sécurité puisque ces étiquettes resteraient clairement visibles et lisibles.

Exemple 2: seau de 3 litres

Cet emballage contient un produit inflammable classé sous le No ONU 1263 MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES. En plus de l’étiquette de livraison obligatoire, on peut y apposer une étiquette de transport de 100 x 100 mm, ce qui ne pose pas de problème ici puisque seule l’étiquette de classe 3 est exigée. (Le produit est aussi classé comme matière dangereuse pour l’environnement mais cette marque n’est pas obligatoire puisque le colis ne dépasse pas 5 litres.)

Par contre s’il s’agit d’un produit exigeant une deuxième étiquette de transport comme le No ONU 3469 de l’exemple 1, il n’est pas possible d’apposer ces deux étiquettes sur un seau de 3 litres sans empiéter soit sur l’étiquette de livraison soit sur la première étiquette de transport. Pourtant, certaines entreprises ont été avisées par les autorités nationales qu’il est physiquement possible d’apposer une étiquette de 100 mm x 100 mm sur un tel colis et que, de ce fait, la taille des étiquettes de transport ne peut être réduite. Cette interprétation rigide des dispositions d’étiquetage crée pour les expéditeurs un problème qui n’a pas de solution.

Exemple 3: seau de 2,5 litres

Cet emballage contient un produit inflammable, relevant du No ONU 1263 PEINTURES. Une seule étiquette de transport de 100 mm x 100 mm peut être apposée sur le seau à côté de l’étiquette de livraison. Étant donné que cela dépasse le jonc de renforcement dans la paroi du seau, il est nécessaire d’imprimer au préalable l’étiquette de classe 3 sur le seau pour éviter les problèmes d’adhésion et de déformation. Il s’ensuit une augmentation du coût pour l’expéditeur et une réduction de la flexibilité en matière de gestion des stocks d’emballages, sans qu’il en résulte un avantage certain pour la sécurité: une étiquette de dimensions réduites, qui tiendrait tout juste dans l’espace au-dessous du jonc, serait encore clairement visible et lisible sur le seau.

Comme dans l’exemple 2, il est impossible d’apposer une deuxième étiquette de transport sur cet emballage sauf si l’expéditeur est autorisé à réduire la dimension des deux étiquettes.

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour 2013-2014, adopté par le Comité à sa sixième session (voir ST/SG/AC.10/C.3/84, par. 86, et ST/SG/AC.10/40, par. 14).