| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/34 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 12 June 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ и

Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 17−27 сентября 2013 года

Пункт 6 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок
в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ:

новые предложения

Специальные положения S5 и S13, касающиеся радиоактивных материалов

Передано правительством Соединенного Королевства,

Введение

1.	В соответствии с колонкой 19 таблицы А главы 3.2 ДОПОГ, специальное положение S5 применяется в отношении номеров ООН 2908–2911, а S13 – ко всем номерам ООН для радиоактивных материалов. В S5 предусмотрено освобождение от требований в отношении письменных инструкций, подготовки водителей, перевозки пассажиров и переносных осветительных приборов.
В S13 определены меры, которые должны быть приняты в том случае, если груз не может быть доставлен; вместе с тем это положение не применяется, когда перевозка грузов под номерами ООН 2908–2911 осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными в подразделе 1.1.3.6.

2.	По мнению Соединенного Королевства, нынешняя ситуация создает две проблемы. Во-первых, положения S5 и S13 дублируются в других частях текста ДОПОГ. Во-вторых, в соответствии с недавним решением МАГАТЭ, требования S13 (дублируемые в положении CV33(6)) в любом случае должны полностью применяться в отношении всех грузов радиоактивных материалов.

Справочная информация

3.	В колонке 19 таблицы А положение S5 предусмотрено для четырех номеров ООН, перевозка которых осуществляется в освобожденных упаковках, а именно 2908, 2909, 2910 и 2911. Перевозка этих веществ осуществляется только в соответствии с подразделом 1.1.3.6, в котором говорится о неприменимости тех же требований, освобождение от которых предусматривается в S5.
(В настоящее время S5 не предусмотрено для каких-либо других номеров ООН в таблице А, и, хотя в будущем это СП будет применяться в отношении нового номера ООН 3507, эта позиция будет также относиться только к освобожденным упаковкам.)

4.	В колонке 19 таблицы А также указано положение S13 для радиоактивных материалов под № ООН 2908–2913, 2915–2917, 2919, 2977, 2978
и 3321–3333. В соответствии с требованиями S13, если груз не может быть доставлен, он должен быть размещен в безопасном месте, и об этом должен быть информирован компетентный орган, у которого запрашиваются инструкции относительно дальнейших действий. Вместе с тем для всех этих материалов соответствующие позиции в колонке 18 таблицы А также содержат прямую ссылку на пункт 7.5.11 CV33 (6), который по своей формулировке практически идентичен S13. Важно отметить также, что № ООН 2908−2911 относятся к транспортной категории 4 и перевозка упаковок может осуществляться в соответствии с изъятиями, установленными в пункте 1.1.3.6.2, предусматривающем освобождение от требования в отношении процедур, определенных в S13, но не в отношении аналогичных положений в CV33 (6).

5.	Во избежание дублирования текста и для согласования ДОПОГ и МПОГ (в соответствии с которым применяется только CW33 (6)), представляется целесообразным исключить из таблицы А и главы 8.5 специальные положения S5
и S13, соответственно, для всех позиций, касающихся радиоактивных материалов. Этот подход отражен в пункте 1.7.1.5.1 а) документа ECE/TRANS/WP.15/ AC.1/2013/31/Add.1, где делается ссылка на пункт 7.5.11 CW33/CV33 (6).
Исключение S13 позволит также устранить вопросы по поводу неприменения технических требований в отношении недоставленных грузов и обеспечить согласованность с введенным МАГАТЭ требованием относительно безопасного хранения радиоактивных материалов в освобожденных упаковках и информировании компетентного органа, предусмотренным пунктами 515 и 583 документа SSR-6.

6.	В качестве альтернативы для решения вопросов, связанных с недоставленными упаковками, и обеспечения четкого указания на все применимые положения можно было бы внести изменения в пункт 1.1.3.6.2 в отношении изъятий для части 8. Очевидно, что при этом вопрос об излишнем дублировании и согласовании с МПОГ остается нерешенным.

Предложение

7.	Предлагается исключить ссылки на S5 и S13 в колонке 19 таблицы А главы 3.2 ДОПОГ для всех позиций (а также с опережением для ООН 3507) и, соответственно, изменить обе позиции в разделе 8.5 следующим образом: "S5 (Исключено)" и "S13 (Исключено)".

Альтернативное предложение

8.	В шестом начинающимся с тире подпункте пункта 1.1.3.6.2 добавить "S5" после "S4" и заменить "S14–S21" на "S13–S21".

9.	Соединенное Королевство предпочитает первый вариант.

Обоснование

10.	Хотя любая из двух приведенных в настоящем предложении поправок позволит уточнить соответствующие положения, касающиеся радиоактивных материалов, первый вариант также позволит устранить дублирование и обеспечить согласование с МПОГ.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8,
подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2013/34.