| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2013/15 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 4 June 2013 Russian Original: English |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, 
прилагаемым к Европейскому соглашению 
о международной перевозке опасных грузов 
по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Двадцать третья сессия

Женева, 26−30 августа 2013 года

Пункт 4 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила, 
прилагаемые к ВОПОГ:

Прочие предложения

Положения об остойчивости танкеров, содержащиеся в подразделах 7.2.3.20 и 9.3.x.13, и переходные положения, содержащиеся в пункте 1.6.7.2.2.2

Передано правительством Германии

| Резюме |
| --- |
| Существо предложения: | Когда в ВОПОГ 2013 года были включены новые требования к остойчивости неповрежденных танкеров, существующие переходные положения пункта 1.6.7.2.2.2, которые являются частично применимыми до 2044 года, не были соответствующим образом адаптированы. |
| Предлагаемое решение: | Адаптация переходных положений. |
| Справочные документы: | ECE/ADN/18 − Проект поправок к Правилам, прилагаемым к ВОПОГ; ВОПОГ 2013 года. |

Введение

1.	На основе предложения Германии Комитет по вопросам безопасности принял для издания ВОПОГ 2013 года поправки, которые были подготовлены с учетом оценки ущерба, понесенного танкером "Вальдхоф" в январе 2011 года, и которые направлены на дальнейшее повышение остойчивости танкеров. Эти поправки касались, в частности, пунктов 7.2.3.20.1 – Водяной балласт − и 9.3.x.13.3 – Остойчивость (в целом).

2.	В приведенной в пункте 1.6.7.2.2.2 таблице общих переходных положений для танкеров в измененный пункт 7.2.3.20.1 – Оснащение балластных цистерн и отсеков указателями уровня – была добавлена новая строка. В качестве пункта 1.6.7.2.2.4 было добавлено новое общее переходное положение, касающееся измененных правил постройки, для пункта 9.3.x.13.3 – Остойчивость (в целом).

3.	Несмотря на эти подробные поправки к положениям об остойчивости, в ВОПОГ 2013 года были перенесены без каких-либо изменений следующие общие переходные положения ВОПОГ 2011 года, в которых упоминаются предыдущие поправки к Правилам:

"1.6.7.2.2.2	Таблица общих переходных положений – танкеры

7.2.3.20 – Использование коффердамов для приема балласта

7.2.3.20.1 – Водяной балласт, запрещение заполнения коффердамов водой

7.2.3.20.1 – Подтверждение остойчивости в случае течи в связи с приемом водяного балласта

9.3.1.13, 9.3.3.13 – Остойчивость (в целом)

9.3.3.13.3, второй абзац – Остойчивость (в целом)".

4.	Эти положения могут быть неправильно истолкованы как означающие, что поправки, принятые для ВОПОГ 2013 года, необходимо применять лишь с некоторыми ограничениями. При этом не учитывается тот факт, что новые положения немедленно вступают в силу для всех судов, если новым переходным положением в пункте 1.6.7.2.2.4 не предусмотрено иное.

5.	В этой связи требуется уточнение. Ссылки на действующие в настоящее время положения должны быть сформулированы более четко.

Предложение

6.	Предлагается изменить переходные положения в таблице 1.6.7.2.2.2, касающиеся пункта 7.2.3.20, следующим образом:

| 1.6.7.2.2.2 Таблица общих переходных положений – танкеры |
| --- |
| Пункты | Вопрос | Сроки и замечания |
| "7.2.3.20 | Использование коффердамов для приема балласта | Н.З.М., возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2038 года До этого срока на борту судов, находящихся в эксплуатации, применяются следующие предписания: Коффердамы могут заполняться водой во время разгрузки для обеспечения остойчивости и для выполнения работ по осушению, по возможности с удалением остатков. |
| 7.2.3.20.1, первое предложение | Водяной балласт Запрещение заполнения коффердамов водой | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2038 года До этого срока на борту судов, находящихся в эксплуатации, применяются следующие предписания: Коффердамы могут заполняться водой во время разгрузки для обеспечения остойчивости и для выполнения работ по осушению, по возможности с удалением остатков. Коффердамы могут заполняться водяным балластом только в том случае, если грузовые танки опорожнены. |
| 7.2.3.20.1, второе предложение | Подтверждение остойчивости в случае течи в связи с приемом водяного балласта | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года для судов типа G и типа N |
| 7.2.3.20.1, четвертое предложение | Оснащение балластных цистерн и отсеков указателями уровня | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2012 года для танкеров типа С и G и танкеров типа N с двойным корпусом" |

Обоснование

7.	В пункте 7.2.3.20 указана только предметная область, тогда как сами положения приведены ниже в отдельно пронумерованных пунктах. Указание на применимые предложения позволяет лучше понять это положение. Во время разгрузки грузовые танки еще не опорожнены. Переходное положение для пункта 7.2.3.20.1, которое было недавно включено в ВОПОГ 2013 года, касается только запрещения частичного заполнения в случае, если судно не оборудовано указателями уровня.

Предложение

8.	Предлагается изменить переходные положения в таблице 1.6.7.2.2.2, касающиеся пункта 9.3.1.13, следующим образом:

| 1.6.7.2.2.2 Таблица общих переходных положений – танкеры |
| --- |
| Пункты | Вопрос | Сроки и замечания |
| "9.3.1.13.1 9.3.3.13.1 9.3.1.13.2 9.3.3.13.2 | Остойчивость (в целом) | Для подтверждения остойчивости в случае течи: Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года Для подтверждения остойчивости неповрежденного судна: Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2017 года |
| 9.3.3.13.3, второй абзац | Остойчивость (в целом) | Н.З.М. с 1 января 2007 года Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года" |

9.	Предлагается также исключить переходное положение, приведенное в пункте 1.6.7.2.2.4:

"1.6.7.2.2.4	 Пункты 9.3.1.13.3, 9.3.2.13.3 и 9.3.3.13.3 могут применяться до 31 декабря 2014 года в редакции, применяемой на 31 декабря 2012 года. (Исключено)".

Обоснование

10.	Теперь ясно, что переходное положение касается исключительно остойчивости в случае течи. С учетом новой редакции подраздела 9.3.3.13 в ВОПОГ 2013 года предыдущий второй абзац, который упоминался в переходном положении ("Для судов, имеющих вкладные грузовые танки, и для конструкций с двойным корпусом ..."), был исключен.

11.	Переходное положение в пункте 1.6.7.2.2.4 предусматривало, что требование о наличии на борту существующих танкеров брошюры по остойчивости и/или компьютерной системы для загрузки применяется только с 1 января 2014 года. Таким образом, это положение может быть исключено из следующей версии ВОПОГ.

Безопасность

12.	Обязательство в отношении наличия более комплексного подтверждения остойчивости неповрежденного судна позволит повысить общую безопасность перевозок танкерами.

Осуществление

13.	Поправки к служебным предписаниям в части 7 не сопряжены с какими-либо расходами и носят редакционный характер.

14.	Поправки к правилам постройки в части 9 подготовлены с учетом того, что для существующих судов невозможно представить подтверждение остойчивости в случае течи. По информации, имеющейся в распоряжении делегации Германии, предприятия отрасли уже приступили к выдаче брошюр по остойчивости и применению компьютерных систем для загрузки.

# Footnotes

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2013/15.