|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2013/44 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 5 avril 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

160e session

Genève, 25-28 juin 2013

Point 4.6.2 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants, proposés par le GRSP

Proposition de complément 2 à la série 02 d’amendements au Règlement no 29 (Cabines des véhicules utilitaires)

Communication du Groupe de travail de la sécurité passive (GRSP)*

Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail de la sécurité passive (GRSP) à sa cinquante-deuxième session. Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/ 2012/24, non modifié (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52, par. 30). Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Paragraphe 5.3.1, modifier comme suit:

«5.3.1	Après avoir subi chacun des essais visés au paragraphe 5.2 ci-dessus, … évaluation de l’espace de survie. Au lieu du mannequin défini à l’annexe 3, appendice 2, on peut utiliser un mannequin mâle du type Hybrid II ou III du 50e centile, équipé ou non d’instruments de mesure, tel qu’il est décrit dans le Règlement no 94.».

Annexe 3, appendice 2,

Figure, modifier comme suit:

«

».

Tableau, modifier comme suit:

«

| Dimensions: | … |  | cm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | … |  | … |
|  | (1 Rotation latérale des jambes | 20° |  |
|  | (2 Rotation des jambes vers le haut | 45° |  |

».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre
de ce mandat.