|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2013/58 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 11 avril 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

160e session

Genève, 25-28 juin 2013

Point 4.9.3 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants, proposés par le GRRF

# Proposition de complément 4 à la série 01 d’amendements au Règlement no 79 (Équipement de direction des véhicules)

Communication du Groupe de travail en matière de roulement
et de freinage*

Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF) à sa soixante-quatorzième session (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/74, par. 30). Il est basé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/5. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Annexe 3, paragraphes 2 et 3, modifier comme suit (y compris l’addition d’une ligne aux tableaux):

«2.	En cas de défaillance de la source d’énergie, l’efficacité du frein de service doit atteindre, au premier freinage, les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.

| Catégorie | V (km/h) | Frein de service (m/s2) | Force (daN) |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 100 | 6,43 | 50 |
| M2 et M3 | 60 | 5,0 | 70 |
| N1a, b | i) | 80 | 5,0 | 70 |
|  | ii) | 100 | 6,43 | 50 |
| N2 et N3 | 60 | 5,0 | 70 |

a  Le demandeur doit choisir les valeurs appropriées (ligne i) ou ii)), ce choix étant soumis à l’approbation du service technique.

b  Pour information: Les valeurs mentionnées sur la ligne i) correspondent aux dispositions pertinentes du Règlement no 13; celles de la ligne ii) correspondent aux dispositions pertinentes du Règlement no 13-H.

3.	Après toute défaillance de l’équipement de direction ou de l’alimentation en énergie, il doit être possible, après huit actionnements à fond de la commande du frein de service, d’obtenir à la neuvième fois une efficacité au moins égale à celle prescrite pour le frein de secours (voir tableau ci-dessous).

Si le frein de secours alimenté par un réservoir d’énergie est actionné au moyen d’une commande distincte, il doit encore être possible, après huit actionnements à fond de la commande du frein de service, d’obtenir à la neuvième fois l’efficacité résiduelle indiquée (voir tableau ci-dessous).

Efficacité du frein de secours et efficacité résiduelle

| Catégorie | V (km/h) | Frein de secours (m/s2) | Efficacité résiduelle (m/s2) |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 100 | 2,44 | - |
| M2 et M3 | 60 | 2,5 | 1,5 |
| N1a, b | i) | 70 | 2,2 | 1,3 |
|  | ii) | 100 | 2,44 | - |
| N2 | 50 | 2,2 | 1,3 |
| N3 | 40 | 2,2 | 1,3 |

a  Le demandeur doit choisir les valeurs appropriées (ligne i) ou ii)), ce choix étant soumis à l’approbation du service technique.

b  Pour information: Les valeurs mentionnées sur la ligne i) correspondent aux dispositions pertinentes du Règlement no 13; celles de la ligne ii) correspondent aux dispositions pertinentes du Règlement no 13-H».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.