| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2013/75/Add.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 15 August 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

161-я сессия

Женева, 12−15 ноября 2013 года

Пункт 4.6.8 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
поправок к действующим правилам,
представленных GRE

Предложение по дополнению 6 к поправкам серии 04 к Правилам № 19 (передние противотуманные фары)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Добавление

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен с целью уточнить контекст поправок к Правилам № 19, изложенных в документе ECE/TRANS/WP.29/2013/75. Этот текст представляется на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1) при условии проведения его окончательного рассмотрения GRE на ее сессии в октябре 2013 года.

Пункт 6.4.3 изменить следующим образом:

"6.4.3		Фотометрические требования

Отрегулированная таким образом передняя противотуманная фара должна отвечать фотометрическим требованиям, приведенным в таблице ниже (см. также пункт 2.2 приложения 4 к настоящим Правилам):

| Определенные линии или зоны | Вертикальное положение* выше h: + ниже h: − | Горизонтальное положение* слева от v: − справа от v: + | Сила света (в кд) | Точки, в которых должно быть обеспечено соответствие предписаниям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка 1, 2** | +60° | ±45° | макс. 85 | Все точки |
| Точка 3, 4** | +40° | ±30° |  |  |
| Точка 5, 6** | +30° | ±60° |  |  |
| Точка 7, 10** | +20° | ±40° |  |  |
| Точка 8, 9** | +20° | ±15° |  |  |
| Линия 1** | +8° | от −26° до +26° | макс. 130 | Вся линия |
| Линия 2** | +4° | от −26° до +26° | макс. 150 | Вся линия |
| Линия 3 | +2° | от −26° до +26° | макс. 245 | Вся линия |
| Линия 4 | +1° | от −26° до +26° | макс. 360 | Вся линия |
| Линия 5 | 0° | от −10° до +10° | макс. 485 | Вся линия |
| Линия 6*** | −2,5° | от −10° до +10° | мин. 2 700 | Вся линия |
| Линия 7*** | −6,0° | от −10° до +10° | < 50% макс. значения на линии 6 | Вся линия |
| Линия 8, лев. и прав.*** | от −1,5° до −3,5° | −22° и +22° | мин. 1 100 | Одна или более точек |
| Линия 9, лев. и прав.*** | от −1,5° до −4,5° | −35° и +35° | мин. 450 | Одна или более точек |
| Зона D*** | от 1,5° до −3,5° | от −10° до +10° | макс. 12 000 | Вся зона |
| * * Координаты указаны в градусах для сферических углов системы с вертикальной полярной осью. ** ** См. пункт 6.4.3.4. *** *** См. пункт 6.4.3.2". |

"

Включить новый пункт 6.4.3.2 следующего содержания:

"6.4.3.2	По просьбе подателя заявки две передние противотуманные фары, составляющие комплектную пару согласно пункту 4.2.2.5, могут подвергаться испытаниям по отдельности. В этом случае требования для линий 6, 7, 8, 9 и зоны D, указанные в таблице пункта 6.4.3, применяются к половине суммы показаний правосторонней и левосторонней передней противотуманной фары. Однако каждая из двух передних противотуманных фар должна соответствовать не менее чем на 50% минимальному значению, предусмотренному для линии 6. Кроме того, каждая из двух передних противотуманных фар, которые составляют комплектную пару согласно пункту 4.2.2.5, должна соответствовать только требованиям для линий 6 и 7 линии от 5° вовнутрь до 10° наружу".

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.