|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/39 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 25 janvier 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse

Soixante-neuvième session

Genève, 8-11 avril 2013

Point 4 c) de l’ordre du jour provisoire

Règlement no 48 − Autres amendements au Règlement no 48

Proposition de complément 3 à la série 06 d’amendements au Règlement no 48 (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse)

Communication de l’expert de l’Allemagne*

Le texte reproduit ci-après, établi par l’expert de l’Allemagne, est fondé sur un document informel (GRE-68-30) qui a été distribué lors de la soixante-huitième session du Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE). Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement sont signalées en caractères gras pour les ajouts ou en caractères biffés pour les suppressions.

I.	Proposition

Paragraphe 6.9.4.1, modifier comme suit:

«6.9.4.1	En largeur: le point de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule.

…

L’écartement minimal entre les bords intérieurs des deux surfaces apparentes dans la direction des axes de référence est de:

Pour les véhicules des catégories M1 et N1: aucune disposition particulière;

Pour les véhicules de toutes les autres catégories: 600 mm. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm.».

Paragraphe 6.10.4.1, modifier comme suit:

«6.10.4.1	En largeur: …

L’écartement minimal entre les bords intérieurs des deux surfaces apparentes dans la direction des axes de référence est de:

Pour les véhicules des catégories M1 et N1: aucune disposition particulière;

Pour les véhicules de toutes les autres catégories: 600 mm. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm.».

II.	Justification

1.	Une signalisation uniforme se traduit par une meilleure reconnaissance et des temps de réponse plus courts. Elle permet ainsi de rendre la circulation routière plus sûre de nuit.

2.	Les feux de position à l’avant et tout particulièrement à l’arrière devraient être clairement séparés. En effet, les conducteurs sont habitués à distinguer deux feux distincts.

3.	Du fait de l’existence d’un projet de Règlement technique mondial (RTM) pour les feux des voitures particulières, il n’y avait pas dans le Règlement no 48 d’écartement minimal prescrit pour les bords intérieurs des feux des véhicules des catégories M1 et N1.

4.	Un tel RTM n’a plus lieu d’être. En outre, les nouvelles technologies permettent aux constructeurs de concevoir une barre lumineuse plutôt que deux feux de position séparés.

5.	Par conséquent, l’exception visant les véhicules des catégories M1 et N1 devrait être supprimée de manière à obtenir une signalisation uniforme.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.