|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/63 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 7 août 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse

Soixante-dixième session

Genève, 21-23 octobre 2013

Point 14 d) de l’ordre du jour provisoire

Questions diverses: Autres questions

Proposition de complément 5 à la série 01 d’amendements 
au Règlement no 123 (Systèmes actifs d’éclairage avant (AFS) destinés aux véhicules automobiles)

Communication de l’expert de l’Allemagne*

Le texte ci-après, établi par l’expert de l’Allemagne, vise à corriger une formulation erronée dans le texte du Règlement. Les modifications apportées au texte actuel figurent en caractères gras pour les ajouts et biffés pour les suppressions.

I.	Proposition

Annexe 11, paragraphe 5, modifier comme suit:

«5.	La mesure du flux lumineux normal du ou des modules DEL produisant le faisceau de croisement principal de classe C (de base) doit être effectuée comme suit:».

II.	Justification

Lors des débats qui ont eu lieu à la soixante-neuvième session du GRE, il est apparu que l’expression «faisceau de croisement principal» était utilisée de manière erronée dans le Règlement no 123. Il faudrait écrire faisceau de croisement principal de classe C (de base), ce que suggère la présente proposition.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.