|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2013/17 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 23 juillet 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail des dispositions générales de sécurité

105e session
Genève, 8-11 octobre 2013
Point 2 b) de l’ordre du jour provisoire
Règlement no 107 (Véhicules des catégories M2 et M3):
Prescriptions concernant les portes de service,
les fenêtres et les issues de secours

Proposition d’amendements à la série 06 d’amendements
au Règlement no 107 (ECE/TRANS/WP.29/2013/100)

Communication de l’expert de la Hongrie*

Le texte ci-après, établi par l’expert de la Hongrie, vise à introduire des modifications pertinentes aux paragraphes 7.7.4.1 à 7.7.4.1.2 de l’annexe 3. La présente proposition est fondée sur le document informel GRSG-104-11. Elle complète le document ECE/TRANS/WP.29/2013/100 adopté par le Groupe de travail des dispositions générales de sécurité (GRSG) à sa 104e session et soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) pour examen à sa session de novembre 2013. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement sont indiquées en caractères gras.

I.	Proposition

Annexe 3, paragraphes 7.7.4 à 7.7.4.1.2, modifier comme suit:

«7.7.4	Accès aux trappes d’évacuation

7.7.4.1	Trappes d’évacuation dans le toit

Les passagers doivent pouvoir se déplacer librement à bord de l’autobus pour gagner les trappes d’évacuation. Cette condition est remplie s’il est satisfait à l’une au moins des prescriptions suivantes:

7.7.4.1.1	Il y a une allée en contrebas d’au moins [150] mm de profondeur; ou

7.7.4.1.2	L’espace libre qui sépare le point le plus élevé des dossiers des sièges et le point le plus bas du compartiment à bagage ou de la conduite de chauffage/ventilation du compartiment des passagers est de plus de [400] mm.».

II.	Justification

Lors de la 103e session du GRSG, les experts ont convenu qu’une trappe d’évacuation ne pouvait être utilisée lorsque l’autobus est à l’endroit sur ses roues ou à l’envers sur le toit. Il s’agit toutefois d’une sortie de secours très utile lorsque l’autobus est sur le flanc.

Les passagers doivent alors se déplacer à l’intérieur du véhicule pour accéder à la trappe d’évacuation. L’allée ne peut pas être utilisée s’il n’y a pas de surface sur laquelle les passagers peuvent se tenir debout et se déplacer. Le croquis ci-dessous montre deux surfaces permettant aux passagers de se déplacer.

La solution proposée est simplifiée; elle ne tient pas compte de l’effet des ceintures de sécurité (rester pendu à la ceinture), ou de la chute des passagers les uns sur les autres, etc. Elle offre néanmoins aux passagers une appréciable possibilité de mouvement.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.