| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2013/20 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 23 July 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям, 
касающимся безопасности

105-я сессия

Женева, 8−11 октября 2013 года

Пункт 3 предварительной повестки дня

Правила № 18 (противоугонные системы 
автотранспортных средств)

Предложение по поправкам к Правилам № 18 (противоугонные системы автотранспортных 
средств)

Представлено экспертом от Германии*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Германии и нацелен на уточнение области применения Правил № 18 ООН с учетом возможности неприменения этих Правил в отношении автотранспортных средств в том случае, если они не оборудованы никаким устройством для предотвращения несанкционированного использования транспортного средства. В его основу положен неофициальный документ GRSG-104-06. Изменения выделены жирным шрифтом.

I.	Предложение

Пункт 1 (область применения) изменить следующим образом (с сохранением сноски 1):

"1.	Область применения

1.1	Настоящие Правила применяются к автотранспортным средствам, имеющим не менее трех колес, за исключением транспортных средств категорий M1 и N1(1), в отношении их защиты от несанкционированного использования, если они оборудованы устройствами для предотвращения несанкционированного использования.

1.2	Транспортные средства, которые официально утверждены на основании положений части I Правил № 116, считаются соответствующими настоящим Правилам".

II.	Обоснование

1.	Действующий текст Правил № 18 ООН предусматривает обязательное оснащение транспортных средств определенных категорий устройствами для предотвращения их несанкционированного использования.

2.	И хотя преимуществами этих систем пренебрегать не следует, представляется нецелесообразным требовать оснащения транспортных средств такими устройствами с учетом того, что основная цель Правил № 18 ООН состоит лишь в обеспечении согласованной регламентации требований к этим устройствам и их взаимного признания.

3.	Данное предложение нацелено на обеспечение такой возможности.

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать 
и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.