|  | Nations Unies | ST/SG/AC.10/C.3/2014/62 |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. générale 18 septembre 2014 Français Original: anglais |

Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses
et du Système général harmonisé de classification
et d’étiquetage des produits chimiques

Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses

Quarante-sixième session

Genève, 1er-9 décembre 2014

Point 2 a) de l’ordre du jour provisoire

Recommandations du Sous-Comité formulées à ses quarante-troisième,
quarante-quatrième et quarante-cinquième sessions et questions 
en suspens: explosifs et questions connexes

Norme internationale harmonisée applicable aux marques apposées sur les explosifs aux fins de sûreté

Communication de l’Institut des fabricants d’explosifs (IME)

Résumé

Dans le présent document, l’Institut des fabricants d’explosifs propose de soumettre certains objets et matières explosifs à une norme internationale harmonisée applicable aux marques apposées sur les explosifs aux fins de sûreté, en ajoutant un nouveau paragraphe (par. 1.4.4) au chapitre 1.4 du Règlement type.

Introduction

À la quarante-troisième session du Sous-Comité, l’IME a fait valoir, dans le document INF.18, qu’il était absolument nécessaire de connaître l’origine des explosifs récupérés et que, l’apposition sur les objets et matières de la classe 1, d’une marque se fondant sur un modèle harmonisé pourrait être un moyen essentiel d’arriver à cette fin au plan mondial.

Le Groupe de travail sur les explosifs est convenu qu’un marquage harmonisé, inspiré du marquage utilisé par l’Union européenne, pourrait être utile. Le Sous-Comité s’est rallié à l’avis du Groupe de travail et a encouragé l’IME à présenter une proposition officielle.

À la quarante-cinquième session du Sous-Comité, la proposition présentée par l’IME dans le document ST/SG/AC.10/C.3/2014/5 a été soutenue par plusieurs experts mais il a été reproché au document de ne pas aborder plusieurs questions de principe. Il a également été proposé que l’IME poursuivre l’examen de ces questions de principe et fasse de nouvelles propositions à la quarante-sixième session du Sous-Comité.

Analyse

On sait que de nombreux pays et leurs services de maintien de l’ordre souhaitent que les explosifs portent une seule et même marque d’identification, afin de les retrouver plus facilement en cas de perte, de vol ou pour des raisons de sécurité. Cette marque permettrait aux autorités et aux agents des forces de l’ordre d’établir la provenance des explosifs confisqués, trouvés et/ou récupérés. Déterminer à quelle étape de la chaîne logistique ces explosifs ont été acquis pourrait aider les autorités à savoir qui a pu se les procurer d’une manière illicite et contribuer ainsi à limiter les possibilités d’en obtenir et donc à réduire le nombre d’attaques au moyen d’objets ou de matières explosifs et à renforcer la sécurité dans le monde.

De fait, la Directive 2008/43/CE de l’Union européenne ordonne un tel marquage. D’autres pays (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Inde, Kazakhstan et Pérou) ont eux aussi adopté, ou envisagent de le faire, des prescriptions concernant l’apposition d’une marque, d’un numéro de série ou d’une mention d’origine sur les explosifs.

Il en résulte une multiplication de systèmes disparates de marquage de la mention d’origine, aux conséquences inattendues: premièrement, la difficulté à connaître l’origine des produits qui franchissent illégalement les frontières, deuxièmement, des difficultés supplémentaires pour les fabricants qui doivent répertorier chacun des lots destinés à différents pays et tenir à jour les inventaires et, troisièmement, le risque de se retrouver avec une même marque n’ayant pas la même signification dans tous les pays.

L’IME propose que ces marques soient harmonisées au niveau mondial afin qu’elles puissent être interprétées rapidement et correctement, et permettre ainsi aux agents de maintien de l’ordre de gagner du temps dans leurs enquêtes. Dans la mesure où la quasi-totalité des objets et matières de la classe 1 doivent être transportés à un moment donné, les Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type) semblent constituer l’instrument le mieux adapté pour l’adoption d’un système d’identification harmonisé à l’échelle mondiale.

La structure proposée par l’IME part du principe que le nom et le lieu d’implantation du fabricant du produit, ainsi qu’un code unique d’identification de chaque explosif, sont indispensables pour en connaître l’origine. La proposition concerne uniquement la marque et ne préconise aucune modification physique ou chimique de la matière explosive dans le produit (identifiant chimique ou microscopique ou encore marqueurs).

- Le marquage proposé par l’IME s’inspire du système harmonisé défini par la Directive 2008/43/CE de l’Union européenne (telle que modifiée par la Directive 2012/4/UE), qui est considéré comme le modèle de marquage le plus courant utilisé. Dans le monde, de nombreuses entreprises du secteur l’utilisent déjà pour le transport à destination de l’Union européenne et à l’intérieur de celle-ci, mais aussi pour le transit par l’Union européenne. Étant donné que le marquage proposé ne fait qu’étendre l’identifiant de pays au-delà de la zone de l’Union européenne, on estime qu’il n’y aura aucune incidence sur les marquages déjà utilisés dans l’Union européenne.

- L’IME espère que les pays se trouvant hors de l’Union européenne qui ont déjà adopté des prescriptions en matière de marquage estimeront que le marquage proposé constitue une solution de remplacement acceptable. De plus, il faut espérer que les pays prévoyant d’adopter un système de marquage opteront pour le système proposé ou le considéreront comme une solution de remplacement acceptable. Aux États-Unis, le Bureau chargé de la réglementation de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs a déjà accepté de remplacer son système de marquage par celui proposé par l’IME. Pour sa part le Brésil a accepté d’utiliser le marquage proposé au cas par cas.

Questions de principe et d’application

- Ainsi que cela avait été proposé lors de la quarante-cinquième session, l’IME a défini, en concertation avec les experts du Sous-Comité, les questions de principe et d’application qui devraient être examinées avant de se pencher sur la proposition. Quatre catégories de questions se posent:

a)	Pourquoi le Règlement type?

b)	Pourquoi pas le SGA?

c)	Simples recommandations ou véritables prescriptions.

d)	Application.

- Pourquoi le Règlement type?

À notre connaissance, aucune autre instance internationale ne poursuit l’objectif d’harmoniser au plan mondial le marquage des explosifs aux fins de sûreté. Le Règlement type est un texte internationalement connu et accepté qui permet depuis longtemps l’harmonisation des prescriptions relatives à la sûreté des explosifs pendant le transport. C’est pourquoi l’IME estime que c’est dans ce texte que doit figurer la prescription.

À l’exception des explosifs qui sont fabriqués pour une utilisation sur place (et qui sont donc exclus de la présente proposition), tous les explosifs sans exception doivent à un moment ou à un autre être transportés. Par ailleurs, l’IME estime que les explosifs sont la marchandise la plus susceptible d’être détournée à des fins illicites pendant son transport. La sûreté des marchandises dangereuses au sens large − et pas seulement des explosifs − pendant le transport fait précisément l’objet du chapitre 1.4 du Règlement type. Il contient des prescriptions applicables à tous les modes de transport plus précisément «les mesures ou les précautions à prendre pour minimiser le vol ou l’utilisation impropre de marchandises dangereuses pouvant mettre en danger des personnes ou des biens». Étant donné que le marquage proposé permettrait de connaître l’origine des explosifs retrouvés, l’IME estime que l’on pourrait ainsi décourager les vols ou l’utilisation abusive d’explosifs, c’est-à-dire poursuivre l’objectif parfaitement défini dans le chapitre 1.4 du Règlement type.

Plus précisément, le chapitre 1.4 traite des marchandises dangereuses à haut risque, notamment le tableau 1.4.1 qui en dresse la liste indicative. Le tableau en question contient les explosifs des divisions 1.1, 1.2, 1.3 C et 1.5, alors que les explosifs de la division 1.4 sont énumérés dans le tableau 1 sur la page suivante. La proposition de l’IME porte précisément sur cette liste d’explosifs à haut risque. Par ailleurs, étant donné que le marquage proposé par l’IME s’inspire du système harmonisé de l’Union européenne (voir par. 1.4.4.2), l’IME adopte les mêmes exclusions que la Directive de l’Union européenne.

L’IME a examiné les rubriques de la classe 1 de la liste des marchandises dangereuses (dix-huitième édition révisée) dans le Règlement type pour déterminer quelle rubrique serait touchée par la proposition et quelle rubrique devrait en être exclue. On trouvera un résumé de cette analyse à l’annexe 2. L’IME en a conclu qu’il existe 373 rubriques de la classe 1 dans la liste des marchandises dangereuses, dont 247 sont visées par le tableau 1.4.1 et seraient donc susceptibles d’être incluses dans la proposition. Sur ces 247 rubriques, 83 seraient exclues en vertu du nouveau paragraphe 1.4.4.2 (exclusions identiques à celles de l’Union européenne), ce qui laisserait 164 rubriques à inclure dans la proposition.

# Tableau 1
Explosifs de la division 1.4 figurant dans le tableau 1.4.1: 
Liste indicative des marchandises dangereuses à haut risque

| Numéro ONU | Nom et description | Division |
| --- | --- | --- |
| 0104 | Cordeaux détonants à charge réduite | 1.4D |
| 0237 | Cordeaux détonants à section profilée | 1.4D |
| 0255 | Détonateurs de mines (de sautage) électriques | 1.4B |
| 0267 | Détonateurs de mines (de sautage) non électriques | 1.4B |
| 0289 | Cordeaux détonants souples | 1.4D |
| 0361 | Assemblages de détonateurs de mines (de sautage) non électriques | 1.4B |
| 0365 | Détonateurs pour munitions | 1.4B |
| 0366 | Détonateurs pour munitions | 1.4S |
| 0440 | Charges creuses sans détonateur | 1.4D |
| 0441 | Charges creuses sans détonateur | 1.4S |
| 0455 | Détonateurs de mines (de sautage) non électriques | 1.4S |
| 0456 | Détonateurs de mines (de sautage) électriques | 1.4S |
| 00500 | Assemblages de détonateurs de mines (de sautage) non électriques | 1.4S |

a)	Les rubriques ci-dessous seraient incluses:

ONU 0004, ONU 0027, ONU 0028, ONU 0029, ONU 0030, ONU 0042, ONU 0043, ONU 0048, ONU 0049, ONU 0059, ONU 0060, ONU 0065, ONU 0072, ONU 0074, ONU 0075, ONU 0076, ONU 0077, ONU 0078, ONU 0079, ONU 0081, ONU 0082, ONU 0083, ONU 0084, ONU 0094, ONU 0099, ONU 0102, ONU 0104, ONU 0106, ONU 0107, ONU 0113, ONU 0114, ONU 0118, ONU 0121, ONU 0124, ONU 0129, ONU 0130, ONU 0132, ONU 0133, ONU 0135, ONU 0143, ONU 0144, ONU 0146, ONU 0147, ONU 0150, ONU 0151, ONU 0153, ONU 0154, ONU 0155, ONU 0159, ONU 0160, ONU 0161, ONU 0204, ONU 0207, ONU 0208, ONU 0209, ONU 0213, ONU 0214, ONU 0215, ONU 0216, ONU 0217, ONU 0218, ONU 0219, ONU 0220, ONU 0222, ONU 0224, ONU 0225, ONU 0226, ONU 0234, ONU 0235, ONU 0236, ONU 0237, ONU 0241, ONU 0242, ONU 0248, ONU 0255, ONU 0266, ONU 0267, ONU 0268, ONU 0271, ONU 0272, ONU 0275, ONU 0277, ONU 0279, ONU 0282, ONU 0283, ONU 0288, ONU 0289, ONU 0290, ONU 0296, ONU 0314, ONU 0331, ONU 0332, ONU 0340, ONU 0341, ONU 0342, ONU 0343, ONU 0354, ONU 0355, ONU 0357, ONU 0358, ONU 0360, ONU 0361, ONU 0374, ONU 0375, ONU 0380, ONU 0381, ONU 0382, ONU 0385, ONU 0386, ONU 0387, ONU 0388, ONU 0389, ONU 0390, ONU 0391, ONU 0392, ONU 0393, ONU 0394, ONU 0401, ONU 0402, ONU 0406, ONU 0408, ONU 0409, ONU 0411, ONU 0414, ONU 0415, ONU 0433, ONU 0439, ONU 0440, ONU 0441, ONU 0442, ONU 0443, ONU 0447, ONU 0455, ONU 0456, ONU 0457, ONU 0458, ONU 0461, ONU 0462, ONU 0463, ONU 0464, ONU 0465, ONU 0466, ONU 0467, ONU 0468, ONU 0469, ONU 0470, ONU 0473, ONU 0474, ONU 0475, ONU 0476, ONU 0477, ONU 0482, ONU 0483, ONU 0484, ONU 0489, ONU 0490, ONU 0495, ONU 0496, ONU 0497, ONU 0498, ONU 0499, ONU 0500, ONU 0504, ONU 0508.

b)	Les rubriques ci-dessous seraient exclues:

ONU 0005, ONU 0006, ONU 0007, ONU 0009, ONU 0010, ONU 0012, ONU 0014, ONU 0015, ONU 0016, ONU 0018, ONU 0019, ONU 0020, ONU 0021, ONU 0033, ONU 0034, ONU 0035, ONU 0037, ONU 0038, ONU 0039, ONU 0044, ONU 0050, ONU 0054, ONU 0055, ONU 0056, ONU 0066, ONU 0070, ONU 0073, ONU 0092, ONU 0093, ONU 0101, ONU 0103, ONU 0105, ONU 0110, ONU 0131, ONU 0136, ONU 0137, ONU 0138, ONU 0167, ONU 0168, ONU 0169, ONU 0171, ONU 0173, ONU 0174, ONU 0180, ONU 0181, ONU 0182, ONU 0183, ONU 0186, ONU 0190, ONU 0191, ONU 0192, ONU 0193, ONU 0194, ONU 0195, ONU 0196, ONU 0197, ONU 0212, ONU 0221, ONU 0238, ONU 0240, ONU 0243, ONU 0244, ONU 0245, ONU 0246, ONU 0247, ONU 0249, ONU 0250, ONU 0254, ONU 0257, ONU 0276, ONU 0278, ONU 0280, ONU 0281, ONU 0284, ONU 0285, ONU 0286, ONU 0287, ONU 0291, ONU 0292, ONU 0293, ONU 0294, ONU 0295, ONU 0297, ONU 0299, ONU 0300, ONU 0301, ONU 0303, ONU 0305, ONU 0306, ONU 0312, ONU 0313, ONU 0315, ONU 0316, ONU 0317, ONU 0318, ONU 0319, ONU 0320, ONU 0321, ONU 0322, ONU 0323, ONU 0324, ONU 0325, ONU 0326, ONU 0327, ONU 0328, ONU 0329, ONU 0330, ONU 0333, ONU 0334, ONU 0335, ONU 0336, ONU 0337, ONU 0338, ONU 0339, ONU 0344, ONU 0345, ONU 0346, ONU 0347, ONU 0348, ONU 0349, ONU 0350, ONU 0351, ONU 0352, ONU 0353, ONU 0356, ONU 0359, ONU 0362, ONU 0363, ONU 0364, ONU 0365, ONU 0366, ONU 0367, ONU 0368, ONU 0369, ONU 0370, ONU 0371, ONU 0372, ONU 0373, ONU 0376, ONU 0377, ONU 0378, ONU 0379, ONU 0383, ONU 0384, ONU 0395, ONU 0396, ONU 0397, ONU 0398, ONU 0399, ONU 0400, ONU 0403, ONU 0404, ONU 0405, ONU 0407, ONU 0410, ONU 0412, ONU 0413, ONU 0417, ONU 0418, ONU 0419, ONU 0420, ONU 0421, ONU 0424, ONU 0425, ONU 0426, ONU 0427, ONU 0428, ONU 0429, ONU 0430, ONU 0431, ONU 0432, ONU 0434, ONU 0435, ONU 0436, ONU 0437, ONU 0438, ONU 0444, ONU 0445, ONU 0446, ONU 0448, ONU 0449, ONU 0450, ONU 0451, ONU 0452, ONU 0453, ONU 0454, ONU 0459, ONU 0460, ONU 0471, ONU 0472, ONU 0478, ONU 0479, ONU 0480, ONU 0481, ONU 0485, ONU 0486, ONU 0487, ONU 0488, ONU 0491, ONU 0492, ONU 0493, ONU 0494, ONU 0501, ONU 0502, ONU 0503, ONU 0505, ONU 0506, ONU 0507, ONU 0509.

Pourquoi pas le SGH?

Étant donné que le marquage proposé affecte d’autres activités que la fabrication, le stockage et l’utilisation des explosifs, certains experts se sont demandé s’il ne serait pas préférable qu’un système de marquage des explosifs harmonisé au plan mondial figure dans le SGH plutôt que dans le Règlement type. La section 1.1.2.1 du SGH précise l’objet de ce document, qui est de définir (les caractères gras ont été ajoutés):

a)	«Des critères harmonisés pour la classification des substances et des mélanges selon les dangers physiques, les dangers pour la santé ou l’environnement qu’ils présentent»; et

b)	«Des éléments harmonisés pour la communication de ces dangers, comprenant des dispositions en matière d’étiquetage et de fiches de données de sécurité.».

L’objet du SGH est de fournir aux personnes qui manipulent les produits chimiques des renseignements concernant les risques liés à ce type d’activité, autrement dit le SGH porte principalement sur les risques professionnels et non pas sur la sûreté en soi. En fait, le terme «sûreté» n’apparaît pas une seule fois dans le document du SGH.

Les marquages proposés par l’IME ne prévoient rien pour la communication de ces risques mais prévoient simplement un mécanisme permettant de savoir à qui appartenaient les explosifs perdus ou dérobés, puis retrouvés par la suite. La présente proposition n’entre donc pas dans le champ d’application du SGH.

Simples recommandations contre véritables prescriptions

Dans la proposition qu’il a faite à la quarante-cinquième session (2014/5), l’IME parlait de recommandations plutôt que de prescriptions comme dans le Règlement type. Rappelant que le titre officiel du Règlement type est «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Règlement type», l’IME a estimé qu’il fallait mettre l’accent sur leur caractère facultatif. En revanche, le terme Règlement type fait plutôt penser à quelque chose d’obligatoire. À la lumière des observations reçues de la part des experts lors de la quarante-cinquième session et du caractère prescriptif du Règlement type, l’IME a révisé sa position, et la proposition présentée à l’annexe 1 utilise le même langage prescriptif que celui du Règlement type.

Application

Lors des débats qui se sont déroulés avec les experts lors de la quarante-cinquième session, ainsi que dans les courriels qui ont suivi, des questions d’application se sont posées. L’IME tient à son idée de mettre au point un système de marquage harmonisé et de laisser les questions d’application aux autorités compétentes. Les modalités d’application varieront d’un pays à l’autre, voire même à l’intérieur de l’Union européenne. C’est la raison pour laquelle la proposition proposée à l’annexe 1 ne porte pas sur cette question.

Considérations finales et conclusion

L’IME cherche à insérer un système de marquage harmonisé au plan mondial dans le chapitre 1.4 du Règlement type. Étant donné qu’il existe déjà plusieurs systèmes en vigueur en cours de mise au point, l’IME insiste sur la nécessité d’un système qui soit harmonisé au plan mondial et qui soit adopté au cours du présent exercice biennal.

Les questions d’application intéressent au premier chef les pays qui adopteront le marquage harmonisé et dépendront de leurs objectifs politiques et pratiques. L’IME estime qu’il est préférable de laisser les autorités nationales décider même si le Sous-Comité pourrait définir un certain nombre de principes d’application. Si tel est le cas, l’IME propose que cette activité soit ajoutée au plan de travail pour l’exercice biennal 2015-2016 et que le nouveau système de marquage harmonisé soit adopté dès maintenant et non pas repoussé à la prochaine période biennale.

La proposition présentée à l’annexe 1 s’inspire étroitement des dispositions relatives à la sûreté que contient le Règlement type concernant les marchandises dangereuses à haut risque, notamment les explosifs énumérés dans le tableau 1.1 du chapitre 1.4 du Règlement type. Dans l’amendement 1 de l’annexe 1, l’IME propose de limiter l’utilisation du marquage harmonisé aux explosifs énumérés dans le tableau 1.4.1, à l’exception des explosifs exclus par les directives de l’Union européenne puisque celles-ci ont inspiré le marquage harmonisé.

En supposant que le Sous-Comité souscrive à sa proposition de système harmonisé au plan mondial, tel qu’il est décrit à l’annexe 1, l’IME espère que:

a)	Le marquage harmonisé sera adopté par les pays qui n’ont pas encore adopté de marquage de sûreté;

b)	Le marquage harmonisé sera adopté ou considéré comme une solution de remplacement acceptable par les pays qui sont en train de mettre au point un système de marquage aux fins de sûreté;

c)	Le marquage harmonisé sera adopté, ou considéré comme une solution de remplacement acceptable, par les pays qui ont déjà adopté des prescriptions en matière de marquage aux fins de sûreté;

d)	L’OACI, l’IATA, l’OMI et la CEE-ONU envisageront l’inclusion de cette prescription, au moins sous la forme de recommandations, dans leurs règlements respectifs; et

e)	Dans les pays où les autorités de transport ne sont pas aussi chargées de la sûreté des explosifs, ces dernières conseilleront les autorités chargées de la sûreté et encourageront l’adoption du marquage harmonisé.

Proposition

Le Sous-Comité est prié d’ajouter une note au tableau 1.4.1 du chapitre 1.4 du Règlement type, qui renvoie le lecteur aux dispositions d’un nouveau paragraphe (par. 1.4.4), qui serait ajoutée au chapitre 1.4. La note proposée apparaît en tant qu’amendement 1 à l’annexe 1. Par ailleurs, le Sous-Comité est prié d’ajouter un nouveau paragraphe (par. 1.4.4) au chapitre 1.4 du Règlement type, qui décrirait le système de marquage harmonisé des explosifs tel qu’il figure à l’amendement 2 de l’annexe 1.

Annexe 1

Amendement 1

Le NOTA suivant le tableau 1.4.1 du chapitre 1.4 du Règlement type devient le «NOTA 1» et il est suivi d’un nouveau NOTA ainsi libellé:

«NOTA 2: Dans l’application des dispositions nationales de sûreté, les autorités nationales doivent exiger, pour les explosifs relevant du tableau 1.4.1, les marquages de sûreté définis au paragraphe 1.4.4.».

Amendement 2

Ajouter un nouveau paragraphe dans le Règlement type, ainsi libellé:

«1.4.4	Prescriptions en matière de marquage aux fins de sûreté, applicables aux explosifs figurant sur la liste du tableau 1.4.1 “Liste indicative des marchandises dangereuses à haut risque”

NOTA: Dans l’application des dispositions nationales de sûreté, les autorités nationales prendront en considération les marquages de sûreté des articles et des matières de la classe 1 afin de pouvoir en connaître l’origine et ainsi améliorer la sûreté des explosifs pendant le transport ainsi qu’à tout autre moment. Les dispositions du paragraphe 1.4.4 sont censées aider les autorités nationales à mettre au point un système de marquage des explosifs harmonisé au plan mondial de telle sorte que les marques puissent être facilement lues et comprises par tout un chacun.

1.4.4.1	Sous réserve des dispositions du paragraphe 1.4.4.2, les explosifs de la classe 1 figurant dans le tableau 1.4.1 “Liste indicative des marchandises dangereuses à haut risque” ne doivent pas être présentés au transport sauf, lorsque cela est techniquement faisable, s’ils portent la marque d’identification prescrite au paragraphe 1.4.4.3.

1.4.4.2	Les dispositions du paragraphe 1.4.4.1 ne s’appliquent pas aux:

a)	Explosifs transportés et déchargés non emballés ou transportés dans des camions pompes pour être directement injectés dans les trous de mine;

b)	Explosifs fabriqués sur le lieu même de leur utilisation et transportés en vue d’être utilisés immédiatement après production;

c)	Mèches d’allumage non détonantes;

d)	Mèches de sûreté;

e)	Amorces à percussion;

f)	Objets pyrotechniques, c’est-à-dire objets contenant des matières explosives ou un mélange explosif de matières destiné à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique autoentretenue; et/ou

g)	Munitions.

NOTA: Les termes non définis ci-dessus sont définis à l’appendice B.

1.4.4.3	Marquage harmonisé des explosifs aux fins de sûreté

Les marquages des explosifs doivent comporter au moins les éléments ci-dessous:

1.4.4.3.1	Une partie lisible par un œil humain, contenant:

a)	Le nom du fabricant; et

b)	Un code alphanumérique composé:

i)	Du code ISO 3166-1 alpha-2 indiquant le pays de production;

ii)	De trois chiffres correspondant au nom du lieu de production (attribués par l’autorité compétente); et

iii)	Du code de produit unique et des informations logistiques données par le fabricant.

NOTA: Le code à trois chiffres défini au paragraphe 1.4.4.3.1 b) ii) devrait être attribué par l’autorité compétente ou encore par une autorité désignée par elle, dans le pays de fabrication. Le code du lieu de production peut être attribué par l’autorité compétente (ou une autorité désignée par elle) d’un autre pays, s’il n’existe aucune autorité compétente dans le pays de production.

1.4.4.3.2	Une partie lisible au moyen d’un lecteur optique sous forme de code-barres et/ou de code matrice directement lié au code d’identification alphanumérique, si les autorités compétentes ou si le fabricant le souhaite. La partie lisible peut comprendre un code supplémentaire permettant d’obtenir d’autres renseignements relatifs au produit, par exemple des consignes de sécurité ou de manutention.

NOTA: Toutes les recommandations relatives aux caractéristiques techniques des marquages de sûreté définis au paragraphe 1.4.4.3.2 figurent dans “Guidance Note: FEEM Europen Explosives Code Structure” qui peut être consulté à l’adresse www.feem.info.

1.4.4.3.3	La marque pourrait se présenter comme suit:

».

Annexe 2

[Anglais seulement]

Analysis of Coverage of IME Proposal
on Existing Class 1 Entries 
(sorted by Division and Compatibility Group)

| UN No. | Name and description | Class | Item on the Indicative List | Sub-section 1.4.4.2 | Covered by proposal | Reason not covered |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Exclusion Applies? | Exclusion Reference |  |  |
| UN0190 | SAMPLES, EXPLOSIVE, other than initiating explosive |  |  |  |  | N | 1 |
| UN0224 | BARIUM AZIDE, dry or wetted with less than 50% water, by mass | 1.1A | Y |  |  | Y |  |
| UN0074 | DIAZODINITROPHENOL, WETTED with not less than 40% water, or mixture of alcohol and water, by mass | 1.1A | Y |  |  | Y |  |
| UN0113 | GUANYL NITROSAMINO-GUANYLIDENE HYDRAZINE, WETTED with not less than 30% water, by mass | 1.1A | Y |  |  | Y |  |
| UN0114 | GUANYL NITROSAMINO-GUANYLTETRAZENE (TETRAZENE), WETTED with not less than 30% water, or mixture of alcohol and water, by mass | 1.1A | Y |  |  | Y |  |
| UN0129 | LEAD AZIDE, WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass | 1.1A | Y |  |  | Y |  |
| UN0130 | LEAD STYPHNATE (LEAD TRINITRORESORCINATE), WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass | 1.1A | Y |  |  | Y |  |
| UN0135 | MERCURY FULMINATE, WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass | 1.1A | Y |  |  | Y |  |
| UN0473 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.1A | Y |  |  | Y |  |
| UN0225 | BOOSTERS WITH DETONATOR | 1.1B | Y |  |  | Y |  |
| UN0461 | COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S. | 1.1B | Y |  |  | Y |  |
| UN0360 | DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting | 1.1B | Y |  |  | Y |  |
| UN0073 | DETONATORS FOR AMMUNITION | 1.1B | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0030 | DETONATORS, ELECTRIC for blasting | 1.1B | Y |  |  | Y |  |
| UN0029 | DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting | 1.1B | Y |  |  | Y |  |
| UN0106 | FUZES, DETONATING | 1.1B | Y |  |  | Y |  |
| UN0377 | PRIMERS, CAP TYPE | 1.1B | Y | Y | (e) | N | 2 |
| UN0462 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.1C | Y |  |  | Y |  |
| UN0326 | CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK | 1.1C | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0271 | CHARGES, PROPELLING | 1.1C | Y |  |  | Y |  |
| UN0279 | CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON | 1.1C | Y |  |  | Y |  |
| UN0433 | POWDER CAKE (POWDER PASTE), WETTED with not less than 17% alcohol, by mass | 1.1C | Y |  |  | Y |  |
| UN0160 | POWDER, SMOKELESS | 1.1C | Y |  |  | Y |  |
| UN0497 | PROPELLANT, LIQUID | 1.1C | Y |  |  | Y |  |
| UN0498 | PROPELLANT, SOLID | 1.1C | Y |  |  | Y |  |
| UN0280 | ROCKET MOTORS | 1.1C | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0474 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.1C | Y |  |  | Y |  |
| UN0504 | 1H-TETRAZOLE | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0385 | 5-NITROBENZOTRIAZOL | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0222 | AMMONIUM NITRATE | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0402 | AMMONIUM PERCHLORATE | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0004 | AMMONIUM PICRATE dry or wetted with less than 10% water, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0463 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0028 | BLACK POWDER (GUNPOWDER), COMPRESSED or BLACK POWDER (GUNPOWDER), IN PELLETS | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0027 | BLACK POWDER (GUNPOWDER), granular or as a meal | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0034 | BOMBS with bursting charge | 1.1D | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0038 | BOMBS, PHOTO-FLASH | 1.1D | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0042 | BOOSTERS without detonator | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0043 | BURSTERS, explosive | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0457 | CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0048 | CHARGES, DEMOLITION | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0056 | CHARGES, DEPTH | 1.1D | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0442 | CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0059 | CHARGES, SHAPED without detonator | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0288 | CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0060 | CHARGES, SUPPLEMENTARY, EXPLOSIVE | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0290 | CORD (FUSE), DETONATING, metal clad | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0065 | CORD, DETONATING, flexible | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0484 | CYCLOTETRAMETHYLENE-TETRANITRAMINE (HMX; OCTOGEN), DESENSITIZED | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0226 | CYCLOTETRAMETHYLENE-TETRANITRAMINE (HMX; OCTOGEN), WETTED with not less than 15% water, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0391 | CYCLOTRIMETHYLENE-TRINITRAMINE (CYCLONITE; HEXOGEN; RDX) AND CYCLOTETRAMETHYLENE-TETRANITRAMINE (HMX; OCTOGEN) MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass or CYCLOTRIMETHYLENE-TRINITRAMINE (CYCLONITE; HEXOGEN; RDX) AND CYCLOTETRAMETHYLENE-TETRANITRAMINE (HMX; OCTOGEN) MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0483 | CYCLOTRIMETHYLENE-TRINITRAMINE (CYCLONITE; HEXOGEN; RDX), DESENSITIZED | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0072 | CYCLOTRIMETHYLENE-TRINITRAMINE (CYCLONITE; HEXOGEN; RDX), WETTED with not less than 15% water, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0075 | DIETHYLENEGLYCOL DINITRATE, DESENSITIZED with not less than 25% non-volatile, water-insoluble phlegmatizer, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0489 | DINITROGLYCOLURIL (DINGU) | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0076 | DINITROPHENOL, dry or wetted with less than 15% water, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0078 | DINITRORESORCINOL, dry or wetted with less than 15% water, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0401 | DIPICRYL SULPHIDE, dry or wetted with less than 10% water, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0081 | EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0082 | EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0083 | EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0084 | EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE D | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0241 | EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0099 | FRACTURING DEVICES, EXPLOSIVE without detonator, for oil wells | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0408 | FUZES, DETONATING with protective features | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0284 | GRENADES, hand or rifle, with bursting charge | 1.1D | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0079 | HEXANITRODIPHENYLAMINE (DIPICRYLAMINE; HEXYL) | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0392 | HEXANITROSTILBENE | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0118 | HEXOLITE (HEXOTOL), dry or wetted with less than 15% water, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0393 | HEXOTONAL | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0124 | JET PERFORATING GUNS, CHARGED, oil well, without detonator | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0133 | MANNITOL HEXANITRATE (NITROMANNITE), WETTED with not less than 40% water, or mixture of alcohol and water, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0137 | MINES with bursting charge | 1.1D | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0147 | NITRO UREA | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0340 | NITROCELLULOSE, dry or wetted with less than 25% water (or alcohol), by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0341 | NITROCELLULOSE, unmodified or plasticized with less than 18% plasticizing substance, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0144 | NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL with more than 1% but not more than 10% nitroglycerin | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0143 | NITROGLYCERIN, DESENSITIZED with not less than 40% non-volatile water-insoluble phlegmatizer, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0282 | NITROGUANIDINE (PICRITE), dry or wetted with less than 20% water, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0146 | NITROSTARCH, dry or wetted with less than 20% water, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0490 | NITROTRIAZOLONE (NTO) | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0266 | OCTOLITE (OCTOL), dry or wetted with less than 15% water, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0496 | OCTONAL | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0411 | PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; PETN) with not less than 7% wax, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0150 | PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; PETN), WETTED with not less than 25% water, by mass, or PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; PETN), DESENSITIZED with not less than 15% phlegmatizer, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0151 | PENTOLITE, dry or wetted with less than 15% water, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0168 | PROJECTILES with bursting charge | 1.1D | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0374 | SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0475 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0207 | TETRANITROANILINE | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0451 | TORPEDOES with bursting charge | 1.1D | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0153 | TRINITROANILINE (PICRAMIDE) | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0213 | TRINITROANISOLE | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0214 | TRINITROBENZENE, dry or wetted with less than 30% water, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0386 | TRINITROBENZENE-SULPHONIC ACID | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0215 | TRINITROBENZOIC ACID, dry or wetted with less than 30% water, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0155 | TRINITROCHLOROBENZENE (PICRYL CHLORIDE) | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0387 | TRINITROFLUORENONE | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0216 | TRINITRO-m-CRESOL | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0217 | TRINITRONAPHTHALENE | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0218 | TRINITROPHENETOLE | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0154 | TRINITROPHENOL (PICRIC ACID), dry or wetted with less than 30% water, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0208 | TRINITROPHENYLMETHYL-NITRAMINE (TETRYL) | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0219 | TRINITRORESORCINOL (STYPHNIC ACID), dry or wetted with less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0394 | TRINITRORESORCINOL (STYPHNIC ACID), WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0388 | TRINITROTOLUENE (TNT) AND TRINITROBENZENE MIXTURE or TRINITROTOLUENE (TNT) AND HEXANITROSTILBENE MIXTURE | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0389 | TRINITROTOLUENE (TNT) MIXTURE CONTAINING TRINITROBENZENE AND HEXANITROSTILBENE | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0209 | TRINITROTOLUENE (TNT), dry or wetted with less than 30% water, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0390 | TRITONAL | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0220 | UREA NITRATE, dry or wetted with less than 20% water, by mass | 1.1D | Y |  |  | Y |  |
| UN0286 | WARHEADS, ROCKET with bursting charge | 1.1D | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0221 | WARHEADS, TORPEDO with bursting charge | 1.1D | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0464 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.1E | Y |  |  | Y |  |
| UN0006 | CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge | 1.1E | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0181 | ROCKETS with bursting charge | 1.1E | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0329 | TORPEDOES with bursting charge | 1.1E | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0465 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.1F | Y |  |  | Y |  |
| UN0033 | BOMBS with bursting charge | 1.1F | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0037 | BOMBS, PHOTO-FLASH | 1.1F | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0005 | CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge | 1.1F | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0292 | GRENADES, hand or rifle, with bursting charge | 1.1F | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0136 | MINES with bursting charge | 1.1F | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0167 | PROJECTILES with bursting charge | 1.1F | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0180 | ROCKETS with bursting charge | 1.1F | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0296 | SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE | 1.1F | Y |  |  | Y |  |
| UN0330 | TORPEDOES with bursting charge | 1.1F | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0369 | WARHEADS, ROCKET with bursting charge | 1.1F | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0428 | ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes | 1.1G | Y | Y | (f) | N | 2 |
| UN0049 | CARTRIDGES, FLASH | 1.1G | Y |  |  | Y |  |
| UN0333 | FIREWORKS | 1.1G | Y | Y | (f) | N | 2 |
| UN0420 | FLARES, AERIAL | 1.1G | Y | Y | (f) | N | 2 |
| UN0418 | FLARES, SURFACE | 1.1G | Y | Y | (f) | N | 2 |
| UN0094 | FLASH POWDER | 1.1G | Y |  |  | Y |  |
| UN0121 | IGNITERS | 1.1G | Y |  |  | Y |  |
| UN0194 | SIGNALS, DISTRESS, ship | 1.1G | Y | Y | (f) | N | 2 |
| UN0192 | SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE | 1.1G | Y | Y | (f) | N | 2 |
| UN0196 | SIGNALS, SMOKE | 1.1G | Y | Y | (f) | N | 2 |
| UN0476 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.1G | Y |  |  | Y |  |
| UN0399 | BOMBS WITH FLAMMABLE LIQUID with bursting charge | 1.1J | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0397 | ROCKETS, LIQUID FUELLED with bursting charge | 1.1J | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0449 | TORPEDOES, LIQUID FUELLED with or without bursting charge | 1.1J | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0354 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.1L | Y |  |  | Y |  |
| UN0357 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.1L | Y |  |  | Y |  |
| UN0268 | BOOSTERS WITH DETONATOR | 1.2B | Y |  |  | Y |  |
| UN0382 | COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S. | 1.2B | Y |  |  | Y |  |
| UN0364 | DETONATORS FOR AMMUNITION | 1.2B | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0107 | FUZES, DETONATING | 1.2B | Y |  |  | Y |  |
| UN0466 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.2C | Y |  |  | Y |  |
| UN0413 | CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK | 1.2C | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0328 | CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE | 1.2C | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0381 | CARTRIDGES, POWER DEVICE | 1.2C | Y |  |  | Y |  |
| UN0415 | CHARGES, PROPELLING | 1.2C | Y |  |  | Y |  |
| UN0414 | CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON | 1.2C | Y |  |  | Y |  |
| UN0281 | ROCKET MOTORS | 1.2C | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0436 | ROCKETS with expelling charge | 1.2C | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0502 | ROCKETS with inert head | 1.2C | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0467 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.2D | Y |  |  | Y |  |
| UN0035 | BOMBS with bursting charge | 1.2D | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0283 | BOOSTERS without detonator | 1.2D | Y |  |  | Y |  |
| UN0458 | CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED | 1.2D | Y |  |  | Y |  |
| UN0443 | CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator | 1.2D | Y |  |  | Y |  |
| UN0439 | CHARGES, SHAPED, without detonator | 1.2D | Y |  |  | Y |  |
| UN0102 | CORD (FUSE), DETONATING, metal clad | 1.2D | Y |  |  | Y |  |
| UN0409 | FUZES, DETONATING with protective features | 1.2D | Y |  |  | Y |  |
| UN0285 | GRENADES, hand or rifle, with bursting charge | 1.2D | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0138 | MINES with bursting charge | 1.2D | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0346 | PROJECTILES with burster or expelling charge | 1.2D | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0169 | PROJECTILES with bursting charge | 1.2D | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0375 | SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE | 1.2D | Y |  |  | Y |  |
| UN0287 | WARHEADS, ROCKET with bursting charge | 1.2D | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0468 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.2E | Y |  |  | Y |  |
| UN0321 | CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge | 1.2E | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0182 | ROCKETS with bursting charge | 1.2E | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0469 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.2F | Y |  |  | Y |  |
| UN0291 | BOMBS with bursting charge | 1.2F | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0007 | CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge | 1.2F | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0293 | GRENADES, hand or rifle, with bursting charge | 1.2F | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0294 | MINES with bursting charge | 1.2F | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0426 | PROJECTILES with burster or expelling charge | 1.2F | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0324 | PROJECTILES with bursting charge | 1.2F | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0295 | ROCKETS with bursting charge | 1.2F | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0204 | SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE | 1.2F | Y |  |  | Y |  |
| UN0171 | AMMUNITION, ILLUMINATING with or without burster, expelling charge or propelling charge | 1.2G | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0009 | AMMUNITION, INCENDIARY with or without burster, expelling charge or propelling charge | 1.2G | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0015 | AMMUNITION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling charge | 1.2G | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0018 | AMMUNITION, TEAR-PRODUCING with burster, expelling charge or propelling charge | 1.2G | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0429 | ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes | 1.2G | Y | Y | (f) | N | 2 |
| UN0039 | BOMBS, PHOTO-FLASH | 1.2G | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0334 | FIREWORKS | 1.2G | Y | Y | (f) | N | 2 |
| UN0421 | FLARES, AERIAL | 1.2G | Y | Y | (f) | N | 2 |
| UN0419 | FLARES, SURFACE | 1.2G | Y | Y | (f) | N | 2 |
| UN0372 | GRENADES, PRACTICE, hand or rifle | 1.2G | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0314 | IGNITERS | 1.2G | Y |  |  | Y |  |
| UN0434 | PROJECTILES with burster or expelling charge | 1.2G | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0238 | ROCKETS, LINE-THROWING | 1.2G | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0313 | SIGNALS, SMOKE | 1.2G | Y | Y | (f) | N | 2 |
| UN0243 | AMMUNITION, INCENDIARY, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge | 1.2H | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0245 | AMMUNITION, SMOKE, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge | 1.2H | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0400 | BOMBS WITH FLAMMABLE LIQUID with bursting charge | 1.2J | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0395 | ROCKET MOTORS, LIQUID FUELLED | 1.2J | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0398 | ROCKETS, LIQUID FUELLED with bursting charge | 1.2J | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0020 | AMMUNITION, TOXIC with burster, expelling charge or propelling charge | 1.2K | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0355 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.2L | Y |  |  | Y |  |
| UN0380 | ARTICLES, PYROPHORIC | 1.2L | Y |  |  | Y |  |
| UN0248 | CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED with burster, expelling charge or propelling charge | 1.2L | Y |  |  | Y |  |
| UN0322 | ROCKET MOTORS WITH HYPERGOLIC LIQUIDS with or without expelling charge | 1.2L | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0358 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.2L | Y |  |  | Y |  |
| UN0508 | 1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE, ANHYDROUS, dry or wetted with less than 20% water, by mass | 1.3C | Y |  |  | Y |  |
| UN0470 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.3C | Y |  |  | Y |  |
| UN0327 | CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK or CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK | 1.3C | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0417 | CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE or CARTRIDGES, SMALL ARMS | 1.3C | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0277 | CARTRIDGES, OIL WELL | 1.3C | Y |  |  | Y |  |
| UN0275 | CARTRIDGES, POWER DEVICE | 1.3C | Y |  |  | Y |  |
| UN0447 | CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER | 1.3C | Y |  |  | Y |  |
| UN0272 | CHARGES, PROPELLING | 1.3C | Y |  |  | Y |  |
| UN0242 | CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON | 1.3C | Y |  |  | Y |  |
| UN0132 | DEFLAGRATING METAL SALTS OF AROMATIC NITRODERIVATIVES, N.O.S. | 1.3C | Y |  |  | Y |  |
| UN0077 | DINITROPHENOLATES, alkali metals, dry or wetted with less than 15% water, by mass | 1.3C | Y |  |  | Y |  |
| UN0406 | DINITROSOBENZENE | 1.3C | Y |  |  | Y |  |
| UN0343 | NITROCELLULOSE, PLASTICIZED with not less than 18% plasticizing substance, by mass | 1.3C | Y |  |  | Y |  |
| UN0342 | NITROCELLULOSE, WETTED with not less than 25% alcohol, by mass | 1.3C | Y |  |  | Y |  |
| UN0159 | POWDER CAKE (POWDER PASTE), WETTED with not less than 25% water, by mass | 1.3C | Y |  |  | Y |  |
| UN0161 | POWDER, SMOKELESS | 1.3C | Y |  |  | Y |  |
| UN0495 | PROPELLANT, LIQUID | 1.3C | Y |  |  | Y |  |
| UN0499 | PROPELLANT, SOLID | 1.3C | Y |  |  | Y |  |
| UN0186 | ROCKET MOTORS | 1.3C | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0437 | ROCKETS with expelling charge | 1.3C | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0183 | ROCKETS with inert head | 1.3C | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0234 | SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, dry or wetted with less than 15% water, by mass | 1.3C | Y |  |  | Y |  |
| UN0235 | SODIUM PICRAMATE, dry or wetted with less than 20% water, by mass | 1.3C | Y |  |  | Y |  |
| UN0477 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.3C | Y |  |  | Y |  |
| UN0236 | ZIRCONIUM PICRAMATE, dry or wetted with less than 20% water, by mass | 1.3C | Y |  |  | Y |  |
| UN0254 | AMMUNITION, ILLUMINATING with or without burster, expelling charge or propelling charge | 1.3G |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0010 | AMMUNITION, INCENDIARY with or without burster, expelling charge or propelling charge | 1.3G |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0488 | AMMUNITION, PRACTICE | 1.3G |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0016 | AMMUNITION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling charge | 1.3G |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0019 | AMMUNITION, TEAR-PRODUCING with burster, expelling charge or propelling charge | 1.3G |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0430 | ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes | 1.3G |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0299 | BOMBS, PHOTO-FLASH | 1.3G |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0050 | CARTRIDGES, FLASH | 1.3G |  |  |  | N | 1 |
| UN0054 | CARTRIDGES, SIGNAL | 1.3G |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0335 | FIREWORKS | 1.3G |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0093 | FLARES, AERIAL | 1.3G |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0092 | FLARES, SURFACE | 1.3G |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0305 | FLASH POWDER | 1.3G |  |  |  | N | 1 |
| UN0101 | FUSE, NON-DETONATING | 1.3G |  | Y | (c) | N | 1,2 |
| UN0316 | FUZES, IGNITING | 1.3G |  |  |  | N | 1 |
| UN0318 | GRENADES, PRACTICE, hand or rifle | 1.3G |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0315 | IGNITERS | 1.3G |  |  |  | N | 1 |
| UN0319 | PRIMERS, TUBULAR | 1.3G |  |  |  | N | 1 |
| UN0424 | PROJECTILES, inert with tracer | 1.3G |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0240 | ROCKETS, LINE-THROWING | 1.3G |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0195 | SIGNALS, DISTRESS, ship | 1.3G |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0492 | SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE | 1.3G |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0487 | SIGNALS, SMOKE | 1.3G |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0478 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.3G |  |  |  | N | 1 |
| UN0212 | TRACERS FOR AMMUNITION | 1.3G |  |  |  | N | 1 |
| UN0244 | AMMUNITION, INCENDIARY, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge | 1.3H |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0246 | AMMUNITION, SMOKE, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge | 1.3H |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0247 | AMMUNITION, INCENDIARY, liquid or gel, with burster, expelling charge or propelling charge | 1.3J |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0396 | ROCKET MOTORS, LIQUID FUELLED | 1.3J |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0450 | TORPEDOES, LIQUID FUELLED with inert head | 1.3J |  |  | (g) | N | 1,2 |
| UN0021 | AMMUNITION, TOXIC with burster, expelling charge or propelling charge | 1.3K |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0356 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.3L |  |  |  | N | 1 |
| UN0249 | CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED with burster, expelling charge or propelling charge | 1.3L |  |  |  | N | 1 |
| UN0250 | ROCKET MOTORS WITH HYPERGOLIC LIQUIDS with or without expelling charge | 1.3L |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0359 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.3L |  |  |  | N | 1 |
| UN0350 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.4B |  |  |  | N | 1 |
| UN0383 | COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S. | 1.4B |  |  |  | N | 1 |
| UN0361 | DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting | 1.4B | Y |  |  | Y |  |
| UN0365 | DETONATORS FOR AMMUNITION | 1.4B | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0255 | DETONATORS, ELECTRIC for blasting | 1.4B | Y |  |  | Y |  |
| UN0267 | DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting | 1.4B | Y |  |  | Y |  |
| UN0257 | FUZES, DETONATING | 1.4B |  |  |  | N | 1 |
| UN0378 | PRIMERS, CAP TYPE | 1.4B |  | Y | (e) | N | 1,2 |
| UN0448 | 5-MERCAPTOTETRAZOL-1-ACETIC ACID | 1.4C |  |  |  | N | 1 |
| UN0351 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.4C |  |  |  | N | 1 |
| UN0338 | CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK or CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK | 1.4C |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0339 | CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE or CARTRIDGES, SMALL ARMS | 1.4C |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0278 | CARTRIDGES, OIL WELL | 1.4C |  |  |  | N | 1 |
| UN0276 | CARTRIDGES, POWER DEVICE | 1.4C |  |  |  | N | 1 |
| UN0379 | CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER | 1.4C |  |  |  | N | 1 |
| UN0446 | CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER | 1.4C |  |  |  | N | 1 |
| UN0491 | CHARGES, PROPELLING | 1.4C |  |  |  | N | 1 |
| UN0509 | POWDER, SMOKELESS | 1.4C |  |  |  | N | 1 |
| UN0501 | PROPELLANT, SOLID | 1.4C |  |  |  | N | 1 |
| UN0438 | ROCKETS with expelling charge | 1.4C |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0479 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.4C |  |  |  | N | 1 |
| UN0407 | TETRAZOL-1-ACETIC ACID | 1.4C |  |  |  | N | 1 |
| UN0352 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.4D |  |  |  | N | 1 |
| UN0459 | CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED | 1.4D |  |  |  | N | 1 |
| UN0444 | CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator | 1.4D |  |  |  | N | 1 |
| UN0237 | CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR | 1.4D | Y |  |  | Y |  |
| UN0440 | CHARGES, SHAPED, without detonator | 1.4D | Y |  |  | Y |  |
| UN0104 | CORD (FUSE), DETONATING, MILD EFFECT, metal clad | 1.4D | Y |  |  | Y |  |
| UN0289 | CORD, DETONATING, flexible | 1.4D | Y |  |  | Y |  |
| UN0410 | FUZES, DETONATING with protective features | 1.4D |  |  |  | N | 1 |
| UN0494 | JET PERFORATING GUNS, CHARGED, oil well, without detonator | 1.4D |  |  |  | N | 1 |
| UN0347 | PROJECTILES with burster or expelling charge | 1.4D |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0344 | PROJECTILES with bursting charge | 1.4D |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0480 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.4D |  |  |  | N | 1 |
| UN0370 | WARHEADS, ROCKET with burster or expelling charge | 1.4D |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0471 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.4E |  |  |  | N | 1 |
| UN0412 | CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge | 1.4E |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0472 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.4F |  |  |  | N | 1 |
| UN0348 | CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge | 1.4F |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0427 | PROJECTILES with burster or expelling charge | 1.4F |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0371 | WARHEADS, ROCKET with burster or expelling charge | 1.4F |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0297 | AMMUNITION, ILLUMINATING with or without burster, expelling charge or propelling charge | 1.4G |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0300 | AMMUNITION, INCENDIARY with or without burster, expelling charge or propelling charge | 1.4G |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0362 | AMMUNITION, PRACTICE | 1.4G |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0363 | AMMUNITION, PROOF | 1.4G |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0303 | AMMUNITION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling charge | 1.4G |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0301 | AMMUNITION, TEAR-PRODUCING with burster, expelling charge or propelling charge | 1.4G |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0353 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.4G |  |  |  | N | 1 |
| UN0431 | ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes | 1.4G |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0312 | CARTRIDGES, SIGNAL | 1.4G |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0066 | CORD, IGNITER | 1.4G |  |  |  | N | 1 |
| UN0336 | FIREWORKS | 1.4G |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0403 | FLARES, AERIAL | 1.4G |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0103 | FUSE, IGNITER, tubular, metal clad | 1.4G |  | Y | (c) | N | 1,2 |
| UN0317 | FUZES, IGNITING | 1.4G |  |  |  | N | 1 |
| UN0452 | GRENADES, PRACTICE, hand or rifle | 1.4G |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0325 | IGNITERS | 1.4G |  |  |  | N | 1 |
| UN0320 | PRIMERS, TUBULAR | 1.4G |  |  |  | N | 1 |
| UN0435 | PROJECTILES with burster or expelling charge | 1.4G |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0425 | PROJECTILES, inert with tracer | 1.4G |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0453 | ROCKETS, LINE-THROWING | 1.4G |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0503 | SAFETY DEVICES, PYROTECHNIC | 1.4G |  |  |  | N | 1 |
| UN0191 | SIGNAL DEVICES, HAND | 1.4G |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0505 | SIGNALS, DISTRESS, ship | 1.4G |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0493 | SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE | 1.4G |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0197 | SIGNALS, SMOKE | 1.4G |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0485 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.4G |  |  |  | N | 1 |
| UN0306 | TRACERS FOR AMMUNITION | 1.4G |  |  |  | N | 1 |
| UN0349 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.4S |  |  |  | N | 1 |
| UN0432 | ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes | 1.4S |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0014 | CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK or CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK or CARTRIDGES FOR TOOLS, BLANK | 1.4S |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0012 | CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE or CARTRIDGES, SMALL ARMS | 1.4S |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0323 | CARTRIDGES, POWER DEVICE | 1.4S |  |  |  | N | 1 |
| UN0405 | CARTRIDGES, SIGNAL | 1.4S |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0055 | CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER | 1.4S |  |  |  | N | 1 |
| UN0460 | CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED | 1.4S |  |  |  | N | 1 |
| UN0445 | CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator | 1.4S |  |  |  | N | 1 |
| UN0441 | CHARGES, SHAPED, without detonator | 1.4S | Y |  |  | Y |  |
| UN0384 | COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S. | 1.4S |  |  |  | N | 1 |
| UN0070 | CUTTERS, CABLE, EXPLOSIVE | 1.4S |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0500 | DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting | 1.4S | Y |  |  | Y |  |
| UN0366 | DETONATORS FOR AMMUNITION | 1.4S | Y | Y | (g) | N | 2 |
| UN0456 | DETONATORS, ELECTRIC for blasting | 1.4S | Y |  |  | Y |  |
| UN0455 | DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting | 1.4S | Y |  |  | Y |  |
| UN0337 | FIREWORKS | 1.4S |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0404 | FLARES, AERIAL | 1.4S |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0105 | FUSE, SAFETY | 1.4S |  | Y | (d) | N | 1,2 |
| UN0367 | FUZES, DETONATING | 1.4S |  |  |  | N | 1 |
| UN0368 | FUZES, IGNITING | 1.4S |  |  |  | N | 1 |
| UN0110 | GRENADES, PRACTICE, hand or rifle | 1.4S |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0454 | IGNITERS | 1.4S |  |  |  | N | 1 |
| UN0131 | LIGHTERS, FUSE | 1.4S |  |  |  | N | 1 |
| UN0044 | PRIMERS, CAP TYPE | 1.4S |  | Y | (e) | N | 1,2 |
| UN0376 | PRIMERS, TUBULAR | 1.4S |  |  |  | N | 1 |
| UN0345 | PROJECTILES, inert with tracer | 1.4S |  | Y | (g) | N | 1,2 |
| UN0173 | RELEASE DEVICES, EXPLOSIVE | 1.4S |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0174 | RIVETS, EXPLOSIVE | 1.4S |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0373 | SIGNAL DEVICES, HAND | 1.4S |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0506 | SIGNALS, DISTRESS, ship | 1.4S |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0193 | SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE | 1.4S |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0507 | SIGNALS, SMOKE | 1.4S |  | Y | (f) | N | 1,2 |
| UN0481 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.4S |  |  |  | N | 1 |
| UN0331 | EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B (AGENT, BLASTING, TYPE B) | 1.5D | Y |  |  | Y |  |
| UN0332 | EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E (AGENT, BLASTING, TYPE E) | 1.5D | Y |  |  | Y |  |
| UN0482 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, VERY INSENSITIVE (SUBSTANCES, EVI), N.O.S. | 1.5D | Y |  |  | Y |  |
| UN0486 | ARTICLES, EXPLOSIVE, EXTREMELY INSENSITIVE (ARTICLES, EEI) | 1.6N |  |  |  | N | 1 |

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour 2013-2014, adopté par le Comité
à sa sixième session (voir ST/SG/AC.10/C.3/84, par. 86 et ST/SG/AC.10/40, par. 14).

Document INF.61/Rev.1, quarante-troisième session, par. 21.

ST/SG/AC.10/C.3/86, par. 33.

ST/SG/AC.10/C.3/90, par. 38 et 39.

Alternative Identification Markings, ATF Explosives Industry Newsletter, January 2014, p. 3 (http://www.atf.gov/publications/newsletters/index.html).