|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/AC.3/38 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 3 avril 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

163e session

Genève, 24-27 juin 2014

Point 17.3 de l'ordre du jour provisoire

État d’avancement de l’élaboration de nouveaux règlements
techniques mondiaux (RTM) ou d’amendements à des Règlements
techniques mondiaux existants − RTM no 4 (Procédure mondiale
harmonisée d’homologation des véhicules utilitaires lourds)

Autorisation d’extension du mandat du groupe de travail informel du GRPE chargé des véhicules utilitaires lourds hybrides aux fins de l’harmonisation entre le RTM no 4 et le RTM no 11

Communication du représentant de l’Union européenne*

Le présent document contient une proposition visant à étendre le mandat du groupe de travail informel du GRPE chargé des véhicules utilitaires lourds hybrides aux fins de l’harmonisation entre le RTM no 4 et le RTM no 11. Il est fondé sur le document informel WP.29-162-08, distribué à la 162e session du Forum mondial (ECE/TRANS/WP.29/1108, par. 100). Cette autorisation est transmise au Groupe de travail de la pollution et de l’énergie (GRPE). Une fois adopté, ce document sera joint en appendice à l’amendement au RTM, conformément aux dispositions des paragraphes 6.3.4.2, 6.3.7 et 6.4 de l’Accord de 1998.

En approuvant le document ECE/TRANS/WP.29/AC.3/29, à sa 153e session (8-11 mars 2011), le WP.29 a donné au Groupe de travail de la pollution et de l’énergie (GRPE) l’autorisation d’élaborer soit des amendements au RTM no 4 portant création d’une nouvelle procédure d’essai permettant de mesurer les émissions des véhicules utilitaires lourds hybrides (HDH), soit un nouveau RTM.

En réponse à l’autorisation accordée par le WP.29, et après trois ans de travail, le groupe de travail informel des HDH a présenté au GRPE, à sa 68e session (7-10 janvier 2014), un document informel portant modification du RTM no 4 (GRPE-68-12), visant à introduire des dispositions techniques concernant les HDH. Ce document sera soumis au GRPE en tant que document de travail en juin 2104 et, si le GRPE le recommande, au WP.29 en novembre 2014 pour adoption définitive.

À sa session de janvier 2014, le GRPE a aussi approuvé la proposition formulée par le groupe de travail informel des HDH concernant l’extension du mandat contenu dans le document ECE/TRANS/WP.29/AC.3/29, aux fins de l’harmonisation entre le RTM no 4 et le RTM no 11.

L’alignement entre les deux RTM avait été expressément demandé par les États-Unis d'Amérique lorsque les deux RTM avaient adoptés, car le RTM no 11 était largement inspiré du règlement CFR Part 1065 des États-Unis. Or, au moment de l’adoption du RTM no 11 et de l’amendement 1 au RTM no 4, il n’avait pas été possible d’aligner complètement les dispositions techniques des deux règlements. À l’époque, l’AC.3 avait considéré que l’alignement devrait être fait à un stade ultérieur. Les points les plus importants ont trait aux spécifications concernant le dynamomètre, au séchage des gaz, aux diviseurs de gaz, au contrôle des fuites, aux effets d’interférence et à l’étalonnage du système de prélèvement à volume constant (CVS).

Bien qu’il s’agisse de deux sujets distincts, le GRPE a estimé que l’amendement 3 au RTM no 4 visant à introduire des dispositions techniques concernant les HDH constituait une bonne occasion d’aligner les deux règlements.

Le groupe de travail informel des HDH s’est fixé pour but que le GRPE approuve, à sa session de juin 2014, le document de travail rassemblant les amendements au RTM no 4 correspondant aux HDH, ainsi qu’un document informel contenant à la fois des dispositions manquantes relatives aux véhicules hybrides que le groupe de travail informel n’a pas réussi à élaborer à temps pour les inclure dans le document informel GRPE-68-12, et les dispositions relatives à l’alignement des deux RTM.

Pour permettre la soumission au GRPE du document informel tel que décrit dans le paragraphe précédent, l’Union européenne a demandé au WP.29 l’autorisation nécessaire pour étendre le mandat contenu dans le document ECE/TRANS/WP.29/AC.3/29.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.