| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2014/15 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 21 March 2013 Russian Original: , French, Russian |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по проблемам энергии 
и загрязнения окружающей среды

Шестьдесят девятая сессия

Женева, 5−6 июня 2014 года

Пункт 6 a) предварительной повестки дня

Правила № 96 (выбросы дизельными двигателями 
(сельскохозяйственные тракторы)) и 120 (полезная 
мощность тракторов и внедорожной подвижной техники) ООН

Предложение по поправкам к поправкам серии 04 к Правилам № 96 (выбросы дизельными двигателями (сельскохозяйственные тракторы))

Представлено экспертом от Европейской ассоциации производителей двигателей внутреннего сгорания*

Воспроизведенный ниже текст передан экспертом от Европейской ассоциации производителей двигателей внутреннего сгорания (ЕВРОМОТ) с официальным условным обозначением шестьдесят девятой сессии Рабочей группы по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды.

I.	Предложение

Включить новый пункт 11.31 следующего содержания:

"11.31		Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут и далее предоставлять официальные утверждения для тех двигателей, которые удовлетворяют любым предшествующим наборам требований или любому варианту настоящих Правил, при условии, что данные двигатели или транспортные средства предназначены на экспорт в страны, применяющие соответствующие требования в своем национальном законодательстве."

II.	Обоснование

1.	Правила № 96 ООН имеют первостепенное значение для всех тех Договаривающихся сторон, которые намерены вводить в свое национальное законодательство законодательные предписания в отношении выбросов отработавших газов для сельскохозяйственных тракторов и внедорожной подвижной техники темпами, отличными от тех, которые указаны в настоящих Правилах.

2.	Такой подход дает возможность адаптировать темпы улучшения охраны окружающей среды к различным социально-экономическим условиям, имеющимся у различных Договаривающихся Сторон, а иногда и в тех странах, которые не подписали Соглашение 1958 года, но принимают такие официальные утверждения.

3.	С точки зрения промышленности, наличие сходных требований в максимально широком кругу Договаривающихся сторон, даже если они сдвинуты по времени, представляет уникальную возможность для развития предыдущего опыта в области разработки двигателей.

4.	Предлагаемый новый пункт в соответствии с пунктом 13.4.1 Правил № 49 ООН позволит производителям двигателей получить в своих странах официальные утверждения, которые будут необходимы для поставки двигателей на рынки всех других Договаривающихся Сторон, принимающих предшествующие наборы требований.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.