| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2014/22 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 18 July 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям,
касающимся безопасности

107-я сессия

Женева, 30 сентября − 3 октября 2014 года

Пункт 2 a) предварительной повестки дня

Правила № 107 (транспортные средства M2 и M3) – 
Предложения по дальнейшим поправкам

Предложение по поправкам к поправкам серии 05 и 06 к Правилам № 107 (транспортные средства M2 и M3)

Представлено экспертом от Европейской комиссии*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Европейской комиссии (ЕК) в целях согласования редакции Правил ООН № 107 с соответствующими правилами ЕС, касающимися масс и габаритов. В его основу положен документ GRSG-106-25 (см. доклад ECE/TRANS/WP.29/GRSG/85, пункт 12). Изменения к нынешнему тексту Правил ООН № 107 выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Приложение 11,

Пункт 3.2.3.2.1 изменить следующим образом:

"3.2.3.2.1.	Снаряженное транспортное средство загружено следующим образом: масса, соответствующая числу Р сидящих пассажиров массой Q; масса, соответствующая числу SР стоящих пассажиров массой Q, единообразно распределенной на площади, предназначенной для стоящих пассажиров S1; в соответствующих случаях масса WP, единообразно распределенная в каждой зоне для инвалидных колясок; масса, равная В (кг), единообразно распределенная в багажных отделениях; масса, равная ВХ (кг), единообразно распределенная на площади поверхности крыши, оборудованной для перевозки багажа, где:

Р	−	число сидячих мест;

S1	−	площадь для стоящих пассажиров. В случае транспортных средств класса III или В: S1 = 0;

SP	−	величина, заявленная изготовителем, не должна превышать значения S1/SSp, где SSp − обычное место, предназначенное для одного стоящего пассажира, указанное в таблице ниже;

WP (кг)	−	число мест для инвалидных колясок, умноженное на 250 кг, что соответствует массе инвалидной коляски и пользователя;

В (кг)	−	величина, заявленная изготовителем, должна иметь численное значение не менее 100 х V. Это значение включает багажные отделения или полки, которые могут быть прикреплены снаружи транспортного средства;

V	−	общий объем багажных отделений в м3, включая багажные отделения, стеллажи и ящик для лыж
При официальном утверждении транспортного средства класса I или А объем багажных отделений, доступных только снаружи транспортного средства, не учитывают;

ВХ	−	масса, заявленная изготовителем, должна иметь численное значение не менее 75 кг/м2.

Двухэтажные транспортные средства не оборудуют для перевозки багажа на крыше, поэтому ВХ для двухэтажных транспортных средств принимается равным нулю.".

II.	Обоснование

Приложение 11 основано на Директиве ЕС 97/92ЕС, регламентирующей официальное утверждение транспортных средств по типу конструкции применительно к массам и габаритам. Эта Директива была заменена Правилами (ЕС) 1230/2012. Цель настоящего текста – согласовать приложение 11 к Правилам ООН № 107 с Правилами (ЕС) 1230/2012.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.