| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2014/8 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 17 February 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям, 
касающимся безопасности

106-я сессия

Женева, 5−9 мая 2014 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

Правила № 43 (безопасное остекление)

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 01 к Правилам № 43 (безопасное остекление)

Представлено экспертом от Германии*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Германии в целях преодоления трудностей, возникающих у технических служб, расположенных в высокогорных районах, и связанных с соблюдением параметров барометрического давления, требующихся для проведения испытания на удар. В его основу положен неофициальный документ GRSG-105-24 (см. доклад ECE/TRANS/WP.29/GRSG/84, пункт 22). Изменения к действующему тексту Правил № 43 ООН выделены жирным шрифтом в случае новых элементов.

I.	Предложение

Приложение 3, пункт 5.1 изменить следующим образом:

"5.1	Процедура

Три образца… нагревают до 100 °С. … одна из их сторон должна быть частью края ветрового стекла.

Примечание

Если испытание проводится на уровне моря, то используется кипящая вода, которая закипает при 100 °С; однако следует учитывать, что в соответствии с барометрической формулой на большей высоте вода закипает при более низкой температуре, поскольку точка кипения зависит от давления, которое уменьшается по мере того, как растет высота.

Для расчета давления в зависимости от высоты над уровнем моря используется следующая барометрическая формула:

, 
где:

h − высота (в километрах),

p(h) −  барометрическое давление на высоте h,

e − математическая константа e (2,71828…).

Точка кипения для соответствующих значений давления приведена по таблице давления насыщенного водяного пара:

| Температура T(°C) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление p(мбар) | 6,1 | 12,2 | 23,3 | 42,3 | 73,5 | 123 | 198,7 | 310,8 | 472,3 | 700 | 1 010 |

"

II.	Обоснование

Атмосферное давление зависит от высоты над уровнем моря; оно влияет на температуру закипания воды.

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.