Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 15−25 сентября 2015 года

Пункт 3 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок 
в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ: 
новые предложения

Отмена групп упаковки для изделий: 
		сопутствующие поправки

Передано правительством Швейцарии,

Резюме

Существо предложения: Поскольку изделиям уже не назначаются группы упаковки, в таблице пункта 1.1.3.6.3 невозможно найти информацию о некоторых изделиях.

Предлагаемое решение: Внести изменения в таблицу пункта 1.1.3.6.3.

Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/31/Add.1 и ST/SG/AC.10/C.3/84, пункт 27.

I.	Введение

1.	В издании МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 2015 года группы упаковки для изделий были отменены, и в таблицу  A главы 3.2 включены новые изделия без группы упаковки. Это сделано в целях согласования положений МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ с положениями Типовых правил ООН (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/31/Add.1). В настоящее время сохранилось только одно изделие, которому назначена группа упаковки (№ ООН 3165 АВИАЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОПЛИВНАЯ ЦИСТЕРНА С БЛОКОМ ПИТАНИЯ). Эта позиция может быть удалена в будущем (ST/SG/AC.10/C.3/84, пункт 27).

2.	В таблицу пункта 1.1.3.6.3 не было внесено сопутствующих поправок. Поэтому в отношении некоторых изделий стало невозможно определить максимальное допустимое общее количество на вагон, большой контейнер или транспортную единицу с помощью информации, приведенной в таблице пункта 1.1.3.6.3.

3.	Речь идет об изделиях под номерами ООН 1700, 2016, 2017, 3090, 3091, 3292, 3356, 3480, 3481, 3506 и 3508. Мы предлагаем включить эти позиции в таблицу пункта 1.1.3.6.3.

4.	Таким образом, в таблице пункта 1.1.3.6.3 будет содержаться информация такого же уровня, как и в то время, когда изделиям еще назначались группы упаковки. Никаких изменений в условиях перевозки данное предложение за собой не влечет.

II.	Предложение

5.	Во второй колонке таблицы пункта 1.1.3.6.3,

a)	применительно к транспортной категории 2,

после "Класс 4.1" добавить следующий текст:

"Класс 4.3: № ООН 3292

Класс 5.1: № ООН 3356";

в отношении класса 6.1 перед существующим текстом включить 
следующее: "№ ООН 1700, 2016 и 2017";

в отношении класса 9 заменить "№ ООН 3245" на "№ ООН 3090, 3091, 3245, 3480 и 3481";

b)	применительно к транспортной категории 3:

в отношении класса 8 заменить "и 3477" на ", 3477 и 3506";

c)	применительно к транспортной категории 4:

в отношении класса 9 заменить "и 3509" на ", 3508 и 3509".

6.	Кроме того, мы предлагаем исключить слова "и изделия" и "или изделия" везде, где в таблице пункта 1.1.3.6.3 используется, соответственно, термин "вещества и изделия, отнесенные к группе упаковки" и "вещества или изделия, отнесенные к группе упаковки" (четыре раза; в версии на английском языке союз "or" (или) используется вместо союза "and" (и) только один раз – в транспортной категории 2).

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2014−2015 годы (ECE/TRANS/240, пункт 100; ECE/TRANS/2014/23, направление деятельности 9, пункт 9.2).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2015/42.