| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRB/2015/2 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 14 November 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам шума

Шестьдесят первая сессия

Женева, 27−29 января 2015 года

Пункт 3 предварительной повестки дня

Правила № 41 (шум, производимый мотоциклами): разработка

Предложение по поправкам к поправкам серии 04 
к Правилам № 41

Представлено экспертом от Международной ассоциации заводов − изготовителей мотоциклов(

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Международной ассоциации заводов − изготовителей мотоциклов (МАЗМ) с целью введения в Правила ООН № 41 рассчитанной частоты вращения двигателя для транспортных средств, оснащенных механическими трансмиссиями (МТ), а также бесступенчатыми трансмиссиями (БТ)/автоматическими трансмиссиями (АТ) с механизмом блокировки передач. Изменения к нынешнему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 2.13 изменить следующим образом:

"2.13		…

| Условное обозначение | Единицы | Пояснения | Использование в тексте |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |
| n | мин-1 | измеренная частота вращения двигателя |  |
| … | … | … | … |

Применительно к частоте При измерении частоты вращения двигателя "n" и скорости транспортного средства "v" для обозначения места или, точнее, времени измерения используются следующие коэффициенты:

…"

Приложение 3, пункт 1.1.2 изменить следующим образом:

"1.1.2		Приборы для измерения частоты вращения и скорости

Частоту вращения двигателя измеряют при помощи прибора, функционирующего с погрешностью не более ±2% при требующейся для проведения измерений частоте вращения. Если производят другие измерения, связанные с определением частоты вращения двигателя, то используют рассчитанное значение (например, полученное путем расчета на основе измерения скорости транспортного средства).

…"

Приложение 7, пункт 3.2.3 изменить следующим образом:

"3.2.3		Обработка данных и отчетность

Применяют требования, предусмотренные в пункте 1.4 приложения 3.

Помимо этого, результаты измерения значения частоты вращения двигателя при пересечении AA', BB' и PP', выраженные в мин-1, математически округляют до ближайшего целого числа для последующих расчетов. Для каждого заданного условия испытания рассчитывают среднее арифметическое трех отдельных значений частоты вращения двигателя.

…"

II.	Обоснование

В рамках поправок серии 04 к Правилам ООН № 41 в их нынешнем виде частота вращения двигателя подлежит измерению в ходе всех испытаний, предусмотренных в приложении 3 и приложении 7 (Дополнительные положения, касающиеся производимого шума − ДППШ). Вместе с тем, как было установлено МАЗМ по итогам проведенной ею проверки, различия между значениями измеренной и рассчитанной частоты вращения двигателя в случае транспортных средств с МТ являются весьма незначительными (приложение, рис. 1). МАЗМ также пришла к выводу, что такое расхождение никак не влияет на результат испытания (приложение, рис. 2). Исходя из этого МАЗМ предлагает дополнительно ввести в Правила № 41 ООН рассчитанную частоту вращения двигателя для транспортных средств с МТ и БТ/АТ с механизмом блокировки передач.

Приложение

Рис.1 
Частота вращения двигателя (рассчитанная по сравнению с измеренной) – Класс III MT ДППШ

Рис. 2
Частота вращения двигателя (рассчитанная по сравнению с измеренной) – Класс III MT ДППШ

Расхождение является незначительным при условии, что точки данных измеренной частоты вращения и рассчитанной частоты вращения практически совпадают.

# Footnotes

(	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

Модель 1

Модель 2

Модель 3

Модель 4

(мин-1)

(км/ч)

(мин-1)

(км/ч)

(мин-1)

(км/ч)

(мин-1)

(км/ч)

модель X

Относительное значение для vPP=50 км/ч

измерение

расчет

Линия предельных значений ДППШ (расчет)

Линия предельных значений ДППШ (измерение)

мин-1

Линия предельных значений ДППШ е)

Относительное значение для vPP=50 км/ч

измерение

расчет

49 мин-1

мин-1