|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2015/2 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 23 janvier 2015 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse

Soixante-treizième session

Genève, 14-17 avril 2015

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Règlements nos 37 (Lampes à incandescence), 99 (Sources lumineuses
à décharge) et 128 (Sources lumineuses à diodes électroluminescentes)

Proposition de complément 11 à la version originale
du Règlement no 99 (Sources lumineuses à décharge)

Communication de l’expert du Groupe de travail «Bruxelles 1952» (GTB)*

Le texte reproduit ci-après a été établi par l’expert du GTB en vue d’introduire la nouvelle catégorie D9S. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement sont signalées en caractères gras pour les ajouts ou biffés pour les suppressions.

I.	Proposition

Annexe 1, Liste des catégories de sources lumineuses à décharge et des numéros des feuilles appropriées, modifier comme suit:

«

| Catégorie de source lumineuse à décharge |  | Numéro de feuille |
| --- | --- | --- |
| D1R |  | DxR/1 à 7 |
| D1S |  | DxS/1 à 6 |
| D2R |  | DxR/1 à 7 |
| D2S |  | DxS/1 à 6 |
| D3R |  | DxR/1 à 7 |
| D3S |  | DxS/1 à 6 |
| D4R |  | DxR/1 à 7 |
| D4S |  | DxS/1 à 6 |
| D5S |  | D5S/1 à 5 |
| D6S |  | D6S/1 à 5 |
| D8R |  | D8R/1 à 6 |
| D8S |  | D8S/1 à 5 |
| D9S |  | D9S/1 à 5 |

».

Liste des feuilles pour les sources lumineuses à décharge, avec leur ordre dans l’annexe présente, modifier comme suit:

«

| Numéro de feuille |  |
| --- | --- |
| DxR/1 à 7 | (Feuille DxR/6: deux pages) |
| DxS/1 à 6 |  |
| D5S/1 à 5 |  |
| D6S/1 à 5 |  |
| D8R/1 à 6 |  |
| D8S/1 à 5 |  |
| D9S/1 à 5 |  |

».

Ajouter après D8S/5 les nouvelles feuilles D9S/1 à 5, ainsi conçues (voir les pages suivantes; à raison d’une page par feuille):

Catégorie D9S	Feuille D9S/1

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la source lumineuse à décharge.

# Figure 1
Catégorie D9S − Culot PK32d-9

1  Le plan de référence est défini par les points de la surface de la douille où viennent reposer les trois bossages de l’anneau du culot.

2  Voir feuille D9S/2.

3  Lorsqu’elle est mesurée à une distance de 27,1 mm du plan de référence et par rapport au centre de l’ampoule intérieure, l’excentricité de l’ampoule extérieure doit être inférieure à 1 mm.

Catégorie D9S	Feuille D9S/2

# Figure 2
Définition de l’axe de référence1

# Figure 3
Dimensions maximales de la lampe2

1  L’axe de référence est perpendiculaire au plan de référence et traverse les intersections des deux lignes parallèles comme indiqué sur la figure 2.

2  L’ampoule et les supports en verre ne doivent pas dépasser les dimensions de l’enveloppe comme cela est indiqué sur la figure 3. L’enveloppe est concentrique à l’axe de référence.

Catégorie D9S	Feuille D9S/3

| Dimensions | Sources lumineuses de fabrication courante | Sources lumineuses étalons |
| --- | --- | --- |
| Position des électrodes | Feuille D9S/4 |
| Position et forme de l’arc | Feuille D9S/5 |
| (1, (21 | 55° min. | 55° min. |
| D9S: Culot PK32d-9 | Suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-111-5) |
| Caractéristiques électriques et photométriques |
| Tension nominale du ballast | V | 122 | 12 |
| Puissance nominale | W | 27 | 35 | 27 | 35 |
| Tension d’essai | V | 13,5 | 13,5 |
| Tension normale de la lampe | V | 34 ( 6 | 38 ( 8 | 34 ( 4 | 38 ( 4 |
| Puissance normale de la lampe | W | 27 ( 3 | 35 ( 3 | 27 ( 0,5 | 35 ( 0,5 |
| Flux lumineux normal | lm | 2 000 ( 300 | 3 000 ( 450 | 2 000 ( 100 | 3 000 ( 150 |
| Coordonnées chromatiques | Valeur normale |  | x = 0,375 | y = 0,375 |
|  | Zone de tolérance3 | Dans les limites | x = 0,345 x = 0,405 | y = 0,150 + 0,640 x y = 0,050 + 0,750 x |
|  |  | Points d’intersection | x = 0,345 | y = 0,371 |
|  |  |  | x = 0,405 | y = 0,409 |
|  |  |  | x = 0,405 | y = 0,354 |
|  |  |  | x = 0,345 | y = 0,309 |
| Durée d’extinction avant le réamorçage à chaud | s | 10 | 10 |

1  La partie de l’ampoule délimitée par les angles (1 et (2 doit être la partie qui émet la lumière. Elle doit avoir une forme aussi homogène que possible et être exempte de toute distorsion optique. Cette règle s’applique à toute la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles (1 et (2.

2  Les ballasts peuvent avoir des tensions d’application autres que 12 V.

3  Voir l’annexe 4.

Catégorie D9S	Feuille D9S/4

Position des électrodes

Cet essai permet de déterminer si les électrodes sont placées correctement par rapport à l’axe de référence et au plan de référence.

Vue de côté et de dessus (schéma):

Orientations pour les mesures: la source lumineuse est vue de côté et de dessus

| Dimensions en mm Source lumineuse de fabrication courante Source lumineuse étalon a1 0,30 0,20 a2 0,50 0,25 b1 0,30 0,15 b2 0,60 0,30 c 3,00 3,00 | Le point de raccordement de l’arc à l’électrode la plus proche du plan de référence doit être placé dans la zone définie par a1 et b1. Le point de raccordement de l’arc à l’électrode la plus éloignée du plan de référence doit être placé dans la zone définie par a2 et b2. Ces données géométriques sont valides pour un fonctionnement à 27 W et à 35 W. |
| --- | --- |

Catégorie D9S	Feuille D9S/5

Position et forme de l’arc

L’essai ci-dessous sert à déterminer la forme de l’arc et sa position par rapport à l’axe et au plan de référence en mesurant sa courbure et la diffusion dans la section transversale, à 27,1 mm du plan de référence.

| Distribution relative de la luminance dans la section transversale verticale D. | La forme de l’arc n’est représentée qu’à titre d’illustration. | Orientations pour les mesures: la source lumineuse est vue de côté. |
| --- | --- | --- |

Lorsque la distribution relative de la luminance est mesurée au centre de la section transversale, comme indiqué dans le dessin ci-dessus, la valeur maximale doit se trouver à une distance r de l’axe de référence. Le point où la luminance est de 20 % de la valeur maximale doit être situé dans le secteur s. Ces données géométriques sont valides pour un fonctionnement à 27 W et à 35 W.

| Dimension en mm | Source lumineuse de fabrication courante | Source lumineuse étalon |
| --- | --- | --- |
| r (courbure de l’arc) | 0,35 +/- 0,25 | 0,35 +/- 0,15 |
| s (diffusion de l’arc) | 0,80 +/- 0,25 | 0,80 +/- 0,15 |

II.	Justification

La présente proposition vise à introduire une catégorie de sources lumineuses à décharge optimisée pour les projecteurs modernes, qui est pourvue de deux niveaux de puissance, d’un arc court et d’une luminance élevée.

Y est décrite une catégorie de sources lumineuses à décharge de forte intensité et possédant des paramètres optimisés, dont une luminance nettement supérieure (+50 %) et une distance réduite (3 mm) entre les électrodes. Une luminance plus élevée permet de concevoir des projecteurs plus compacts et d’obtenir une meilleure performance du faisceau.

Les deux niveaux de puissance permettent d’équiper des projecteurs aux performances optimisées, y compris des systèmes adaptatifs (comme le faisceau de route adaptatif).

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.

# Text boxes

Vue depuis C

Axe de référence2

Plan de référence1

3

6

6

52

16

12

Ø0,25

Ø32,1

6,5

20 % de Lmax

Lmax

Luminance (relative)

Plan de référence

27,1

Axe
 de référence