| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2015/3 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 23 January 2015 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

- Комитет по внутреннему транспорту

- Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

- Рабочая группа по вопросам освещения

- и световой сигнализации

Семьдесят третья сессия

- Женева, 14–17 апреля 2015 года

- Пункт 6 a) предварительной повестки дня

- Правила № 48 (установка устройств освещения 
и световой сигнализации) – предложения по поправкам 
к поправкам серии 05 и 06

Предложение по дополнению 9 к поправкам серии 05 и дополнению 7 к поправкам серии 06 
к Правилам № 48 (установка устройств освещения 
и световой сигнализации)

Представлено экспертом от Международной группы экспертов по вопросам автомобильного освещения и световой сигнализации (БРГ)*

- Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от БРГ в целях уточнения принципа применения пункта 5.7.1.3 к раздельной установке задних указателей поворота и сигналов торможения. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, − зачеркнут.

I.	Предложение

- Пункт 5.7.1.3 изменить следующим образом:

"5.7.1.3	Если сигналы торможения и указатели поворота сгруппированы, то должныо быть выполнено выполнятся, как минимум, одно из следующиех условияй:

5.7.1.3.1	если видимая поверхность указателя(ей) поворота и/или сигнала(ов) торможения состоит из двух или более отдельных частей, то любая горизонтальная или вертикальная прямая линия, проходящая через проекции видимой поверхности этих указанных огней в плоскости, перпендикулярной исходной оси, не должна пересекать более двух границ, любые общие разделяющих смежные зоны различного цвета границы между этими двумя огнями более чем два раза; или

5.7.1.3.2	их видимые поверхности в направлении исходной оси, определяемые участками, ограничиваемыми контуром их светоизлучающих поверхностей, не налагаются друг на друга; или

5.7.1.3.3	электрическое соединение таково, что часть(и) огня на стороне включенного указателя поворота выключена(ы) в течение всего периода (цикл "включен" − "выключен") работы указателя поворота в соответствии с требованиями пункта 5.9.2 настоящих Правил".

II.	Обоснование

- 1.	Как выяснилось, нынешние требования, содержащиеся в пункте 5.7.1.3.1, Правил № 48 применяются не единообразно и не полностью соответствуют целям предотвращения "смешивания" сигналов сгруппированных указателей поворота и сигналов торможения.

- 2.	В целях уточнения требований, содержащихся в пункте 5.7.1.3.1 на основе концепции изменения цвета, предлагаются три альтернативных варианта надлежащего разделения сигналов указателей поворота и сигналов торможения:

- a)	улучшенный текст существующего пункта 5.7.1.3.1 уточняет его применение к огням, которые состоят из более чем одной части, и исключает концепцию "смежных зон" огней (что в прошлом толковалось по-разному) в пользу описания условия применения этого требования;

- b)	сохранение прежней формулировки текста пункта 5.7.1.3.2;

- c)	новый пункт 5.7.1.3.3 предусматривает специальные схемы электрических соединений указанных огней в соответствии с требованиями пункта 5.9.2.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, 
подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.