| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2015/4 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 23 January 2015 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения

и световой сигнализации

Семьдесят третья сессия

Женева, 14–17 апреля 2015 года

Пункт 6 a) предварительной повестки дня
Правила № 48 (установка устройств освещения 
и световой сигнализации) – предложения по поправкам
 к поправкам серии 05 и 06

Предложение по дополнению 9 к поправкам серии 05 к дополнению 7 к поправкам серии 06 к Правилам
№ 48 (установка устройств освещения и световой сигнализации)

Представлено экспертом от Международной группы экспертов по вопросам автомобильного освещения и световой сигнализации (БРГ)*

Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом от БРГ в целях включения в Правила регулируемых дневных ходовых огней. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, − зачеркнут.

I.	Предложение

Пункт 5.11.1.3 изменить следующим образом:

"5.11.1.3	когда система световой сигнализации работает в соответствии с пунктом 6.2.7.6.2, или 6.19.7.6.1, или 6.19.7.6.2.".

Пункт 5.26 изменить следующим образом:

"5.26 	Задние указатели поворота, задние габаритные огни, сигналы торможения (за исключением сигналов торможения категории S4) и задние противотуманные Огни с регулятором силы света, перечисленные в пунктах 5.26.1, 5.26.2 и 5.26.3. ниже, допускаются при автоматическом реагировании по меньшей мере на один из следующих внешних факторов: окружающее освещение, туман, снегопад, дождь, солевой туман, облако пыли, загрязнение светоизлучающей поверхности, при условии сохранения предписанного для них соотношения значений яркости в случае изменения силы света.

За пределами этого поля не должно наблюдаться никаких резких изменений цвета.

Сигналы торможения категории S4 могут излучать различную силу света независимо от других огней.

Водитель должен иметь возможность включать указанные ниже огни в режиме постоянной силы света, а затем возвращать их в режим изменяющейся силы света

5.26.1 	Задние указатели поворота (категории 2b), задние габаритные огни (категории R2), сигналы торможения (категории S2) и задние противотуманные огни (категории F2) могут изменять излучать различную силу света при условии сохранения предписанного для них соотношения значений яркости при изменении силы света.

5.26.2 	Стоп-сигналы категории S4 могут излучать различную силу света независимо от других огней, указанных в пунктах 5.26.1 и 5.26.3.

5.26.3 	Дневные ходовые огни категории RLV могут излучать различную силу света независимо от огней, указанных в пунктах 5.26.1 и 5.26.2.".

Пункт 6.19.7.4 изменить следующим образом:

"6.19.7.4 	Огни, указанные в пункте 5.11, могут включаться вместе с, когда включены дневныеми ходовыеми огниями категории RL, кроме случаев, когда дневные ходовые огни работают в соответствии с пунктом 6.2.7.6.2, предусматривающим включение как минимум задних габаритных огней.".

Включить новые пункты 6.19.7.5−6.19.7.6 следующего содержания:

"6.19.7.5 	Различные уровни дневных ходовых огней категории RLV включаются автоматически в зависимости от окружающих условий освещенности в соответствии с требованиями приложения 13.

6.19.7.6 	Если есть дневные ходовые огни категории RLV, то огни, указанные в пункте 5.11, или, по меньшей мере, задние габаритные огни

6.19.7.6.1 	могут включаться вместе с дневными ходовыми огнями в том случае, если включены промежуточные уровни силы света дневных ходовых огней, или в случае выявления неблагоприятных погодных условий, например, дождя или тумана, и

6.19.7.6.2	включаются, если уровень освещенности вне транспортного средства, в соответствии с условиями, указанными в приложении 13, составляет менее 1 000 люкс.".

Прежний пункт 6.19.7.5 изменить нумерацию на 6.19.7.7.

Прежний пункт 6.19.7.6 изменить нумерацию на 6.19.7.8.

Приложение13 изменить следующим образом:

"Приложение 13

Рабочие условия дневных ходовых огней и условия автоматического включения фар ближнего света

| РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ И УСЛОВИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР БЛИЖНЕГО СВЕТА1 |
| --- |
| Уровень освещенности вне транспортного средства2 | Фары ближнего света в сочетании с дневными ходовыми огнями категории RL | Фары ближнего света в сочетании с дневными ходовыми огнями категории RLV | Время срабатывания фар ближнего света |
| менее 500 люкс | Фары ближнего света включены | Фары ближнего света включены | не более 2 секунд |
| 500 − 1 000 люкс | Фары ближнего света включены | Фары ближнего света или дневные ходовые огни включены (низкий уровень)3 | по усмотрению изготовителя |
| 1 000 − 7 000 люкс | Фары ближнего света или дневные ходовые огни включены | Фары ближнего света или дневные ходовые огни включены (промежуточный уровень) | по усмотрению изготовителя |
| более 7 000 люкс | Фары ближнего света выключены Дневные ходовые огни включены | Фары ближнего света выключены Дневные ходовые огни включены (промежуточный/высокий уровень)4 | более 5 секунд, но не более 300 секунд |

1  Соблюдение этих условий подтверждается подателем заявки путем моделирования или с помощью других средств проверки, признанных органом по официальному утверждению типа.

2  Освещенность измеряют на горизонтальной поверхности с использованием датчика, скорректированного 
на косинус угла, на той же высоте, на которой установлен датчик транспортного средства. Это может быть 
продемонстрировано изготовителем с помощью достаточной документации или других средств, признанных органом по официальному утверждению типа.

3  См. также пункт 6.19.7.6.2.

4  По усмотрению изготовителя транспортного средства.".

II.	Обоснование

1.	Настоящее предложение представлено в связи с предложением внести поправки в Правила № 87, которые предусматривают включение в Правила дневных ходовых огней (ДХО) с разными уровнями силы света.

2.	В основу нынешних положений по ДХО положен уровень эффективности в пределах от 400 до 1 200 кд для всех окружающих условий. Однако было выявлено, что в случае некоторых окружающих условий освещенности этот фиксированный уровень может оказаться либо слишком ярким (в сумерки), либо слишком тусклым (в южных широтах в яркие солнечные дни).

3.	В этой связи предлагается факультативная категория ДХО, которая позволяет изменять силу света в зависимости от уровня окружающих условий освещенности.  Этот уровень изменения освещенности начинается с 200 кд с целью избежать ослепляющего воздействия водителя во время движения в сумерки и на рассвете, а также не допустить, чтобы у водителя создавалось впечатление, будто он ведет транспортное средство с включенными обычными фарами, что может в настоящее время происходить по причине кажущейся освещенности дорожного покрытия или в результате отражения от идущего впереди автомобиля.

4.	Новое предельное значение на уровне 2 000 кд выше, чем нынешнее максимальное значение в 1 200 кд, но это более высокое значение, предусмотренное предложенной поправкой, в условиях тусклой освещенности использоваться не будет, поскольку оно будет регулироваться требованиями к условиям включения, которые предусмотрены соответствующим предложением по Правилам № 48 (Например, Соединенные Штаты Америки и Канада допускают гораздо более высокие максимальные значения силы света (3 800 − 7 000 кд) устройств, используемых в ДХО).

5.	Основные изменения, внесенные на основании этой поправки, касаются:

а)	пункта 5.11 за счет добавления ссылки на новые пункты 6.19.7.6 и 6.19.7.7, в которых в обоих случаях предусматриваются отступления от обычно предписанных электрических соединений для габаритных огней, как это уже сделано в случае пункта 6.2.6.7.2, во избежание неправильного толкования;

b)	пункта 5.26, который построен по-другому с включением подпунктов для лучшего понимания и удобочитаемости;

с)	пунктов 6.19.7.4−6.19.7.7 с согласованием терминологии между ними и с пунктом 5.26. Весь текст также упрощен.

d)	приложения 13 с изменением редакции с целью провести различие между дневными ходовыми огнями категории RL и RLV, как проиллюстрировано ниже.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

0 люкс

7 000 люкс

1 000 люкс

500 люкс

ВКЛ.
(промеж. /высок.)

ВЫКЛ.

ВЫКЛ. или ВКЛ.
(низк.)       (промеж.)

ВЫКЛ.

ВКЛ.

ВКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВКЛ.

Огонь ближнего света

ДХО категории RLV

Огонь ближнего света

ДХО
категории RL

ВКЛ. или ВЫКЛ.

ВЫКЛ. или ВКЛ.

ВКЛ. или ВЫКЛ.

Огни ближнего света в сочетании с дневными ходовыми огнями категории RLV

Огни ближнего света в сочетании с дневными ходовыми огнями категории RL