| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2015/16 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 23 January 2015 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации

Семьдесят третья сессия

Женева, 14−17 апреля 2015 года

Пункт 7 j) предварительной повестки дня
Другие правила − Правила № 112

(фары, испускающие асимметричный луч
ближнего света)

Предложение по дополнению 7 к поправкам серии 01 к Правилам № 112 (фары, испускающие асимметричный луч ближнего света)

Представлено экспертом от Международной группы экспертов по вопросам автомобильного освещения и световой сигнализации (БРГ)*

Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом от БРГ в целях исправления редакционных ошибок, допущенных в знаках официального утверждения в приложении 2. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, − зачеркнут.

I.	Предложение

Приложение 2, рис. 5, 6, 7, 8, 9 и 10, изменить следующим образом:

"	...

Фара, на которую нанесен изображенный выше знак официального утверждения, представляет собой фару с рассеивателем из пластического материала, отвечающую требованиям настоящих Правил только в отношении огней ближнего света, и предназначена:

Рис. 5: Класс А − как для правостороннего, так и только для левостороннего движения.

Рис. 6: Класс В − только для правостороннего движения как для правостороннего, так и для левостороннего движения.

Рис. 7	Рис. 8

Фара, на которую нанесен изображенный выше знак официального утверждения, представляет собой фару, отвечающую требованиям настоящих Правил:

Рис. 7: Класс В − только в отношении огней ближнего света и предназначен только для левостороннего движения.

Рис. 8: Класс А − только в отношении огней дальнего света.

Рис. 9	Рис. 10

Идентификация фары с рассеивателем из пластического материала, отвечающей требованиям настоящих Правил:

Рис. 9: Класс В − только в отношении огней ближнего и дальнего света и предназначен только для правостороннего левостороннего движения.

Рис. 10: Класс В − только в отношении огней ближнего света и предназначен только для левостороннего движения.

Огни ближнего света не должны включаться одновременно с огнями дальнего света и/или с другой совмещенной фарой…"

II.	Обоснование

В тексте соответствующих рисунков в приложении 2 были обнаружены ошибки в указаниях на "левостороннее движение" и "правостороннее движение".

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

Рис. 5                                                              Рис. 6