|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2015/23 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 2 février 2015 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse

Soixante-treizième session

Genève, 14-17 avril 2015

Point 7 j) de l’ordre du jour

Autres Règlements − Règlement no 112 (Projecteurs émettant
un faisceau de croisement asymétrique)

Proposition de rectificatif à la série 01 d’amendements
au Règlement no 112 (Projecteurs émettant un faisceau
de croisement asymétrique)

Communication de l’expert de la France*

Le texte reproduit ci-après a été établi par l’expert de la France en vue de corriger une incohérence entre le texte et la figure B de l’annexe 3.

I.	Proposition

Annexe III, figure B, apporter les corrections suivantes (en bleu):

II.	Justification

1.	Dans le texte du paragraphe 6.2.4, les points d’essai suivants sont spécifiés:

«6.2.4	Le faisceau de croisement doit produire un flux correspondant aux intensités lumineuses ci-après aux points d’essai indiqués dans les tableaux ci-après et à l’annexe 3, figure B (ou aux points symétriquement réfléchis par rapport à l’axe VV pour la circulation à gauche):

| Projecteurs conçus pour la circulation à droite** | Projecteur de la classe A | Projecteur de la classe B |
| --- | --- | --- |
| Désignation du point d’essai | Coordonnées angulaires (degrés) du point d’essai | Intensité lumineuse requise (cd) | Intensité lumineuse requise (cd) |
|  |  | Max. | Min. | Max. | Min. |
| B 50 L | 0,57 U, 3,43 L | 350 |  | 350 |  |
| BR | 1,0 U, 2,5 R | 1 750 |  | 1 750 |  |
| 75 R | 0,57 D, 1,15 R |  | 5 100 |  | 10 100 |
| 75 L | 0,57 D, 3,43 L | 10 600 |  | 10 600 |  |
| 50 L | 0,86 D, 3,43 L | 13 200 |  | 13 200 |  |
| 50 R | 0,86 D, 1,15 R |  | 5 100 |  | 10 100 |
| 50 V | 0,86 D, 0 |  |  |  | 5 100 |
| 25 L | 1,72 D, 9,0 L |  | 1 250 |  | 1 700 |
| 25 R | 1,72 D, 9,0 R |  | 1 250 |  | 1 700 |
| Tout point de la zone III (délimitée par les coordonnées suivantes, en degrés) 8 L 8 L 8 R 8 R 6 R 1,5 R V-V 4 L 1 U 4 U 4 U 2 U 1,5 U 1,5 U H-H H-H | 625 |  | 625 |  |
| Tout point de la zone IV (0,86 D à 1,72 D, 5,15 L à 5,15 R) |  | 1 700 |  | 2 500 |
| Tout point de la zone I (1,72 D à 4 D, 9 L à 9 R) | 17 600 |  | < 2I* |  |

».

2.	La zone I est délimitée verticalement par les points 1,72 D à 4 D et horizontalement par les points 9 L à 9 R. Toutefois, dans la figure B de l’annexe 3, la limite inférieure de la zone I se situe au point 5°D. Il est proposé de corriger cette incohérence, constatée dans le diagramme de la série 01 d’amendements.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94 et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.