| E/ECE/324/Rev.1/Add.93/Rev.1/Amend.3/Corr.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.93/Rev.1/Amend.3/Corr.1 |
| --- |
|  | 10 septembre 2012 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_______________

Additif 93: Règlement no 94

Révision 1 − Amendement 3 − Rectificatif 1

Rectificatif 1 au complément 4 à la série 01 d’amendements − Date d’entrée en vigueur: 26 juillet 2012

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale

Paragraphes 11.1 et 11.2, modifier comme suit:

«11.1		À compter de la date officielle d’entrée en vigueur du complément 4 à la série 01 d’amendements, aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne pourra refuser d’accorder l’homologation CEE en vertu du présent Règlement tel qu’amendé par le complément 4 à la série 01 d’amendements.

11.2		À compter du 23 juin 2013, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement n’accorderont d’homologation CEE qu’aux types de véhicules conformes aux prescriptions du présent Règlement tel qu’amendé par le complément 4 à la série 01 d’amendements.».