| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.77/Rev.1/Corr.2 |
| --- | --- | --- |
| 24 juin 2008 |  |  |

# ACCORD

CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX PIECES SUSCEPTIBLES D'ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN VEHICULE A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS (/

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_________

### Additif 77 : Règlement No 78

## Révision 1 - Rectificatif 2

# Rectificatif 1 à la série 03 d'amendements, faisant l'objet de la Notification dépositaire C.N.249.2008.TREATIES-1 du 8 avril 2008

Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories L1, L2, L3, L4 et L5
en ce qui concerne le freinage

_________

### NATIONS UNIES

Paragraphe 5.1.6, modifier comme suit (suppression du renvoi au paragraphe 4):

«5.1.6	Les véhicules à trois roues … prescriptions d’efficacité énoncées à l’annexe 3.».

Paragraphe 5.1.10 a), modification sans objet dans la version française.

Paragraphe 5.3.3, modification sans objet dans la version française.

Annexe 3, paragraphe 10.4, modifier comme suit:

«10.4	Prescriptions d’efficacité:

Lors d’un essai effectué conformément à la procédure décrite au paragraphe 10.3:

a)	Le système doit satisfaire aux prescriptions concernant la signalisation de la défaillance énoncées au paragraphe 5.1.11 du présent Règlement; et

b)	La distance d’arrêt (S) doit être: ≤ 0,1 V + 0,0117 V2 (où V est la vitesse d’essai prescrite en km/h, et S la distance d’arrêt prescrite en m) ou la DMER doit être: ≥ 3,3 m/s2.».

-----

# Footnotes

(/	Ancien titre de l'Accord

Accord concernant l'Adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958.

GE.08-