| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.84/Amend.4 |
| --- | --- | --- |
| 12 juillet 2005 |  |  |

# ACCORD

CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX PIECES SUSCEPTIBLES D'ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN VEHICULE A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS (/

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_________

### Additif 84 : Règlement No 85

## Amendement 4

# Complément 4 à la version originale du Règlement - Date d'entrée en vigueur : 23 juin 2005

### PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES MOTEURS A COMBUSTION INTERNE OU DES GROUPES MOTOPROPULSEURS ELECTRIQUES DESTINES A LA PROPULSION DES VEHICULES AUTOMOBILES DES CATEGORIES M ET N EN CE QUI CONCERNE LA MESURE DE LA PUISSANCE NETTE ET DE LA PUISSANCE MAXIMALE SUR 30 MINUTES DES GROUPES MOTOPROPULSEURS ELECTRIQUES

_________

### NATIONS UNIES

Ajouter les nouveaux paragraphes 2.5 à 2.5.3 comme suit:

"2.5	Véhicules hybrides (VH)

2.5.1	Par "véhicule hybride (VH)", on entend un véhicule ayant à son bord au moins deux convertisseurs d’énergie différents et au moins deux systèmes de stockage d’énergie différents, destinés à sa propulsion.

2.5.2	Par "véhicule électrique hybride (VEH)", on entend un véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l’énergie provenant des deux sources embarquées d’énergie ci-après:

−	Un carburant;

−	Un dispositif de stockage d’énergie (par exemple, une batterie, un condensateur, un volant/générateur, etc.).

2.5.3	Dans le cas d’un véhicule électrique hybride, le "réseau de traction" comprend un ensemble de deux types différents de groupe motopropulseur:

−	Un moteur à combustion interne,

−	Un (ou plusieurs) groupe(s) motopropulseur(s) électrique(s)."

Paragraphe 3.2, modifier comme suit:

"3.2	Elle doit être accompagnée de la description, en triple exemplaire, du groupe motopropulseur comprenant toutes les précisions demandées:

−	Dans l’Annexe 1 pour les véhicules avec moteur à combustion interne seulement, ou

−	Dans l’Annexe 2 pour les véhicules purement électriques, ou

−	Dans les Annexes 1 et 2 pour les véhicules électriques hybrides."

Ajouter un nouveau paragraphe 3.3, libellé comme suit:

"3.3	Pour les véhicules électriques hybrides, les essais seront réalisés séparément sur le moteur à combustion interne (conformément à l’Annexe 5) et sur le(s) groupe(s) motopropulseur(s) électrique (s) (conformément à l’Annexe 6)."

Paragraphe 3.3 (précédent), renuméroter en paragraphe 3.4 et modifier comme suit:

"3.4	Un groupe motopropulseur (ou ensemble de groupes motopropulseurs), représentatif du (de l’ensemble des) type(s) de groupe motopropulseur à homologuer, avec l’équipement spécifié aux Annexes 5 et 6 du présent Règlement, doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation."

Annexe 3 (COMMUNICATION)

Points 1 à 5, modifier comme suit:

"1.	Marque de fabrique ou appellation commerciale du groupe motopropulseur ou de l’ensemble de groupes motopropulseurs:

2.	Moteur à combustion interne:

2.1	Marque:

2.2	Type:

2.3	Nom et adresse du fabricant:

3.	Groupe(s) motopropulseur(s) électrique(s):

3.1	Marque:

3.2	Type:

3.3	Nom et adresse du fabricant:

5.	Date de présentation du groupe motopropulseur ou de l’ensemble
de groupes motopropulseurs:	"

Point 12, modifier comme suit:

"12.	Groupe(s) motopropulseur(s) électrique(s):	"

-----

# Footnotes

(/	Ancien titre de l'Accord

Accord concernant l'Adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958.