|  | E/ECE/324/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.10−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.10 |
| --- | --- |
|  |  | 6 December 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 47: Правила № 48

Пересмотр 6 − Поправка 10

Дополнение 2 к поправкам серии 05 − Дата вступления в силу: 18 ноября 2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 6.19.7.4 изменить следующим образом:

"6.19.7.4	Огни, указанные в пункте 5.11, могут включаться, когда включены дневные ходовые огни, за исключением случаев, когда дневные ходовые огни функционируют в соответствии с пунктом 6.2.7.6.2, предусматривающим включение как минимум задних габаритных огней".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.