| E/ECE/324/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.9−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.9 |
| --- |
|  | 6 décembre 2012 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_______________

Additif 47: Règlement no 48

Révision 6 − Amendement 9

Complément 9 à la série 04 d’amendements au Règlement − Date d’entrée en vigueur: 18 novembre 2012

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

Table des matières, modifier comme suit:

«…

Annexes

…

13.	Zones d’observation de la surface apparente des feux de manœuvre		».

Texte du Règlement,

Ajouter un nouveau paragraphe 2.7.31, se lisant comme suit:

«2.7.31	“Feu de manœuvre”, un feu fournissant un éclairage supplémentaire sur le côté du véhicule pour faciliter les manœuvres à vitesse réduite.».

Paragraphe 5.15, modifier comme suit:

«5.15	Les couleurs de la lumière émise … sont les suivantes:

…

Systèmes actifs d’éclairage avant (AFS):	Blanc

Feu d’accès:					Blanc

Feu de manœuvre:				Blanc.».

Ajouter les nouveaux paragraphes 6.26 à 6.26.9.2, se lisant comme suit:

«6.26	Feu de manœuvre (Règlement no 23)

6.26.1	Présence

Facultative sur les véhicules automobiles.

6.26.2	Nombre

Un ou deux (un par côté).

6.26.3	Schéma de montage

Pas de prescriptions particulières; toutefois, les prescriptions du paragraphe 6.26.9 s’appliquent.

6.26.4	Emplacement

Pas de prescriptions particulières.

6.26.5	Visibilité géométrique

Pas de prescriptions particulières.

6.26.6	Orientation

Vers le bas; toutefois, les prescriptions du paragraphe 6.26.9 s’appliquent.

6.26.7	Branchements électriques

Les feux de manœuvre ne doivent pouvoir être allumés qu’avec les feux de route ou les feux de croisement.

Les feux de manœuvre doivent pouvoir s’allumer automatiquement pour des manœuvres lentes jusqu’à une vitesse de 10 km/h si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)	Avant que le véhicule soit mis en mouvement pour la première fois après chaque activation manuelle du système de propulsion; ou

b)	Si la marche arrière est engagée; ou

c)	Si un système vidéo d’aide aux manœuvres de stationnement est activé.

Les feux de manœuvre doivent s’éteindre automatiquement lorsque la vitesse du véhicule en marche avant dépasse 10 km/h; dans ce cas, ils doivent rester éteints jusqu’à ce que les conditions ci-dessus pour l’allumage soient remplies à nouveau.

6.26.8	Témoin

Pas de prescriptions particulières.

6.26.9	Autres prescriptions

6.26.9.1	Le service technique doit effectuer, à la satisfaction de l’autorité responsable de l’homologation de type, un essai visuel pour vérifier que la surface apparente de ces feux n’est pas directement visible pour l’œil d’un observateur se déplaçant dans une zone délimitée par un plan transversal situé à 10 m en avant du véhicule, un plan transversal situé à 10 m en arrière du véhicule, et deux plans longitudinaux situés à 10 m de chaque côté du véhicule, ces quatre plans s’étendant de 1 à 3 m au-dessus du sol parallèlement à celui-ci, conformément au schéma de l’annexe 13.

6.26.9.2	À la demande du demandeur de l’homologation et avec l’accord du service technique, le respect des prescriptions du paragraphe 6.26.9.1 peut être vérifié sur schéma ou par simulation, ou jugé réalisé si les conditions d’installation satisfont aux prescriptions du paragraphe 6.2.3 du Règlement no 23, comme noté dans la fiche de communication, au point 9 de l’annexe 1.».

Annexe 1,

Ajouter un nouveau point 9.26, comme suit:

«9.26	Feux de manœuvre:	Oui/Non2	».

Points 9.26 (ancien) et 9.27, renuméroter 9.27 et 9.28.

Ajouter une nouvelle annexe 13, comme suit:

«Annexe 13

Zones d’observation de la surface apparente
des feux de manœuvre

Zones d’observation

Le schéma ci-après représente la zone de vision depuis un côté; les autres zones correspondent à la vision depuis l’avant, depuis l’arrière et depuis l’autre côté du véhicule.

Limites des zones

».