| E/ECE/324/Rev.1/Add.69/Rev.1/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.69/Rev.1/Amend.2 |
| --- |
|  | 6 décembre 2012 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_______________

Additif 69: Règlement no 70

Révision 1 − Amendement 2

Complément 8 à la série 01 d’amendements au Règlement − Date d’entrée en vigueur: 18 novembre 2012

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules lourds et longs

Paragraphe 1, modifier comme suit:

«1.	Champ d’application1

Le présent Règlement s’applique aux plaques d’identification arrière pour les véhicules suivants2:

1.1	Véhicules articulés de la catégorie M, classes II et III;

1.2	Véhicules de la catégorie N2 avec une masse maximale supérieure à 7,5 tonnes et N3, à l’exception des tracteurs de semi-remorques;

1.3	Véhicules des catégories O1, O2 et O3 dépassant 8,0 m de long;

1.4	Véhicules de la catégorie O4.

1	Aucune disposition du présent Règlement n’empêche une Partie à l’Accord appliquant ce Règlement d’interdire les plaques d’identification arrière de certaines classes.

2	Tels qu’ils sont définis dans la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, par. 2).».

Annexe 8, paragraphe 1.4.3, modifier comme suit:

«1.4.3	L’échantillon est ensuite soumis à une pluie simulée, comme indiqué au paragraphe 7.7 de la norme EN 13422(2004) (Signalisation routière verticale. Signaux temporaires. Dispositifs coniques et balises de signalisation), et son coefficient de rétroréflexion dans ces conditions ne doit pas être inférieur à 90 % de la valeur obtenue lorsque la mesure à sec est faite comme expliqué au paragraphe 1.4.2 ci-dessus.

Il est possible d’utiliser des buses autres que celles décrites au paragraphe 7.7 de la norme EN 13422(2004) à condition que le même résultat (distribution d’eau sur la surface de l’échantillon d’essai) puisse être obtenu concernant la simulation de pluie.».