|  |  | E/ECE/324/Rev.1/Add.73/Rev.2/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.73/Rev.2/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 December 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 73: Правила № 74

Пересмотр 2 − Поправка 1

Дополнение 7 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 18 ноября 2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категории L1 в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 6.2.1 a), включить новую сноску * следующего содержания:

"6.2	Фара ближнего света

6.2.1 	Число

Одна или две официально утвержденного типа в соответствии с:

а)	Правилами № 113*;

b)	классом А, предусмотренным в Правилах № 112;

с)	Правилами № 1;

d)	Правилами № 56;

е)	Правилами № 57;

f)	Правилами № 72;

g)	Правилами № 76;

h)	Правилами № 82.

* Фары с модулем СИД класса А, предусмотренного Правилами № 113, только на транспортных средствах, максимальная расчетная скорость которых не превышает 25 км/ч".

# Footnotes

* 	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.