| E/ECE/324/Rev.2/Add.106/Rev.3/Amend.5−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.106/Rev.3/Amend.5 |
| --- |
|  |  | 6 December 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 106: Правила № 107

Пересмотр 3 − Поправка 5

Дополнение 2 к поправкам серии 04 − Дата вступления в силу: 18 ноября 2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категории М2 или М3 в отношении их общей конструкции

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Приложение 3

Включить новый пункт 7.6.5.1.5 следующего содержания:

"7.6.5.1.5	Может приводить в действие устройство предотвращения запуска;"

Пункты 7.6.5.1.5−7.6.5.1.8 (прежние), изменить нумерацию на 7.6.5.1.6−7.6.5.1.9.

Пункт 7.7.5.1 изменить следующим образом:

"7.7.5.1	Основной(ые) проход(ы) в транспортном средстве должен (должны) быть спроектирован(ы) и выполнен(ы) таким образом, чтобы допускалось свободное прохождение контрольного устройства, состоящего из двух соосных цилиндров и перевернутого усеченного конуса между ними и имеющего размеры, указанные на рис. 6 в приложении 4.

Это контрольное устройство может касаться подвесных поручней, если таковые установлены, или других гибких предметов, таких как элементы ремней безопасности, и легко сдвигать их в сторону.

На транспортных средствах классов I и А контрольное устройство, указанное на рис. 6 в приложении 4, не должно касаться никаких экранов или устройств визуального изображения, установленных на потолке над проходом.

На транспортных средствах классов II, III и В контрольное устройство, указанное на рис. 6 в приложении 4, может касаться любого экрана или устройства визуального изображения, установленного на потолке над проходом, при условии, что максимальное усилие, необходимое для перемещения любого такого экрана или устройства визуального изображения в сторону при применении контрольного устройства в проходе в обоих направлениях, не превышает 20 ньютонов. После перемещения экранов или устройств визуального изображения они должны оставаться в задвинутом положении.".

Пункт 7.7.8.1.3 изменить следующим образом:

"7.7.8.1.3	Для транспортных средств, ширина которых не превышает 2,35 м:

7.7.8.1.3.1	ширина имеющегося пространства в каждом положении для сидения, измеряемая от вертикальной плоскости, проходящей через центр данного положения для сидения на высоте 270−650 мм над несжатой подушкой сиденья, должна составлять 200 мм (см. рис. 9А в приложении 4). В случае соответствия настоящему пункту требования пункта 7.7.8.1.2 не применяют; и

7.7.8.1.3.2	на транспортных средствах класса III минимальная ширина подушки сиденья − размер "F" (рис. 9А в приложении 4), − измеренная от вертикальной плоскости, проходящей через центр данного положения для сидения, должна составлять минимум 200 мм. В случае соответствия настоящему пункту требования пункта 7.7.8.1.1.2 не применяют.".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.