|  | E/ECE/324/Rev.2/Add.117/Rev.1/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.117/Rev.1/Amend.1 |
| --- | --- |
|  |  | 27 November 2013 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 117 − Правила № 118

Пересмотр 1− Поправка 1

Дополнение 1 к поправкам серии 02 − Дата вступления в силу: 3 ноября 2013 года

Единообразные предписания, касающиеся характеристик горения и/или бензо- или маслоотталкивающих свойств материалов, используемых в конструкции механических транспортных средств определенных категорий

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 2.2 изменить следующим образом:

"2.2		"Внутренний отсек" означает любое пространство, предназначенное для размещения пассажиров, водителей и/или экипажа и ограниченное внутренней поверхностью (внутренними поверхностями):

a)	потолка;

b)	пола;

c)	передних, задних и боковых стенок кузова;

d)	дверей;

e)	внешнего остекления".

Пункт 5.2.1 изменить следующим образом:

"5.2.1		Материалы, находящиеся внутри и в пределах не более чем 13 мм от внутреннего отсека, материалы моторного отсека и материалы любого отдельного отопительного отсека, используемые в транспортном средстве, подлежащем официальному утверждению по типу конструкции, должны отвечать требованиям части II настоящих Правил".

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.