| E/ECE/324/Rev.2/Add.103/Rev.1/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.103/Rev.1/Amend.1 |
| --- |
|  | 15 août 2012 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_______________

Additif 103: Règlement no 104

Révision 1 − Amendement 1

Complément 7 à la version originale du Règlement − Date d’entrée en vigueur: 26 juillet 2012

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules des catégories M, N et O

Annexe 7,

Paragraphe 1, lire:

«Lorsque l’échantillon est éclairé au moyen de l’illuminant normalisé A de la CIE et mesuré conformément aux recommandations formulées dans la publication CIE no 54 (1982), le coefficient de réflexion R’, exprimé en candelas par m2, par lux (cd/m-2/lx-1), des surfaces réflectorisées à l’état neuf doit être au moins égal à celui indiqué dans le tableau 1 pour le jaune, le blanc et le rouge.».

Tableau 1, lire:

# «Tableau 1
Valeurs minimales du coefficient de rétroréflexion R’ [cd/m-2/lx-1]

| Angle d’observation α [º] | Angle d’éclairage β [º] |
| --- | --- |
| α=0,33(20’) | β1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | β2 | 5 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Couleur |  |  |  |  |  |  |
| Jaune |  | 300 | - | 130 | 75 | 10 |
| Blanc |  | 450 | - | 200 | 95 | 16 |
| Rouge |  | 120 | 60 | 30 | 10 | - |

».