| E/ECE/324/Rev.1/Add.78/Rev.2/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.78/Rev.2/Amend.1 |
| --- |
|  | 24 février 2014 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_______________

Additif 78: Règlement no 79

Révision 2 − Amendement 1

Complément 4 à la série 01 des amendements − Date d’entrée en vigueur: 13 février 2014

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules
en ce qui concerne l’équipement de direction

Annexe 3, paragraphes 2 et 3, modifier comme suit (y compris l’addition d’une ligne aux tableaux):

«2.	En cas de défaillance de la source d’énergie, l’efficacité du frein de service doit atteindre, au premier freinage, les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.

| Catégorie | V (km/h) | Frein de service (m/s2) | Force (daN) |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 100 | 6,43 | 50 |
| M2 et M3 | 60 | 5,0 | 70 |
| N1a, b | i) | 80 | 5,0 | 70 |
|  | ii) | 100 | 6,43 | 50 |
| N2 et N3 | 60 | 5,0 | 70 |

a  Le demandeur doit choisir les valeurs appropriées (ligne i) ou ii)), ce choix étant soumis à l’approbation du service technique.

b  Pour information: Les valeurs mentionnées sur la ligne i) correspondent aux dispositions pertinentes du Règlement no 13; celles de la ligne ii) correspondent aux dispositions pertinentes du Règlement no 13-H.

3.	Après toute défaillance de l’équipement de direction ou de l’alimentation en énergie, il doit être possible, après huit actionnements à fond de la commande du frein de service, d’obtenir à la neuvième fois une efficacité au moins égale à celle prescrite pour le frein de secours (voir tableau ci-dessous).

Si le frein de secours alimenté par un réservoir d’énergie est actionné au moyen d’une commande distincte, il doit encore être possible, après huit actionnements à fond de la commande du frein de service, d’obtenir à la neuvième fois l’efficacité résiduelle indiquée (voir tableau ci-dessous).

Efficacité du frein de secours et efficacité résiduelle

| Catégorie | V (km/h) | Frein de secours (m/s2) | Efficacité résiduelle (m/s2) |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 100 | 2,44 | - |
| M2 et M3 | 60 | 2,5 | 1,5 |
| N1a, b | i) | 70 | 2,2 | 1,3 |
|  | ii) | 100 | 2,44 | - |
| N2 | 50 | 2,2 | 1,3 |
| N3 | 40 | 2,2 | 1,3 |

a  Le demandeur doit choisir les valeurs appropriées (ligne i) ou ii)), ce choix étant soumis à l’approbation du service technique.

b  Pour information: Les valeurs mentionnées sur la ligne i) correspondent aux dispositions pertinentes du Règlement no 13; celles de la ligne ii) correspondent aux dispositions pertinentes du Règlement no 13-H.».