|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 25 août 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements 
concernant les véhicules

Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3)

Révision 3 − Amendement 1

Note: Le texte reproduit ci-après contient les amendements à la Révision 3 adoptés par le Forum mondial à sa 163e session (ECE/TRANS/WP.29/1110, par. 74). Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/2014/52.

Paragraphe 3, tableau, modifier comme suit:

«3.	…

| Règlement no | Titre | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | Tracteurs (T) | EMNR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs scellés halogènes pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |
| 110 | Prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I. Des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) sur les véhicules II. Des véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homologué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) en ce qui concerne l’installation de ces organes |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques en ce qui concerne le bruit de roulement et/ou l’adhérence sur sol mouillé et/ou la résistance au roulement |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 132 | Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, tracteurs agricoles et forestiers et engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x |
| 133 | Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne leur aptitude à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |

»

Paragraphe 4, tableau, modifier comme suit:

«4.	…

| Domaine thématique | Documents pertinents |
| --- | --- |
|  | Règlements annexés à l’Accord de 1958 | Recommandations | Annexes types |
| … | … | … | … |  |
| C. | Avertisseurs sonores, signalisation sonore des véhicules à moteur | 28 | Voir par. 8.4 |  |
| … | … | … | - |  |
| L. | Pneumatiques et roues pour véhicules automobiles | 30, 54, 64, 108, 109, 117, 124 | - |  |
| … | … | … | - |  |

»

Paragraphe 6, tableau, modifier comme suit:

«6.	…

| Domaine thématique | Documents pertinents |
| --- | --- |
|  | Règlements annexés à l’Accord de 1958 | Recommandations | Annexes types |
| … | … | … | … |  |
| E. | Bruit des véhicules automobiles et des pneumatiques, bruit à l’intérieur des véhicules à moteur | 51, 59, 117 | Voir par. 8.8 |  |
| F. | Bruit des motocycles et des cyclomoteurs | 9, 41, 63, 92 | Voir par. 8.8 |  |
| G. | Résistance au roulement des pneumatiques | 117 |  |  |

»

Paragraphe 8.4, modifier comme suit:

«8.4	Signalisation sonores des cycles»

Paragraphe 8.4.4, modifier comme suit:

«8.4.4	Les avertisseurs sonores électriques ne doivent pas être soumis à des prescriptions plus sévères que celles énoncées ci-dessus, étant entendu que la présente recommandation ne vise ni les avertisseurs montés éventuellement sur les véhicules et pour l’utilisation seulement en agglomération, ni l’utilisation et les caractéristiques des avertisseurs à sons alternés ou à son spécial.»

Paragraphe 8.8.1.2, modifier comme suit:

«8.8.1.2	Méthodes de mesure du niveau sonore

La mesure du bruit produit par le type de véhicule est effectuée conformément aux deux méthodes décrites au paragraphe 8.38 pour les véhicules en marche et pour les véhicules à l’arrêt.

L’essai … véhicules en circulation.»

Paragraphe 8.8.2.1.1, modifier comme suit:

«8.8.2.1.1	Pour les véhicules des catégories M et N, celle décrite au paragraphe 3.2 de l’annexe 3 du Règlement no 51 (Mesure du bruit émis par les véhicules à l’arrêt, à proximité de l’échappement).»

Ajouter un nouveau paragraphe 8.8.2.1.2, ainsi conçu:

«8.8.2.1.2	Pour les véhicules des catégories L2, L4, L5, celle décrite au paragraphe 3.2 de l’annexe 3 du Règlement no 9 (Mesure du bruit émis par les véhicules à l’arrêt, à proximité de l’échappement).»

Le paragraphe 8.8.2.1.2 (ancien) devient le paragraphe 8.8.2.1.3 et est modifié comme suit:

«8.8.2.1.3	Pour les véhicules de la catégorie L3, celle décrite au paragraphe 2 de l’annexe 3 du Règlement no 41 (Mesure du bruit émis par les motocycles à l’arrêt, à proximité de l’échappement).»

Le paragraphe 8.8.2.1.3 (ancien) devient le paragraphe 8.8.2.1.4 et est modifié comme suit:

«8.8.2.1.4	Pour les véhicules de la catégorie L1, celle décrite au paragraphe 3.2 de l’annexe 3 du Règlement no 63 (Mesure du bruit émis par les cyclomoteurs à l’arrêt, à proximité de l’échappement).»