|  | E/ECE/324/Rev.1/Add.98/Rev.2/Amend.4−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.98/Rev.2/Amend.4 |
| --- | --- |
|  |  | 6 August 2013 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов 
оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 98: Правила № 99

Пересмотр 2 − Поправка 4

Дополнение 8 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 15 июля 2013 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения газоразрядных источников света для использования в официально утвержденных оптических элементах механических транспортных устройств

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Приложение 1

Спецификация DxR/4, таблица, изменить следующим образом:

"…

| Категория D1R: цоколь PK32d-3 Категория D2R: цоколь P32d-3 Категория D3R: цоколь PK32d-6 Категория D4R: цоколь P32d-6 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-111-4) |
| --- | --- |

…"

Спецификация DxS/4, таблица, изменить следующим образом:

"...

| Категория D1S: цоколь PK32d-2 Категория D2S: цоколь P32d-2 Категория D3S: цоколь PK32d-5 Категория D4S: цоколь P32d-5 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-111-4) |
| --- | --- |

…"

Спецификация D5S/1, наименование в рис. 1, изменить следующим образом:

"Рис. 1 − Категория D5S − цоколь PK32d-7"

Спецификация D5S/3, таблица, изменить следующим образом:

"…

| Категория D5S: цоколь PK32d-7 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-111-4) |
| --- | --- |

…"

Спецификация D6S/3, таблица, изменить следующим образом:

"...

| Категория D6S: цоколь P32d-1 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-111-4) |
| --- | --- |

…"

Спецификация D8S/3, таблица, изменить следующим образом:

"...

| Категория D8S: цоколь PK32d-1 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-111-4) |
| --- | --- |

…"

# Footnotes

*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, заключено в Женеве 20 марта 1958 года.